## Slide 1
*CPU的组成与原理：
需求—基于冯·诺依曼模型，执行程序(指令序列)
└←∈指令系统
功能—程序执行机制(指令控制)、
指令功能实现(数据加工/外部访问)、性能优化(中断处理)，
硬件实现方法(操作控制/时间控制)
基本组成—6个部分，数据通路＋控制器
└←ALU及寄存器、部件互连
工作流程—死循环(程序执行机制所要求)，
循环体为执行指令及中断响应
指令的执行过程—需求细化(分析) →由基本操作序列构成

## Slide 2
设计方法—设计数据通路，组织指令执行过程，设计CU
指令系统
冯·诺依曼模型
异常与中断处理
程序执行过程
指令功能
需求：
执行过程状态转换图
数据通路
结果1：
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
指令格式
结果2：

## Slide 3
*数据通路的组织：
需求—搭建满足需求(模型/指令系统/异常及中断处理)的电路
基本组成—通路结构、部件互连
微操作及其控制— (了解功能的硬件实现方法)
特性、类型、控制方法
指令执行过程的组织— (基于硬件实现软件功能)
基于数据通路(已设计好)，设计指令执行的μOPCmd序列
(CU设计的需求)
数据通路的设计— (面向软件设计硬件)
基于指令系统，设计所需的数据通路
└←需先进行指令执行过程的组织
单周期通路：所需部件、部件互连
多周期通路：过程组织、部件复用、部件设计与互连
有关联
实际上是应用
(非组成)
掌握方法即可

## Slide 4
*控制器的组织：
需求—循环地产生各种μOPCmd序列(包含中断响应)
基本结构—核心是CU(3个部件)，类型(硬布线/微程序)
时序信号的形成—时序系统组织、电路设计
(时序信号的定序/节拍脉冲的定时)
μOP控制信号的形成—功能，内部逻辑
硬布线CU的设计— (组合逻辑[有限状态机])
微程序CU的设计— (存储逻辑[微指令执行])