## Slide 1
第二章 数据的表示与运算

## Slide 2
※主要内容
⑴数据的编码
机器数编码、十进制数编码、字符编码，校验码编码(△)
⑵数据的表示
数据的表示方法，整数的表示、实数的表示，
非数值数据的表示(含运算规则及实现方法)
⑶定点数的运算 (含位扩展运算，除法不要求)
有/无符号的加减、移位、乘法(△)的运算规则及部件组织
⑷浮点数的运算(△) 加减运算方法
⑸十进制数的加减运算(×) 运算方法，法校正规则、加减法器组成
⑹运算器的组织
常用逻辑部件，ALU的组成，运算器的组织(部件组成、互连方法)
Notes: △表示考核要求较低，了解级别

## Slide 3
§2.1 数据的编码
一、数制及其转换
1、进位计数制 --进制或数制
*进位计数制：用一组符号、统一规则表示数值的方法
参数包括数码、基数和位权
*常用的4种进制：
 | 二进制 | 八进制 | 十进制 | 十六进制
数码 | 0,1 | 0,1,…,7 | 0,1,…,9 | 0,1,…,9,A,B,…,F
基数 | 2 | 8 | 10 | 16
位权 | 2i | 8i | 10i | 16i
书写形式 | B | O | D | H
*R进制数展开：(N )R=(kn-1…k1k0.k-1k-2…k-m)R=
其中，ki∈{0,1,…(R-1)}
Notes: 位权由进位规则决定

## Slide 4
2、R进制数→十进制数转换
*转换规则：按位权展开
例1—(101.01)2 =(1×22+1×20+1×2-2)10=(5.25)10
(3A.C)16 =(3×161+10×160+12×16-1)10=(58.75)10
3、十进制数→R进制数转换
*整数转换规则：除基取余法，或减权定位法
例2—(19)10＝(10011)2
余数
2 19 1 (最低位)
2 9 1
2 4 0
2 2 0
2 1 1 (最高位)
0
19－24＝3≥0，k4＝1
3－23 ＜0，k3＝0
3－22 ＜0，k2＝0
3－21＝1≥0，k1＝1
1－20＝0≥0，k0＝1

## Slide 5
0.6875×2＝1.375 1 (最高位)
0.375 ×2＝0.75 0
0.75 ×2＝1.5 1
0.5 ×2＝1.0 1 (最低位)
例3—(0.6875)10＝(0.1011)2
*十→R进制数转换规则：整数、小数分别转换
*小数转换规则：乘基取整法，或减权定位法
0.6875－2－1＝0.1875≥0，k－1＝1
0.1875－2－2 ＜0，k－2＝0
0.1875－2－3＝0.0625≥0，k－3＝1
0.0625－2－4＝0 ＝0，k－4＝1
4、二、八、十六进制数相互转换
*数位长度关系：1位八进制＝3 bit， 1位十六进制＝4 bit
*转换规则：整数、小数分别转换，
数位不够时补零、无效的零删除
练习—(21.75)10＝(X)2＝(Y)8＝(Z)16，X＝？Y＝？Z＝？
(2D.E)16＝(A)2＝(B)8＝(C)10，A＝？B＝？C＝？
Notes: 练习—X＝10101.11，Y＝25.6，Z＝15.C；A＝101101.111，B＝55.7，C＝45.875。

## Slide 6
二、机器数及其编码
*数学上的数据：
数据组成—[符号] 数值 [小数点 数值]
如：(10)2、(+10)2、(-10)2、(-10.1)2
运算特征—符号与数值分开运算，减法先比较大小
*机器数：计算机内部用编码表示的数据(可表示符号、小数点)
真值—数学上带+/-、.的数据
如—(+10)2→(010)2、(-10)2→(110)2、(-10.1)2→(110101)2
*机器数的编码：
目标—便于硬件实现运算(如符号/数值一起运算、减法不比较大小)
编码方法—
原码、补码、反码、移码等，
均用二进制表示 ←硬件仅0/1两个状态
[ ]表示可缺省

## Slide 7
1、原码(sign-magnitude)表示法
*编码思想：机器数的最高位为符号位(0/1表示+/-)，
其余位(数值位)为真值的绝对值
*整数原码定义：设X＝±xn-2…x0，则[X]原＝xn-1xn-2…x0，即
[X]原 =
X 0≤X＜2n-1
2n-1 - X = 2n-1 +|X| -2n-1＜X≤0
例1—[+1101]原=01101，[-1101]原=11101，
若[X]原=1101，则X=-101
例2—若[+X]原=0110，则[-X]原=1110
若[+Y]原=0000，则[-Y]原=1000 ※[+0]原≠[-0]原
练习1—若X=-01000，则[X]原=？ 若[Y]原=101010，则Y=？

## Slide 8
*小数原码定义：
设X＝±0.x-1…x-(n-1)，则[X]原＝x0 .x-1…x-(n-1)
[X]原＝
X 0≤X＜1
1-X＝1+|X| -1＜X≤0
例3—[+0.1001]原=0.1001；[-0.1001]原=1.1001
若[X]原=1.01，则X=-0.01
*原码的特性：
①X与[X]原关系—[X]原与X表示值的范围相同，
[+0]原≠[-0]原 →n位编码表示2n-1个数
②运算方法—符号与数值分开运算、减法先比较大小
└→不利于硬件实现←┘
机器数中.隐含表示
(此处便于阅读有.)
编码时省略0

## Slide 9
2、补码(twos complement)表示法
编码目标—符号与数值一起运算，减法不比较大小
(1)有模运算与补数
*有模运算：仅计量小于“模”的部分，其余部分被丢弃
示例：时针从10点拨向7点：①10－3＝7，②10＋9＝7＋12＝7
模—计量系统的计数范围
*补数：若a、b、M满足a＋b＝M，称a、b互为模M的补数
特征—若A、B、M满足A＝B＋kM (k为整数)，
则记 A≡B (mod M)，称B和A为模M的同余
运算特征—c－a＝c－(M－b)＝c＋b (mod M)，
即减去一个数等价于加上这个数的补数
└→减法可转化为加法→简化硬件
符合硬件运算特征

## Slide 10
*补码编码目标的实现思路：
减法不比较大小—
符号/数值一起运算—
(2)补码定义
*编码思想：机器数的最高位为符号位(0/1表示+/-)，
其余位(数值位)为X的本身或正补数
*整数补码定义：
设X＝±xn-2…x0，则模为2n，[X]补＝xn-1xn-2…x0，即
[X]补＝2n +X (mod 2n)＝
0+X 0≤X＜2n-1
2n-1 +(2n-1 -|X|) -2n-1≤X＜0
说明—为了使负数的xn-1=1，模必须为2n(不是2n-1)
减法用加法实现 ←加法无需比较
示例— 9－4≡9＋8 (mod 12)，4－9≡4＋3 (mod 12)
负数用其正补数表示 ←同符号数相加示例— 4＋(-3)≡4＋9≡1 (mod 12)，(-4)－2≡8＋10≡6 (mod 12)
结果为正数或正补数
Notes: 负数用正补数表示，加法运算时操作数的符号相同，只进行加法，结果符号按规则确定

## Slide 11
0000
1000
0100
1100
0010
0011
0001
0110
0111
0101
1110
1101
1111
1010
1011
1001
例4—[+001]补=0001，[+111]补=0111，
[-001]补=1 0000+(-001)
=1111，
[-111]补=1 0000+(-111)
=1001
[+0000]补=[-0000]补=00000
※数0的补码唯一
练习2—若X=-01000、Y=+01000，[X]补=？[Y]补=？
例5—n=4、X≥0时，[X]补max=0111，Xmax=24-1-1=+7
X＜0时，[X]补min=1000，Xmin=-24-1 =-8
※补码表示数的个数比原码多1个(无冗余编码)
原码 无 11…11 10…01 10…00
00…00 00…01 01…11
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

## Slide 12
*小数补码定义：
设X＝±0.x-1…x-(n-1)，则[X]补＝x0 .x-1…x-(n-1)
[X]补＝2+X (mod 2)＝
X 0≤X＜1
1+(1-|X|) -1≤X＜0
例6—[+0.1011]补=0.1011
[-0.1011]补=2-0.1011=10.0000-0.1011=1.0101
说明—为了使负数的x0=1，模为2(不是1)

## Slide 13
②设X＝-xn-2…x0，[Y]补＝1yn-2…y0，xi及yi＝0或1
则[X]补＝2n+X = [2n-1+(2n-1-1)+1]+X
＝1 0 … 0 + 1 … 1 + 1＝1 0 … 0
- xn-2…x0 + xn-2…x0
+ 1
＝1 xn-2…x0 + 1
(3)补码的特性
*X与[X]补的关系：下述方法同样适用于纯小数
①设X＝+xn-2…x0，[Y]补＝0yn-2…y0，xi及yi＝0或1
则[X]补 ＝X＝0xn-2…x0，Y＝[Y]补＝+yn-2…y0
Y＝[Y]补-2n ＝1yn-2…y0-[2n-1+(2n-1-1)+1]
＝2n-1-2n-1 -( 1…1 - yn-2…y0 + 1 )
＝-( yn-2…y0 + 1 )

## Slide 14
例7—X=+0101，[X]补= X=-0101，[X]补=
0 0101；
1 1011
例8—[X]原=0 0101,[X]补=0 0101；
[X]原=1 0101,[X]补=1 1011
符号位不变
X→[X]补简便方法—
X为正数时，[X]补的符号位＝0、[X]补的数值位＝X数值位
X为负数时，[X]补的符号位＝1，[X]补的数值位＝X数值位 ＋1
[X]原→[X]补简便方法—
[X]原的符号位为0时，[X]补＝[X]原
[X]原的符号位为1时，[X]补的符号位＝1，
[X]补的数值位＝[X]原的数值位 ＋1
Notes: -2n-1补码由于数值位多1位，只能用定义公式计算：2n-2n-1=2n-1

## Slide 15
[X]补→[X]原简便方法—
[X]补的符号位为0时，[X]原=[X]补
[X]补的符号位为1时，[X]原的符号位＝1，
[X]原的数值位=[X]补的数值位＋1
例9—[X]补=0 0101，X=+ 0101；
[X]补=1 1011，X=- 0101
例10—[X]补=0 0101,[X]原=0 0101；
[X]补=1 0101,[X]原=1 1011
符号位不变
[X]补→X简便方法—
[X]补的符号位为0时，X符号位＝＋，X数值位＝[X]补的数值位
[X]补的符号位为1时，X符号位＝－，X数值位＝[X]补的数值位＋1

## Slide 16
*[X]补与[-X]补的关系：
设[X]补=xn-1xn-2…x0，则
①当X≥0时，[X]补= X ，其中xn-1=0，
[-X]补 = 1xn-2…x0 +1 = xn-1xn-2…x0 +1
[X]补→[-X]补简便方法—[X]补的所有位取反、末位加1
[-X]补→[X]补简便方法—[-X]补的所有位取反、末位加1
例11—[X]补=1 0110，[-X]补= 0 1010
②当X＜0时，[X]补 = 2n -|X|，其中xn-1=1，
[-X]补 =|X|= 2n -[X]补=11…1-[X]补+1 = xn-1xn-2…x0 +1

## Slide 17
练习3—
①若X=+01001，[X]原= ，[X]补=
②若X=-01010，[X]原= ，[X]补=
③若[X]原=001010，X= ，[X]补=
④若[X]原=101110，X= ，[X]补=
⑤若[X]补=001110，X= ，[-X]补=
⑥若[X]补=101110，X= ，[-X]补=
⑦若[-X]补=101011，[X]补= ，[X]原=
⑧若[-X]补=001001，[X]补= ，[X]原=
0 01001 0 01001
1 01010 1 10110
+ 01010 0 01010
- 01110 1 10010
+ 01110 1 10010
- 10010 0 10010
0 10101 0 10101
1 10111 1 01001
7
14

## Slide 18
3、反码(ones complement)表示法
编码目标—作为补码转换时的过渡编码
*整数反码定义：设X＝±xn-2…x0，则模为2n－1，即
[X]反 ＝(2n-1)+X (mod 2n-1)＝
X 0≤X＜2n-1
(2n-1)+X -2n-1＜X＜0
例12—[+1101]反=01101，[-1101]反=10010
*反码与补码的关系：
若X为正数，[X]补=[X]反；
若X为负数，[X]补=[X]反＋1
14

## Slide 19
◇原码、补码、反码比较：
①机器数的最高位均为符号位(0/1表示正/负)
原码 无 11…11 10…01 10…00
00…00 00…01 01…11
反码 无 10…00 11…10 11…11
00…00 00…01 01…11
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
④补码比原码、反码多表示一个负数
移码 00…00 00…01 01…11 10…00 10…01 11…11
②X为正数时，[X]原＝[X]补＝[X]反
③X为负数时，[X]原的符号位＝[X]补的符号位＝[X]反的符号位
[X]补的数值位＝[X]原的数值位＋1
[X]反的数值位＝[X]原的数值位
11

## Slide 20
4、移码表示法
编码目标—真值连续时，机器数也连续 (机器数＝真值＋偏移量)
*整数移码定义：设X＝±xn-2…x0，则模＝2n、偏移量＝2n-1，
[X]移＝2n-1 +X (mod 2n)＝2n-1 +X -2n-1≤X＜2n-1
例13—[-111]移=0001，[-001]移=0111，[±000]移=1000，
[+001]移=1001，[+111]移=1111，[-1000]移=0000
补码 10…00 10…01 11…11 00…00 00…01 01…11
移码 00…00 00…01 01…11 10…00 10…01 11…11
真值 -2n-1 -(2n-1-1) -1 0 +1 +(2n-1-1)
*移码的特性：
①数轴上数的移码为连续编码，便于比较大小
②[X]移的符号位＝[X]补的符号位，[X]移的数值位＝[X]补的数值位
补码为模(2n)

## Slide 21
三、十进制数编码
*BCD码(Binary Coded Decimal)：又称二-十进制编码，指用4位二进制编码表示1位十进制数位的编码方式
*BCD码的种类：分有权码和无权码，最常用的是8421码
十进制数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8421码 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001
余3码 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100
BCD码的缺省编码方法—8421码！(特殊声明除外)
*十进制数的编码方法：
①每个数字对应一个BCD码，数符编码在最低位之后
②用特定编码表示符号(如1100、1101表示正、负)
③数字和数符的BCD码个数为偶数
例— +427为0100 0010 0111 1100，-23为0000 0010 0011 1101
Notes: 8421码—便于运算；格雷码—用于计数器时，每次只有一位变化；其他码--加减法时，最高位能正确产生进/借位
2421码—bit3的权为2，bit2的权为4，bit1的权为2，bit0的权为1。
5211码—bit3的权为5，bit2的权为2，bit1的权为1，bit0的权为1。
84-2-1码—bit3的权为8，bit2的权为4，bit1的权为－2(负2)，bit0的权为－1(负1)。
4311码-- bit3的权为4，bit2的权为3，bit1的权为1，bit0的权为1。
后4种编码的特征：0-9、1-8、2-7、3-6、4-5按位或的结果刚好为1111

## Slide 22
四、字符及字符串编码
1、字符编码
*字符编码：字符在字符集中的唯一数字化代码(表示序号或特征号)
*字符编码的种类：交换码、内码、输入码、字模码
交换码—字符在传送时的编码(序号)，如ASCII码
内 码—字符在存储时的编码(数据)，如ASCII字符
相关: 字符集大小
相关: 字符集大小、存储单元长度
键盘
计算机B
转换
处理器
I/O接口
字模码
内码
输入码
显示器
处理器
计算机A
交换码
内码
内码
字符
数据
字符
字模库
MEM
交换码
I/O接口
字符编码的缺省编码方法—交换码！ (内码常称为字符数据)

## Slide 23
*常见的字符编码：
编码类型 | 码点个数 | 编码长度 | 说明
ASCII码 | 128 | 7 | 美国标准信息交换码，英文，使用最广泛
EBCDIC码 | 256 | 8 | 扩展二-十进制交换码，英文，IBM定义
Unicode码 | 65536 | 16 | 统一字符码，有UCS-2、UCS-4两种字符集， 支持各国语言，使用较广泛
 | 232 | 32 | 
ANSI码 | 256 | 8 | 美国国家标准协会交换码，英文，含ASCII码
GB2312-80 | 7445 | 14 | 汉字国标码，中文
2、字符串编码
*字符串组成：由多个字符构成，所含字符个数不固定
*字符串的编码方法：①由各个字符编码组成
②用特定编码表示字符串结束
└←包含在字符集中(如ASCII码为0的字符)
例—字符串"am"的ASCII编码为1100001 1101101 0000000
作业2-1：P86起2～6
Notes: Unicode有UTF-8、UCS-2、UTF-16等多种编码格式，UTF-8、UTF-16为变长编码，UCS-2为定长编码。
UTF-8长度为1B、2B、3B、4B，欧系语言字符用1Bytes或2Bytes表示，大部分亚系语言字符用3Bytes表示，一些补充字符用4Bytes表示。
UCS-2长度为2B。
UTF-16长度为2B、4B，欧系语言的字符（包括ASCII码）和大部分的亚系语言是用2Bytes表示的。

## Slide 24
*数据校验过程： --冗余校验思想
①用待发数据M形成校验信息P，M与P一起传送
②用接收数据M形成校验信息P，用P及P校验、返回状态
五、校验码
校验码—由数据位和校验位组成的编码
*常见校验码：奇偶校验码、海明校验码，循环冗余校验码
*校验原理：接收的校验码∈{合法码字,非法码字}
检错—
纠错—
存储器
或
传输线路
M
函数f
P
输出方
比较器
P
P
纠正器
M
函数f
M
输入方
CHK
S
码距—任意2个编码中位值不同的最小个数
(如000、011、101、110的码距＝2, 000～111的码距＝1)
(码距≥2)
检查接收的校验码是否为非法码字
根据非法码字定位错误、纠正错误(位值取反)
Notes: 教材中图不妥当(线宽度)

## Slide 25
1、奇偶校验码
*编码原理：使校验码中 1的位数为奇数(或偶数)
*校验原理：检测校验码中1的个数，确定是否有错
└─→有奇校验/偶校验2种
例1—
数据 | 1010010 | 0110100 | 1100011
奇校验码 | 10100100 | 0110100？ | 1100011？
偶校验码 | 10100101 | 0110100？ | 1100011？
*编码方法：设数据信息为mnmn-1…m1
校验位的位数—1位
校验码的组成—
校验位的编码—
奇校验：P=p1=mn+mn-1+…+m1+1 (mod 2)
偶校验：P=p1=mn+mn-1+…+m1 (mod 2)
思考：模2加是如何实现的？
数据mnmn-1…m1
校验位p1
Notes: 1位的原因：mnmn-1…m1逐位相加，得到1位结果，与1位的p再相加，即可满足要求

## Slide 26
*校验方法：
故障字S— S=P⊕P，其中P是接收的、P是收后形成的
检错— S=0时无错误，S=1时有错误
例2—
接收的奇校验码 | 故障字S | 错误位数(人工) | 发送码(参考)
1 0 1 0 0 1 0 0 | 0 | 0 | 1 0 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 | ? | 1 | 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 1 0 0 | ? | 1 | 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 0 | ? | 2 | 0 1 1 0 1 1 0 1
*校验能力：只能检测奇数个错误，无纠错能力
(偶数个错误时P相同) (无法定位错误)
例3—接收的校验码①01001、②10100、③10011中，若只有一个有奇数个错误，则校验码为奇校验还是偶校验方式？
*应用：广泛应用于I/O传输方面(有甚于无)
24

## Slide 27
2、海明校验码
*编码原理：数据分成多个有重叠的组，各组采用奇偶校验编码
*校验原理：多重奇偶校验，即某位错误导致多个校验位出错，从而实现检错及纠错(定位)
*校验能力：与检验位的位数有关，如单纠错码SEC(纠正1位错)
*编码涉及的问题： (仅讨论单纠错码)
设数据M=mn…m1，校验位P=pk…p1(有k个奇偶检验组)
涉及问题—校验码的编码规则? k的取值?
故障字S— S＝sk…s1，si＝pi⊕pi＝pi+pi (mod 2)
检错— S＝0时无错误，S≠0时有错误
纠错— 用S值表示错误位置(应有n＋k种)，该位的值取反
25
Notes: SEC(Single error correction)

## Slide 28
*校验位的位数确定：
校验能力的要求— 2k-1≥n＋k，n＋k为1位错误的个数
k的取值—
n | 1 | 2～4 | 5～11 | 12～26 | 27～57 | 58～120
k(最小值) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
*校验码的组成： (以4个校验组为例)
故障字S值的约定—S≠0时表示错误位置(有n＋k种)
无 错 误: 0000 (→校验码中位置从1开始编号)
校验位错: 0001(p1)、0010(p2)、0100(p3)、1000(p4)
数据位错: S的其余值(≥2个si＝1)
校验码的组成—按“S值＝错误位置”规则排列
位置序号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
信息排列 | m11 | m10 | m9 | m8 | m7 | m6 | m5 | p4 | m4 | m3 | m2 | p3 | m1 | p2 | p1
校验位次重要(1个si＝1)
Notes: 校验位错的损耗小于数据位，故如此安排P1P2P3P4

## Slide 29
位置H 信息 故障字S | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 | m11 | m10 | m9 | m8 | m7 | m6 | m5 | p4 | m4 | m3 | m2 | p3 | m1 | p2 | p1
 | 1111 | 1110 | 1101 | 1100 | 1011 | 1010 | 1001 | 1000 | 0111 | 0110 | 0101 | 0100 | 0011 | 0010 | 0001
第4组 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | △ |  |  |  |  |  |  | 
第3组 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | △ |  |  | 
第2组 | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | △ | 
第1组 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | △
位置hk…h1上的数据位，分别加入hi＝1的校验组
└→约定有hk…h1＝sk…s1 ──→┴←───────
检验位的编码方法— (缺省为偶校验方式)
p4＝m11+m10+m9+m8+m7+m6+m5 (mod 2)
p3＝m11+m10+m9+m8 +m4+m3+m2 (mod 2)
p2＝m11+m10 +m7+m6 +m4+m3 +m1 (mod 2)
p1＝m11 +m9 +m7 +m5+m4 +m2+m1 (mod 2)
27
*校验位的编码方法：
数据分组规则— (基础：故障字S中si=1的组为出错校验组)

## Slide 30
解：∵23－1＜7＋3、24－1＞7＋4 ∴校验位位数=4位；
例5—求字符b的ASCII码(m7…m1=1100010)的海明偶校验码
例4—若数据有16位，则海明校验码的校验位最少为多少位?
解：2k－1≥16＋k，k最小为5位(24－1＜20、25－1＞21)
按故障字约定，校验码为m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1
偶校验码＝m7m6m5p4m4m3m2p3m1p2p1＝1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
根据数据分组规则，得 （偶校验方式）
p4＝m7⊕m6⊕m5 ＝0
p3＝ m4⊕m3⊕m2 ＝1
p2＝m7⊕m6 m4⊕m3 ⊕m1＝0
p1＝m7 ⊕m5⊕m4 ⊕m2⊕m1＝0
28

## Slide 31
例6—续例5，说明下列接收的海明校验码是否有错，及错误时的位置。①11000011010、②11000001000、③11001001000
解：①接收的M=1100010、P=0110，可求得P=0100，
S=P+P(mod 2)，得S=0010，
∴有错误，位置2(p2)错误，数据M=1100010
②接收的M=1100000、P=0100，可求得P=0001，
S=P+P(mod 2)，得S=0101，
∴有错误，位置5(m2)错误，数据M=1100010
③接收的M=1101000、P=0100，可求得P=0110，
S=P+P(mod 2)，得S=0010，
∴有错误，p2错？实际是m4及m2位错(M=1101000)！
原因：SEC能检测并纠正1位错，只可发现2位错！
*应用：常应用于I/O传输、RAID存储等方面(出错概率小)
29

## Slide 32
3、循环冗余校验码—CRC(Cyclic Redundancy Check)码
(不考、了解术语)
*基本概念：
模2乘—部分积求和采用模2加法(无进位)求得
模2除—位商为部分余数的首位，
余数采用模2减法(即模2加法)求得
1 0 1 0
× 1 0 1
1 0 1 0
0 0 0 0
1 0 1 0 ＿
1 0 0 0 1 0
1 0
1 0 1 1 0 0 0
1 0 1
0 1 0
0 0 0
1 0 ……余数(比除数少1位)
编码与多项式—编码mn-1…m1m0可以用多项式mn-1Xn-1+…+ m1X+m0=M(X)来表示，mi=0/1时称M(X)为二进制多项式；
编码左移k位相当于M(X)·Xk

## Slide 33
*编码原理：使CRC码能够被整除
除 数—称为生成多项式，记为G(X)，k＋1位
CRC码的组成—M(X)·Xk+R(X)，即
数据mn-1…m1
校验位rk…r1
校验位的编码—M(X)左移k位后、模2除以G(X)的余数
即 [M(X)·Xk]/G(X)=Q(X)……R(X) (模2除)
例7—已知M(X)＝1100，G(X)＝X3+X+1，求其CRC码
解：G(X)＝X3+X+1＝1011，因此，校验位R(X)为3位
M(X)·X3/G(X)＝1100000/1011＝1110……010 (模2除)
CRC码＝1100000＋010＝1100 010
证明：[M(X)·Xk＋R(X)]/G(X) (模2除)
＝{Q(X)G(X)＋ R(X)＋R(X)}/G(X) (模2除)
＝[Q(X)G(X)]/G(X)＝Q(X)……0 (模2除)

## Slide 34
对R(X)的要求1—①CRC码有错误时R(X)≠0，②不同位出错的R(X)不同，③R(X)只与码制及G(X)有关(与数据M无关)
例8—续例7，CRC码有1位错误时的余数特性：
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | 出错 位置 | 余数 R(X)
m4 … m1 r3 … r1 |  | 
1 1 0 0 0 1 0 | 无 | 000
1 1 0 0 0 1 1 | A7 | 001
1 1 0 0 0 0 0 | A6 | 010
1 1 0 0 1 1 0 | A5 | 100
1 1 0 1 0 1 0 | A4 | 011
1 1 1 0 0 1 0 | A3 | 110
1 0 0 0 0 1 0 | A2 | 111
0 1 0 0 0 1 0 | A1 | 101
对R(X)的要求2—对任意i，若第i位出错的余数为Ri(X)， 则有(Ri(X)<<1)/G(X)的余数为Ri-1(X) ←循环码的由来
R(X)特性
0010/1011= …010
0100/1011= …100
1000/1011= …011
0110/1011= …110
1100/1011= …111
1110/1011= …101
*校验原理：用CRC码模2除以G(X)，余数R(X)=0表示无错误，
否则用R(X)表明出错位置
依靠G(X)来实现

## Slide 35
校验方法— (利用循环码的特性)
①求R(X)
②重复进行CRC码左移1位、
R(X)为第1位错误码时纠错、R(X)←(R(X)<<1)/G(X)的余数，
直到数据移完
左移次数 | 操作 | 移出值 | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | 余数 | 错误位置
 | CRC/G(X) |  | 1 1 1 0 0 1 0 | 110 | A3
1 | M(X)<<1， (R(X)<<1)/G(X) | 1 | 1 1 0 0 1 0 * | 111 | A2
2 | M(X)<<1， (R(X)<<1)/G(X) | 1 | 1 0 0 1 0 * * | 101 | A1
3 | M(X)<<1、移出值取反，(R(X)<<1)/G(X) | 0 | 0 0 1 0 * * * | 100 | 
4 | M(X)<<1， (R(X)<<1)/G(X) | 0 | 0 1 0 * * * * | 011 | 
例9—续例8，CRC校验过程如下：需移位4次
特点—纠错成本低(无需译码器)，适用于串行设备
27

## Slide 36
*G(X)的选择：
基本要求— 即对R(X)的要求
①任何一位发生错误时，应使R(X)不为0
②不同位发生错误时，应使R(X)各不相同
③连续对R(X)作补0、模2除时，应使新R(X)循环
常用的G(X)—
CRC-CCITT：G(X)=X16+X12+X5+1
CRC-16: G(X)=X16+X15+X2+1
CRC-12: G(X)=X12+X11+X3+X2+X+1
CRC-32: G(X)=X32+X26+X23+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1
*校验能力：由n及G(X)决定，检错能力较强、纠错能力较弱
*应用：广泛应用于MEM传送、网络通信等方面(检错要求高)
CRC＋错时重发←┘

## Slide 37
*应用所需的数据类型：
§2.2 数据的表示
*数据类型：一个值的集合、定义在该值集上的一组操作
└→计算机中，不同码制的同一操作结果不同←┘
数据
数值数据
非数值数据
逻辑数 --布尔数
字符(串) --含汉字
其它 --声音、图形等
无符号数 --自然数
有符号数 --整数、纯小数、实数等
*计算机支持的数据类型：最常用(最基本)的数据类型
*数据的类型转换：由程序员、编译程序共同完成
程序员
应用中的
数据类型
编程语言支持的
数据类型
硬件支持的
数据类型
编译程序
例—50位整数操作 2个long int操作 4个16位操作
(16位int) (16位CPU)

## Slide 38
一、数据的表示方法
*计算机硬件的特征：
①指令和数据采用二进制方式表示，运算采用二进制方式
②二进制中只有0和1，没有符号和小数点
③数据采用定长方式存储及处理(结果会发生溢出[有模运算])
*数据的数学特征：
数值数据—①进制可有多种
②符号为“+”或“-” ，可缺省(如自然数)
③小数点为“.” ，位置可任意变化，点可缺省
④编码为绝对值编码
⑤长度可任意变化，运算不会产生溢出
非数值数据—无符号、无小数点的值集，特定的操作集

## Slide 39
*进制的选择：
*符号的表示：有符号数—
无符号数—
*小数点的表示：
①点本身的表示—
②点的位置表示—
*编码方式的选择：
1、数据的表示方法
支持二进制，可支持二-十进制
用数字表示符号
符号位置为数值
适用于仅存储、I/O的数据
采用隐含方式 (→点的位置必须固定)
自然数、整数 | 纯小数 | 实数
隐含于最低位之后 | 隐含于最高位之前 | 纯小数尾数＋整数指数
定点格式 浮点格式
每类数据一种编码(便于运算实现)
└→包含了符号表示←可表示符号←┘
数据长度应相同
不同数据类型采用不同格式
※数据表示方法的要素：进制、格式和编码
Notes: 无符号数有2种方法—为数值、恒为0，前者值域增大1倍。

## Slide 40
2、数据表示与数据运算的关系
*数据的表示：即数据类型的表示，
*数据的运算：
运算方法—
溢出处理方法—
*数据表示与数据运算的关系：
属性有表示方法、长度
硬件需求—同一数据类型只有一种长度 ←硬件定长运算所需
属性特征—同一表示方法可有几种长度 ←提高存储/运算效率
按数据类型属性(进制/格式/编码/长度)进行
硬件实现检测/通知，软件进行处理
进制(基础为二进制)
格式(小数点的表示)
编码(符号及数值的表示)
长度(数值范围的表示)
数据的表示
数据的运算
运算方法
溢出处理方法
系统结构确定
组成逻辑实现
本课程的要求：
了解数据表示
实现数据运算
由指令的操作码指明
每个数据的值确定

## Slide 41
二、整数的表示
1、定点表示方法
*表示方法：数据中的小数点位置固定不变
*不同编码方式的表数范围： (设数码长度为n位)
类型 编码 | 自然数(无符号) | 整数(有符号) | 纯小数(有符号)
原码 |  | -(2n-1-1)～+(2n-1-1) | -(1-2-(n-1))～+(1-2-(n-1))
补码 |  | -2n-1～+(2n-1-1) | -1～+(1-2-(n-1))
无符号编码 | 0～2n-1 |  | 
*定点表示的格式：
无符号整数 有符号整数 纯小数
xn-1 xn-2 … x0
xS xn-2 … x0
xS x-1…x-(n-1)
数值 数符 数值 数符 数值

## Slide 42
2、整数的表示
二-十进制的整数称为BCD数，BCD数整数
*整数的表示方法：
*硬件支持的整数类型： ←系统结构确定
无符号整数—二进制、定点格式、无符号编码
有符号整数—二进制、定点格式、补码
例1—IA32(Intel Architecture 32bit)支持6种整数类型
为什么？
常有多种(仅长度不同)
8位无符号整数
16位无符号整数
32位无符号整数
8位有符号整数
16位有符号整数
32位有符号整数
IA32
支持
unsigned short [int]
unsigned int
unsigned long [int]
short [int]
int
long [int]
char
C语言
支持
编译时关系
分解
分解
例2—若int y=-1; unsigned short n=5;写出y、n的机器数
y=FFFFFFFFH，n=0005H
Notes: 32位机器中int和long int数据长度默认相同

## Slide 43
3、整数的类型转换
应用需求—不同长度整数间运算，如short i,j; int y,z=y+i;
硬件限制—源操作数长度须相同，否则先进行类型转换
└←大多为编译程序
*类型转换方法：
长度相同—
长度减少—
长度增加—
无需运算，解释为新类型
如short i=-2; unsigned short ui=(unsigned short)i+1;
截断运算，仅保留低位
如int y=0x12345678; i=y;
位扩展运算，增加数据位数、保持真值不变
如ui=2;unsigned a=ui; i=+2; y=i; j=-2;z=j;
*位扩展运算类型：
零扩展— Q＝ 0…0 dn-1dn-2…d0
符号扩展— Q＝dn-1…dn-1dn-1dn-2…d0
有符号整数用补码表示
ui=？
i=？
a=？y=？z=？

## Slide 44
三、实数的表示
1、浮点表示方法
实数组成—可写成 ， ←科学计数法
尾数M＝±0.m-1…m-k，阶E ＝±el-1…e0，
尾数的基为RM，阶的基为2(整数的表数范围与基无关)
(如2i进制的6bit整数都只能表示0~63)
*表示方法：数据中的小数点位置用阶来表示
1
SE E
SM M
阶符 阶值 数符 尾数值
1
l
k
或
SE E
M
SM
*浮点表示的一般格式：由定点格式的尾数和阶组成
(RM隐含表示)

## Slide 45
例1—浮点数表示格式中，若尾数为10位、阶码为5位，尾数及阶均用补码表示，写出(-54)10的浮点机器数
解：(-54)10＝(-110110)2＝-0.11011×2+110，
浮点机器数为
10010100000
00110
例2—浮点表示格式中，若尾数为8位、阶码为5位，写出下列浮点数的真值或机器数
编码格式 |  | 实数 | 浮点数的真值 | 浮点数的表示 | 
阶 | 尾数 |  |  | 阶码 | 尾数码
原码 | 原码 | +10101.11 | +0.1010111×2+101 | 0 0101 | 0 1010111
 |  | -0.0010111 | -0.1011100×2-10 |  | 
 |  | +10101.1111 | +0.1010111×2+101 | 0 0101 | 0 1010111
 |  |  |  | 1 0110 | 1 1011010
移码 | 补码 | +0.0010111 | +0.1011100×2-10 |  | 
 |  | -10101.11 | -0.1010111×2+101 |  | 
 |  |  |  | 0 0101 | 0 1011100
 |  |  |  | 1 1101 | 1 1101000
1 0010 1 1011100
0 1110 0 1011100
1 0101 1 0101001
-0.1011010×2-110
+0.1011100×2-1011
-0.0011000×2+1101
20

## Slide 46
*浮点数的表数范围与精度：设RM =2、尾数及阶的值为m位和e位
下溢区
正上溢区
(+∞)
负上溢区
(-∞)
负数区
机器零
绝对零
N正min
正数区
N负max
N正max
N负min
影响因素—e决定范围、m决定精度
IEEE 754标准(有单精度、双精度2种)
例如—IEEE 754标准的单精度格式中，尾数为24位、阶码为8位，尾数为原码，阶为移码
2、实数的表示
*实数的表示方法：二进制、浮点格式、尾数及阶单独编码
*硬件支持的实数类型： ←系统结构确定
表数范围— N正max ＝-N负min＝(1-2-m)×2+1…1，
N正min ＝-N负max＝2-m×2-1…1
与C语言中float、double对应

## Slide 47
3、浮点数的规格化
目的—使浮点数的表数精度最大化(尾数的有效位数最多)
*规格化数：
*规格化操作：
尾数的最高数值位为1，即 0.5≤|M|＜1
浮点数转化为规格化数时的操作
左规—尾数左移一位，阶码减一
右规—尾数右移一位，阶码加一
例3—若浮点数尾数及阶的基均为2，回答下列问题：
非规格化浮点数 | +1.0111×2+010 | -0.00010×2+010 | +1011.1×2+010
规格化操作 | 右规1次 |  | 
规格化浮点数 | +0.10111×2+011 |  | 
左规3次
-0.10000×2-001
右规4次
+0.10111×2+110
如：实数+111.1=+0.1111×23=+0.01111×24=+0.001111×25
0 011
0 111
0 100
0 011
0 101
0 001
机器数：
表数精度： 111.0 110.0 100.0

## Slide 48
编码格式 |  | 规格化数 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 最大正数 |  | 最小正数 |  | 最大负数 |  | 最小负数 | 
阶 | 尾数 | 阶 | 尾数 | 阶 | 尾数 | 阶 | 尾数 | 阶 | 尾数
原码 | 原码 | 0111 | 011111 | 1111 | 010000 |  |  |  | 
移码 | 补码 |  | 011111 |  | 010000 |  |  |  | 
*规格化数的数码特征： (规格化操作的结束条件)
原码尾数—最高数值位为1
补码尾数—最高数值位与符号相反
└←便于硬件实现、不影响表示的值
-1.00…00
真值
补码
100…00
-0.11…11
-0.10…01
-0.10…00
-0.01…11
-0.00…01
100…01
101…11
110…00
110…01
111…11
…
…
…
…
1111 0000
1111 110000
0111 111111
0000 1111
101111 100000
46

## Slide 49
4、IEEE 754标准
*表示格式：
有单精度、双精度两种(长度分别为32位及64位)
*编码方式：
①数制—M和E均采用二进制方式(即RM ＝RE ＝2)
②码制—
23
8
1
单精度浮点表示格式
数符S
阶E
尾数M
32
52
11
1
双精度浮点表示格式
数符S
阶E
尾数M
64
M为原码编码的定点纯小数(改变了点位置)，
E为移码编码的定点整数(改变了偏移值)

## Slide 50
*阶的码制：采用余127码和余1023码 (以单精度格式为例)
余X码—偏移值为X的移码
标准移码：真值＝E-28-1＝E-128 ←可称余128码
余127码： 真值＝E-(28-1-1)＝E-127
阶域约定—
*尾数的码制：支持非规格化尾数、规格化尾数两种方式
(以单精度格式为例)
非规格化尾数—
规 格 化尾数—
M真值＝±1.m-2…m-24，
M表示＝m-2…m-24，尾数精度＝24位
1≤E≤254表示规格化数，即-126≤阶≤+127；
E＝0和255另作他用(如表示非规格化数、无穷大)
M真值＝±0.m-1…m-23，
M表示＝m-1…m-23，尾数精度≤23位
阶＜-126
0.1m-2…m-23的扩展

## Slide 51
*浮点表示的特征： (以单精度格式为例)
参数值 | 真值N | 说明
E＝0，且M＝0 | N＝0 | 机器零(下溢区)
E＝0，且M≠0 | N＝(-1)S×2-126×0.M | 非规格化数
1≤E≤254 | N＝(-1)S×2E -127×1.M | 规格化数
E＝255，且M≠0 | N＝NaN | 非数值
E＝255，且M＝0 | N＝(-1)S×∞ | ±无穷大(上溢区)
说明：①可明确表示机器零、无穷大 ②非规格化数可减少下溢区间大小(精度损失) ③非数值用于表示异常(如0/0、负数开根等) |  | 
正非规格化数区域
机器零
0.0
+0.0…01×2-126
+0.1…1×2-126
+1.0…0×2-126
正规格化数区域
略
+1.1…1×2+127
下溢区
正上溢区

## Slide 52
例5—求IEEE 754单精度浮点数CC968000H的真值N
例4—求(-11/128)10的IEEE 754单精度浮点数的机器码
解—(-11/128)10 ＝( -1011)2×2-7 ＝(-0.1011)2×2-3
＝(-1.011)2×2-4＝(-1.011)2×2123-127
机器数为：
解— CC968000H＝1 10011001 00101101000000000000000
N为负数，浮点数为规格化数(∵1＜10011001＜254)；
1
0111 1011
0110 0000 0000 0000 0000 000
阶＝(10011001)2－(01111111)2 ＝(00011010)2＝(26)10
尾数＝(1.00101101)2 ＝(1.17578125)10
∴N＝(―1)1×1.17578125×226＝-1.17578125×226
◇数值数据的表示：进制、 格式、 编码、 长度
(二进制) (定点/浮点) (某种) (几种)
50
40

## Slide 53
四、非数值数据的表示
1、逻辑数的表示
*数学特征：值域为真和假，运算为与(AND)、或(OR)等
*逻辑数的表示方法：
*硬件支持的逻辑数类型：
(属性中不包含进制)
长度—m＝k×w，w为MEM单元长度 ←数据存储所需
格式—
编码—
位向量(每个逻辑数占1位)
各个位独立编码，用1/0表示真/假
bm-1 b0
Lm-1 Lm-2 … L1 L0
*逻辑数的运算规则：类型为与/或/非，规则为按位运算
示例—C语言中的&、|、~都是按位运算，
&&、||在编译时会转换为算术运算(非零表示真)
*逻辑运算的实现方法：复用加减运算部件(位间无进位)
常有多种(长度与整数相同)
共用同一部件

## Slide 54
2、字符的表示
指字符的交换码在存储/处理时的编码方式，即字符的内码
*字符的表示方法：
长度—
进制—
格式—
编码—
*硬件支持的字符类型：
示例—常见字符表示：(假设MEM按字节编址)
字符集种类 | 交换码长度 | 内码长度 | 占地址数
ASCII码 | 7 | 8位= 7+1 | 1个
Unicode码 | 16或32 | UTF-8(1B~6B)、UTF16 | 1~6个
GB2312-80码 | 14 | 16位=14+2 | 2个
二进制
定点格式
无符号编码
n
Cn-1 Cn-2 … C1 C0
Kp-1… K0
p
扩展位 交换码
m
扩展位功能：填空(0)或标识字符集
常有几种(用操作码或扩展位区分)
m＝n/w×w，n为交换码位数、w为MEM单元长度

## Slide 55
*字符的运算规则：类型为关系运算(A＝B、A≥B等)，
规则为先比较、再形成结果(真/假)
*字符运算的实现方法：
产生比较结果—通过减法运算产生结果标志(Flag)
形成运算结果—利用标志、通过逻辑运算形成
结果为零时ZF＝1，否则ZF＝0；
结果有借位时CF＝1，否则CF＝0
关系运算 |  | A≥B | A≤B | A＞B | A＜B | A＝B
实现 | 减法运算 | A－B，产生ZF及CF |  |  |  | 
 | 逻辑运算 |  |  |  |  | 
CF CF+ZF CF+ZF CF ZF
*字符串的表示方法：
软件将字符串操作转换为字符操作，用特定字符表示结束；
硬件仅支持字符表示及关系运算
无符号减法

## Slide 56
3、其他类型数据的表示
包括声音、图像、图形等类型
*非数值数据的表示方法：
定点格式—无符号编码，适于简单数据(字符、声音等)
向量格式—各个元素独立编码(某种编码)，适于复杂数据
(占1位或多位) (如布尔数、像素)
*非数值数据的运算规则：
逻辑运算—按位的与/或/非等
关系运算—减法运算及逻辑运算
饱和运算—特殊的算术运算，如
*数据的表示思路： (类似于字符串的表示)
硬件仅表示简单数据类型，软件负责数据的类型转换
x+5＝
x+5 和＜255
255 和≥256

## Slide 57
五、数据表示举例
*数据的表示方法：进制、格式、编码
*常见数据的表示结果：表示属性有表示方法、长度
表示 数据 |  | 进制 | 表示格式 | 编码方式 | 数据类型 | 运算
数值 数据 | 整数 | 二 | 定点(无符号) | 无符号编码 | 几种 | 算术
 |  | 二 | 定点(有符号) | 补码 | 几种 | 
 |  | 十① | 定点(有符号) | BCD码 | 两种 | 算术＋校正
 | 实数 | 二 | 浮点 | 尾数原码、阶移码 | 两种 | 浮点
非 数值 数据 | 逻辑数 | 二 | 位向量 | 无符号编码(每位) | 几种 | 逻辑
 | 字符 | 二 | 定点 | 无符号编码 | 几种 | 关系②
 | 像素 | 二 | 定点或向量 | 无符号编码 | 几种 | 饱和
注：①十进制整数又称BCD数，②关系运算都用减法及逻辑运算实现 |  |  |  |  |  | 
*IA32的数据表示：种类有整数、浮点数、指针、位域、压缩SIMD数、BCD数，长度有8/16/32/48/64位
向量
定点数
含逻辑数
Notes: 位域：长度为各变量长度之和，同类型变量长度可压缩(≤类型长度)，变量类型为int、unsigned int和bool(大部分编译器都进行了扩充)。
例struct N { int a:2; int b:4;}; sizeof(N)=max((2+4)/8,sizeof(int))=4, int改为short时，sizeof(N)=2。
联合(union)：长度为各变量长度之最大值。例union M {int a; char b;}; sizeof(M)=sizeof(int)。

## Slide 58
*数据表示与硬件参数的关系：(系统结构研究的内容)
数据类型长度—2m位 ←便于表示其长度
存储单元长度w—即存储器的编址单位
确定方法：
确定结果：
数据的存放：
机器字长n—
确定结果：
n＝max{所有整数的长度}
作业2-2：P86起10、11，14、15(2)、17(2)、18(1)
重存储效率、轻访问效率 →不考虑逻辑数
w＝min{所有数据类型的长度}
通常w＝字节 ←ASCII字符最常用
连续的x个存储单元中(x≥1)
200
201
202
203
A
B
C
MEM

## Slide 59
§2.3 定点数的运算
回顾逻辑部件
一、定点加减运算
*运算类型：补码加减、无符号加减，原码加减、移码加减
*运算的实现：基于加法器，需判断溢出
1、补码加减运算
(1)运算规则
*加法：[A＋B]补＝[A]补＋[B]补
推导—
[A]补+[B]补=(A+B+2M) (mod M)
=[A+B]补
*减法：[A－B]补＝[A＋(-B)]补＝[A]补＋[-B]补
补码表示→结果应为补码
例1—设[A]补=11101，[B]补=10111，求[A-B]补
解： [-B]补=01001
[A-B]补=[A]补+[-B]补
=11101+01001=00110
11101 [-3]补
+ 01001 [+9]补
1 00110 [+6]补
└→丢弃进位(有模运算)
16

## Slide 60
例2—设A=-01010，B=+01101，求[A+B]补
解：
[A]补=110110，[B]补=001101，[-B]补=110011
[A+B]补=[A]补+[B]补=110110+001101= 000011，结果对
例3—设A=+0.0110 ，B=+0.1001，求[A-B]补
解：
[A]补=0.0110，[B]补=0.1001，[-B]补=1.0111
[A-B]补=[A]补+[-B]补=0.0110+1.0111=1.1101，结果对
练习—整数用8位补码表示，A=+15，B=+24，求[A+B]补、[A-B]补
*运算特征：①减法可用加法实现；②符号与数值一起运算
(补数特性) (数值位同符号相加、符号位同被加/减数)
机器数中.会隐含
12
例4—4位补码的表数范围为-8～+7，加/减运算共8种情况：
3+4或3-(-4) 3+(-4)或3-4 -3+4或-3-(-4) -3+(-4)或-3-4
0011([+3]补) 0011([+3]补) 1101([-3]补) 1101([-3]补)
+ 0100([+4]补) + 1100([-4]补) + 0100([+4]补) + 1100([-4]补)
0 0111([+7]补) 1 1111([-1]补) 1 0001([+1]补) 1 1001([-7]补)
Notes: 练习—X+Y=00100111，X-Y=11110111

## Slide 61
即[A±B]补=an-1an-2…a0+bn-1bn-2…b0+C-1，bi=biC-1
(2)运算的逻辑实现
*补码加减法器：运算处理＋溢出判断，其中OF为溢出标志
*加减运算特点：加法/减法可统一处理
加法— [A]补＋[B]补＝[A]补＋[B]补＋ 0
减法— [A]补－[B]补＝[A]补＋[B]补＋ 1
用于区分加/减法
*实现思路：运算用加法器实现，区分加/减用C-1实现(0/1)
思考：如何实现op=1表示ADD？
加减法器
n位加法器
REGB(n位)
异或门(n个)
=0(ADD)
=1(SUB)
C-1
REGA(n位)
REGZ(n位)
op
溢出判断逻辑
OF CF
A
B
Z
F
A
B
Notes: ＋

## Slide 62
(3)溢出判断逻辑 --判断结果正确性
例5—4位补码的表数范围为-8～+7，判断加/减结果正确性
6+(-5)或6-5 -1+(-4)或-1-4 5+4或5-(-4) -5+(-4)或-5-4
0110([+6]补) 1111([-1]补) 0101([+5]补) 1011([-5]补)
+ 1011([-5]补) + 1100([-4]补) + 0100([+4]补) + 1100([-4]补)
1 0001([+1]补) 1 1011([-5]补) 0 1001([-7]补) 1 0111([+7]补)
*溢出条件：同号相加或异号相减，结果与被加(减)数异号
*基于加减法器的溢出判断逻辑：
设入端A＝an-1an-2…a0、B＝bn-1bn-2…b0，端F＝fn-1 fn-2…f0，
控制端op＝0/1(对应于加/减运算)
则溢出逻辑为
OF＝op(an-1bn-1 fn-1＋an-1bn-1 fn-1)＋op(an-1bn-1 fn-1＋an-1bn-1 fn-1)
特点—逻辑复杂，可优化(基于加法器判断时与op无关)

## Slide 63
*基于加法器的溢出判断逻辑：仅需判断加法运算
设引脚A＝an-1an-2…a0、B＝bn-1bn-2…b0，Z＝zn-1zn-2…z0
判断方法①—用1位符号位判断
依据：正溢出(an-1＝0)时zn-1＝1，负溢出(an-1＝1)时zn-1＝0
溢出逻辑：OF＝an-1bn-1zn-1＋an-1bn-1zn-1＝(an-1zn-1)(bn-1zn-1)
判断方法②—用进位位判断
依据：正溢出时Cn-1＝0、Cn-2＝1，负溢出时Cn-1＝1、Cn-2＝0
溢出逻辑：OF＝Cn-1Cn-2
zn-1＝1
zn-1＝0
例6—设[A]补=1010，[B]补=0011，判断[A+B]补、[A-B]补溢出否
解：[A+B]补=1010+0011=0 1101，[A-B]补=1010+1101=1 0111
 | [A+B]补溢出判断 | [A-B]补溢出判断
使用方法① | OF=(11)(01)=0 | OF=(10)(10)=1
使用方法② | OF=00=0 | OF=10=1

## Slide 64
判断方法③—用2位符号位判断
变形补码：采用2个符号位的补码[Z]变补=znzn-1zn-2…z0，
znzn-1表示符号(00为正数、11为负数)
例7—设A=-110，B=+011，判断[A+B]变补、[A-B]变补是否溢出
解：
依据：正溢出时znzn-1＝01，负溢出时znzn-1＝10
溢出逻辑：OF＝znzn-1
[A]变补=11 010，[B]变补=00 011，[-B]变补=11 101
[A+B]变补 = 11 010 [A-B]变补 = 11 010
+ 00 011 + 11 101
11 101 10 111
OF=11=0，不溢出 OF=10=0，溢出
练习—设A=+15，B=+24，补码含5位数值位，判断A+B、A-B是否溢出(方法不限)
Notes: OF=op#(An-1#Bn-1#Zn-1+An-1Bn-1Zn-1#)+op(An-1#Bn-1Zn-1#+An-1Bn-1#Zn-1)

## Slide 65
2、无符号加减运算
*运算规则：加法—[A＋B]无＝[A]无＋[B]无
减法—[A－B]无＝[A]无＋[B]补数
[B]补数＝[B]无＋1
*运算的逻辑实现：
实现思路—
无符号加减法器—
*溢出判断逻辑： --判断结果正确性
判断实现方法—
判断依据—
溢出逻辑—
与补码加减法相同
与补码加减法器相同
思考—加减法器怎知运算有/无符号？
CF＝Cn-1C-1 (与补码加减法逻辑不同、名称不同)
63
61
同一加减法器可实现有/无符号的加/减运算！
只能基于加法器判断(需使用进位位)
加法时(C-1＝0)有进位(Cn-1＝1)，
或减法时(C-1＝1)有借位(Cn-1＝0)
无需区分，产生OF及CF
(结果相同) 选用时可知)

## Slide 66
示例—4位补码中，(-1)－4时OF=0、SF=1，(-5)－4时OF=1、SF=0
4－3或4时OF=0、SF=0，4－(-5)时OF=1、SF=1
55
62
C-1 (Cin或CarryIn)
op (通常0-ADD、1-SUB)
(Overflow) OF
A B
n位加减法器
F
(CarryOut或Cout) Cn-1
※加减法器的引脚设置：需产生OF及CF(或输出相关信号)
常缺省(用op形成)
思考—Cout≠CF！缺省C-1时，CF如何形成？ =Cn-1op
※有符号关系运算的实现方法：
产生比较结果—通过减法运算产生标志ZF、OF及SF
(有符号减法) (符号标志[负时SF=1])
形成运算结果—利用标志、通过逻辑运算形成
关系运算 |  | A≥B | A≤B | A＞B | A＜B | A＝B
实现 | 减法运算 | A－B，产生ZF、OF及SF |  |  |  | 
 | 逻辑运算 |  |  |  |  | 
OFSF OFSF+ZF OFSF·ZF OFSF ZF
61
Notes: P62有-1＜4、-5＜4的运算过程

## Slide 67
3、原码加减运算 (不考[没有应用])
运算特征—符号与数值分开运算，减法需先比较大小
*运算的逻辑实现：加减法器＋辅助电路(判断/暂存结果)
*溢出判断逻辑：OF＝(an-1bn-1)op·Cn-2
*运算规则：设[A]原=an-1an-2…a0，[B]原=bn-1bn-2…b0
⑴判求和/差，op=(an-1bn-1)op，设op=0/1表示加/减
⑵求和(op=0)时，zn-1=an-1，zn-2…z0=an-2…a0＋bn-2…b0，
OF=Cn-2
⑶求差(op=1)时，zn-2…z0=an-2…a0＋bn-2…b0＋1，OF=0
够减(Cn-2=1)时，zn-1=an-1，zn-2…z0=zn-2…z0
不够减(Cn-2=0)时，zn-1=an-1，zn-2…z0=zn-2…z0＋1
61

## Slide 68
二、移位运算
*移位运算功能：真值左移或右移k位相当于乘以或除以 2k
*移位运算类型： (对机器数进行操作)
有逻辑左移、逻辑右移、算术左移、算术右移4种，
分别用<<L、>>L、<<A、>>A表示 (Logical shift及Arithmetic shift)
1、逻辑移位(Logical Shift)运算
*操作数类型：无符号定点数
*运算规则：
例1—无符号整数的机器码为8位，求57 <<L 2、57 >>L 2
解：
57=00111001B，57 <<L 2＝228＝11100100B，
57=00111001B，57 >>L 2＝14＝00001110B
机器数整体移位，
移出的数位丢弃，出现的空位补0

## Slide 69
*溢出判断逻辑： --判断结果正确性
设移位器输入端为Dn-1…D0、控制端为SkSk-1…S0
溢出条件—
溢出逻辑—
*运算的逻辑实现：桶形移位器，或移位寄存器(性能差)
OF＝Sk(Dn-1＋…＋Dn/2)＋
Sk-1(Dn-1＋…＋D3n/4)＋…＋S0Dn-1
如：n＝8时，OF＝S2(D7＋…＋D4)＋S1(D7＋D6)＋S0D7
真值表：Q＝D <<L S1S0
0 1
Q3 Q2 Q1 Q0
D3 D2 D1 D0
S1
S0
0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
左移时移丢码1 (右移时移丢码1仅影响精度)
D3~D0
Q3~Q0
LD
CLR
CLK
功能表：CLR=1清零，LD=1置数
每个CLK上升沿左移1位
CLK
&
计数器

## Slide 70
3、算术移位(Arithmetic shift)运算
*操作数类型：有符号定点数(原码、补码等)
*运算规则：
例2 | 真值 | 原码 | 补码 |  | 真值 | 原码 | 补码
 | +2 | 00010 | 00010 |  | -2 | 10010 | 11110
算术左移1位(Y<<A1) | +4 |  |  |  | -4 |  | 
算术右移1位(Y>>A1) | +1 |  |  |  | -1 |  | 
机器数符号位不变、数值位整体移位，
移出的数位丢弃，出现的空位根据编码特征添补
码制 | 真值 | 算术移位运算规则 |  | 
 |  | 符号位 | 算术左移空位添补 | 算术右移空位添补
原码 | 正/负数 | 保持 不变 | 补0 (数值低位) | 补0 (数值高位)
补码 | 正/负数 |  | 补0 (数值低位) | 补符号位 (数值高位)
反码 | 正数 |  | 补0 (数值低位) | 补符号位 (数值高位)
 | 负数 |  | 补1 (数值低位) | 
00100 00100
00001 00001
10100
10001
11100
11111

## Slide 71
*运算的逻辑实现：
实现思路—符号位也移位 ←便于复用逻辑移位硬件
实现方法—改进桶形移位器或移位寄存器，
补码左移可复用桶型移位器(溢出时结果错无所谓)
补码右移
原码/补码左移
原码右移
0
0
*溢出判断逻辑：
溢出条件—
溢出逻辑—
原码左移时移丢码1，
补码左移时移丢与符号相反的码
类似于逻辑移位，从n-2位开始判断
例4 |  | 初值 | Y1=Y<<A1 | Y2=Y1<<A1 | 初值 | Y3=Y>>A1 | Y4=Y3>>A1
Y=+3 | 原/补码 | 0 011 |  |  | 0 011 |  | 
Y=-3 | 原码 | 1 011 |  |  | 1 011 |  | 
 | 补码 | 1 101 |  |  | 1 101 |  | 
0 110(+6)
1 110(-6)
1 010(-6)
0 100(+4)
1 100(-4)
1 100(-4)
0 001(+1)
1 001(-1)
1 110(-2)
0 000(+0)
1 000(-0)
1 111(-1)

## Slide 72
三、位扩展运算
*运算的功能：增加机器数的位数，保持真值不变
*运算规则： 零扩展—机器数高位补0 ←无符号数扩展
符号扩展—机器数高位补符号位 ←有符号数扩展
示 例 | D=01101 | D=11101
零扩展 | Q=000 01101 | Q=000 11101
符号扩展 | Q=000 01101 | Q=111 11101
*运算的逻辑实现：
输出逻辑—
内部电路—
输出信号的逻辑
Qn+k~Qn＝0， Qn-1~Q0＝Dn-1~D0
Qn+k~Qn＝Dn-1，Qn-1~Q0＝Dn-1~D0
Dn-1 Dn-2 … D0
…
…
Qn+k … Qn Qn-1 Qn-2 … Q0
…
op
Dn-1 Dn-2 … D0
…
…
Qn+k … Qn Qn-1 Qn-2 … Q0
…
…
&
1种功能 2种功能
(op=1为符号扩展)
…
GND或Dn-1
43
作业2-3：P87—23、26、27

## Slide 73
四、定点乘法运算
*基于硬件的实现需求：
硬件限制—加法器只有2个输入，采用定长运算
实现需求—
多次累加形成乘积，部分积移位后再相加
例1—设A=111、B=110，采用定长加法计算A×B
乘数 | 部分积高位 | 部分积低位 | 说明
110 | 000 |  | 初始部分积P0=0
11 | + 000 0 000 000 | 0 | 当前乘数位=0，+0 为加法器的进位 部分积右移1位
1 | + 111 0 111 011 | 10 | 当前乘数位=1，+¦A¦ 部分积右移1位
 | + 111 1 010 101 | 010 | 当前乘数位=1，+¦A¦ 部分积右移1位
1 1 1
× 1 1 0
0 0 0 …PO
+ 0 0 0
0 0 0 …P1
+ 1 1 1
1 1 1 0 …P2
+ 1 1 1
1 0 1 0 1 0 …P3

## Slide 74
*机器乘法的实现思路： (设乘数数值位数为n-1位)
①用循环(n-1次)的加法和右移实现
②加法时，根据乘数当前位，决定加(n-1位)被乘数或0
③右移时，加法进位、部分积高位、部分积低位一起右移
例2—设A=a2a1a0、B=b2b1b0，写出用定长加法求A×B的迭代式
A×B＝z5z4z3z2z1z0
＝A×b2×22＋A×b1×21＋A×b0×20
＝22×[A×b2×20＋A×b1×2-1＋A×b0×2-2]
＝23×2-1×{A×b2＋2-1×[A×b1＋2-1×(A×b0＋0)]}
整数乘积右移应补的权(小数点从z3后移到z0后)
*机器乘法的实现方法：加法器及移位运算，阵列乘法器
└←有1位乘法、2位乘法等
思考：乘法需要判断溢出吗？若需要，如何判断？实际上需要
Notes: 理论上不需要(long=int*int)，实际上需要(int=int*int)

## Slide 75
1、无符号乘法运算 (只讨论一位乘法)
*运算规则：[A×B]无＝[A]无×[B]无
[A]无、[B]无长度应相同(n位)，[A×B]无应为2n位
运算方法—[A×B]无＝|A|×|B|＝z2n-1…z0
递推公式—设[B]无＝bn-1bn-2…b0，部分积P0＝0
P1＝(P0＋|A|×b0)×2-1
…
Pi＝(Pi-1＋|A|×bi-1)×2-1
…
Pn＝(Pn-1＋|A|×bn-1)×2-1
判断 | 加法 (n位) | 移位
bi-1＝0 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi带进位 右移1位
bi-1＝1 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋¦A¦，Pi低位＝Pi-1低位 | 
运算实现方法—循环进行n次的判断-加法-移位操作
n位加法，部分积的高n位参与

## Slide 76
例3—设A=111、B=110，用无符号乘法求[A×B]无
解：|A|=111，|B|=110，循环进行3次判断-加法-移位操作
部分积高3位 | 部分积低位 | 乘数 | 说明
000 |  | 110 | 初始部分积P0=0
+ 000 0 000 000 | 0 | 11 | 当前乘数位=0，＋0 P0高3位＋0的结果 部分积带进位右移1位
+ 111 0 111 011 | 10 | 1 | 当前乘数位=1，＋¦A¦ P1高3位＋¦A¦的结果 部分积带进位右移1位
+ 111 1 010 101 | 010 |  | 当前乘数位=1，＋¦A¦ P2高3位＋¦A¦的结果 部分积带进位右移1位
故 [A×B]无＝|A|×|B|＝101010
注意—n为乘法的乘积为2n位，需要移位n次(每加一次就移一次)

## Slide 77
*无符号乘法的逻辑实现：
思路—①部分积低位放在乘数的空位上 (节省1个寄存器)
└→部分积、乘数同时右移
②加法为n位，部分积带进位右移
组成—寄存器为n位，控制门输出0或RegA，Cnt初值为n
优化—时延从2n个CLK降为n个CLK
(存RegP、移位) └←──
n位加法器
RegA
RegB
RegP
控制门
Cn-1
控制逻辑
计数器Cnt
加法
右移
判断
op(无符号乘法)
Z
时钟Clk
RegP
RegB
Cn-1 Zn-1 … Z1 Z0

## Slide 78
z2n-1＋…＋zn
*无符号乘法的控制流程：循环的判断-加法-移位操作
RegB0=1?
Y
RegP←(RegP)＋(RegA)
带进位的RegP、RegB同时右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←无符号乘法
RegP←0，Cnt←n
RegP←(RegP)＋0
N
Cnt=0?
N
乘积在RegP及RegB中
Y
判断
加法
移位
可在1个Clk内完成
*溢出判断逻辑：设乘积为z2n-1…z0，则OF＝

## Slide 79
2、原码定点乘法运算
*运算规则：[A×B]原＝[A]原×[B]原，[A×B]原应为2n位
运算方法—设[B]原＝bn-1bn-2…b0，[A×B]原＝z2n-1…z0
①求乘积符号，SP＝an-1bn-1， z2n-1＝SP
②求乘积数值，P＝|A|×|B|，z2n-2…z0＝P扩展1位
n-1位乘法的乘积为2n-2位
判断 | 加法(n-1位) | 移位
bi-1＝0 | Pi高n-1位＝Pi-1高n-1位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi带进位 右移1位
bi-1＝1 | Pi高n-1位＝Pi-1高n-1位＋¦A¦，Pi低位＝Pi-1低位 | 
相乘实现方法—循环进行n-1次的判断-加法-移位操作
扩展实现方法—整数乘法高位补0，小数乘法低位补0
递推公式—Pi＝(Pi-1＋|A|×bi-1)×2-1 (与无符号乘法相同)，
n-1位加法(非n位)，仅计算P1~Pn-1(非Pn)
便于表示(如存储)
75

## Slide 80
例4—设A=+111、B=-110，用原码乘法求[A×B]原
解：[A]原=0111，[B]原=1110，|A|=111，|B|=110；
SP＝01＝1；P＝|A|×|B|＝101010(同例3[循环3次])，
P扩展1位＝0101010；[A×B]原＝10101010
*原码乘法的逻辑实现：
思路—①部分积低位放在乘数的空位上(与无符号乘法相同)
②加法改为n位，部分积逻辑右移(非带进位右移)
(本来为n-1位) ─→无进位→─┘
组成—基于无符号乘法器，增加触发器SP
*原码整数乘法的控制流程：
乘积扩展1位的组织—增加1次循环(＋0、逻辑右移1位)
2n-2位的|A|×|B|
0 |A|
0 |B|
RegA
RegB
×
＝
0 P高位
RegP
P低位 0
RegB
0 0 P高位
P低位
RegP
RegB
2n-1位的|A×B|
77
76

## Slide 81
控制流程—循环的判断-加法-移位操作
RegB0=1?
Y
RegP←(RegP)＋(RegA)
RegP、RegB同时逻辑右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←原码乘法
RegP←0，Cnt←n，SP←RegAn-1RegBn-1
RegP←(RegP)＋0
N
Cnt=0?
N
Y
判断
加法
移位
RegAn-1←0，RegBn-1←0
RegPn-1←SP
求绝对值(n位)
置符号位
79
78

## Slide 82
＝2n×{[(bn-2-bn-1)×A]补＋…＋{[(b0-b1)×A]补
＋{0＋[(0-b0)×A]补}×2-1}×2-1}…}×2-1
bn-1×2n-1－2n
3、补码定点乘法运算
*运算规则：[A×B]补＝[A]补×[B]补，[A×B]补应为2n位
运算方法—又称Booth算法 (只讨论整数乘法)
设[B]补＝bn-1bn-2…b0，则 B≥0时bn-1＝0、B＜0时bn-1＝1
有B＝-bn-1×2n-1＋bn-2×2n-2＋…＋b0×20
由移位运算规则，有[A×2-1]补＝[A]补×2-1
[A×B]补＝z2n-1…z0＝[A×{-bn-12n-1＋bn-22n-2＋…＋b020}]补
＝[A×{-bn-12n-1＋(bn-22n-1-bn-22n-2)＋…＋(b021-b020)}]补
＝[A×{(bn-2-bn-1)2n-1＋(bn-3-bn-2)2n-2＋…＋(0-b0)20}]补
＝2n-1×[A×{(bn-2-bn-1)＋(bn-3-bn-2)2-1＋…＋(0-b0)2-(n-1)}]补
＝2n×[{(bn-2-bn-1)×A＋…＋{(b0-b1)×A
＋{0＋(0-b0)×A}×2-1}×2-1}…}×2-1]补
初始部分积P0
n次
整数乘法应右移n次
(即乘积扩展时高位补0)
n次
小数乘法应右移n-1次、乘积扩展时低位补0

## Slide 83
递推公式—设[B]补＝bn-1bn-2…b0，附加位b-1＝0，[P0]补＝0
[P1]补＝{[P0]补＋[(b-1-b0)×A]补}×2-1
…
[Pi]补＝{[Pi-1]补＋[(bi-2-bi-1)×A]补}×2-1
…
[Pn]补＝{[Pn-1]补＋[(bn-2-bn-1)×A]补}×2-1
判断 | 加法 (n位) | 移位
bi-1bi-2＝00或11 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋0， Pi低位＝Pi-1低位 | Pi＝Pi算术 右移1位
bi-1bi-2＝01 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋[A]补， Pi低位＝Pi-1低位 | 
bi-1bi-2＝10 | Pi高n位＝Pi-1高n位＋[-A]补，Pi低位＝Pi-1低位 | 
运算实现方法—循环进行n次的判断-加法-移位操作
小数乘法最后一次不移位！
75
思考：右移时为什么不考虑加法的进位？
假设[B]补=1 0 0 1 1 0 1

## Slide 84
解：[A]补=0111，[-A]补=1001，[B]补=1010，
循环进行4次判断-加法-移位操作
例5—A=+111，B=-110，用Booth算法求[A×B]补
部分积高位 | 低位 | 乘数 | b-1 | 说明
0000 |  | 1010 | 0 | 初值：P0=0，b-1=0
+ 0000 0000 0000 | 0 | 101 | 0 | b0b-1=00，＋0 P0高4位＋的结果 部分积算术右移1位，乘数及b-1亦右移
+ 1001 1001 1100 | 10 | 10 | 1 | b1b0=10，＋[-A]补 P1高4位＋的结果 部分积算术右移1位，…
+ 0111 0011 0001 | 110 | 1 | 0 | b2b1=01，＋[A]补 P2高4位＋的结果 部分积算术右移1位，…
+ 1001 1010 1101 | 0110 |  | 1 | b3b2=10，＋[-A]补 P2高4位＋的结果 部分积算术右移1位，…
故 [A×B]补＝1101 0110，[A×B]原＝10101010
80

## Slide 85
*补码乘法的逻辑实现：
思路—①部分积低位放在乘数的空位上(与原码乘法相同)
②加法为n位补码加法，部分积算术右移(非逻辑右移)
组成—基于无符号乘法器，
增加触发器B附，控制门输出0或RegA或RegA
(用于减法)
n位加法器
RegA
RegB
RegP
控制门
控制逻辑
计数器Cnt
加/减
右移
判断
op(补码乘法)
Z
时钟Clk
B附
77

## Slide 86
*补码整数乘法的控制流程：循环的判断-加法-移位操作
RegB0 B附
01
RegP←(RegP)＋(RegA)
RegP、RegB、B附同时算术右移1位
Cnt←(Cnt)－1
RegA←被乘数，RegB←乘数，op←补码乘法
RegP←0，Cnt←n，B附=0
RegP←(RegP)＋[-(RegA)]补
10
Cnt=0?
N
乘积在RegP及RegB中
Y
00 11
*溢出判断逻辑：OF＝
z2n-1·(z2n-1＋…＋zn)＋z2n-1·(z2n-1＋…＋zn)
教材上有错误！
78

## Slide 87
*阵列乘法器：组合逻辑(＝n·T位乘 ＜n·TCLK)
*一位乘法元件：
逻辑— Pi+1,j=(Pi,j+1＋ai×bj＋Ci,j-1)
ai
ai
bj
Ci,j
部分积Pi,j+1
部分积Pi+1,j
bj
Ci,j-1
全加器
&
*阵列乘法器的功能：无符号乘法，
实现其他乘法需增加辅助电路
4、阵列乘法器
*加法-移位乘法器性能：n位乘法＝n·TCLK
阵列乘法器
z7 z6 z5 z4 z3 z2 z1 z0
a3 a2 a1 a0
b0
b1
b2
b3
0
0
P1
P2
P3
P4

## Slide 88
*浮点数的表示： F=SM×M×2E
进制—
格式—
编码—
长度—
*浮点数表示的精度：≤M的位数
优化—尽量表示为规格化数，即0.5≤|M|＜1
§2.4 浮点数的运算
M常为二进制，E为二进制
浮点格式(M为纯小数、E为整数)
M常为原码或补码，E常为移码
多种长度，如单精度、双精度
SM M
E
M
E
SM
或
规格化操作—左规：M左移1位、E减1
右规：M右移1位、E加1
※只要求掌握浮点数的加减运算方法！ (不要求部件组织)

## Slide 89
损失了有效位数
1、浮点加减运算规则
*减少运算精度损失的方法：
运算时增加尾数的有效位数(常称为附加位)
如IEEE 754标准中，中间结果至少保留保护位、舍入位
*基本运算过程：设浮点数A=MA×2EA、B=MB×2EB，且EA≤EB
①对阶— 结果的阶＝EB，A＝(MA×2EA-EB)×2EB
②运算— 结果的尾数＝MA×2EA-EB±MB
③规格化—使结果的尾数为规格化数
*浮点加减运算步骤：
对阶、尾数加减、尾数规格化、尾数舍入、溢出判断

## Slide 90
*浮点加减运算方法：
设浮点数A=MA×2EA、B=MB×2EB，
初步结果F＝MF×2EF，规格化数F＝MF×2EF
⑴对阶—①求公共阶：EF＝max(EA,EB)，ΔE＝|EA-EB|
②小阶尾数右移：移出的数值→附加位
例1—浮点数的尾数用5位补码、阶用3位补码表示，附加位为2位，采用双符号位运算。A＝0.1101×201、B＝(-0.1010)×211，求[A＋B]浮
解-1：ΔE＝|01－11|＝10，[EF]补＝00 11，
[MA]补＝00.0011 01，[MB]补＝11.0110 00
⑵尾数加减—MF＝MA±MB，尾数及附加位一起运算
注意：结果溢出不算出错(∵可以规格化)
解-2：[MF]补＝00.0011 01＋11.1010 00＝11.1001 01
加法器应包容溢出(如双符号位)

## Slide 91
⑶尾数规格化— MF＝MF规格化，EF＝EF＋k
处理方法：
|MF|≥1.0时— 1次右规 [k＝1]
0.5≤|MF|＜1.0时— 无操作(已为规格化数) [k＝0]
|MF|＜0.5时— x次左规、直到|MF|≥0.5 [k＝-x]
注意：①左移及右移均为算术移位
②原码规格化数的最高数值位为1，
补码规格化数的最高数值位与符号相反
解-3：因[EF]补＝00 11，[MF]补＝11.1001 01，
故需左规1次，[MF]补＝11.0010 10，[EF]补＝00 10

## Slide 92
⑷尾数舍入— MF＝MF＋y，y为根据附加位得到的值
舍入方法：(系统结构确定方法，计算机组成负责实现)
截断法—尾数不变 [y＝0]
恒置1法—将尾数末位置为1 [y＝(MF末=1)? 0:1]
舍入法—附加位最高位(真值)为1时入，否则舍
查表舍入法—用尾数末尾几位及附加位查表，决定采用恒置1法或舍入法
注意：①舍入针对真值，舍使|M|变小、入使|M|变大
└→不同码制的规则不同
②舍入导致尾数溢出时，需进行规格化(1次右规)
解-4：因[MF]补＝11.0010 10，[EF]补＝00 10，MF为负数，
附加位10应选择舍，故[MF]补＝11.0010，[EF]补＝00 10

## Slide 93
⑸溢出判断—判断阶码是否上溢或下溢，并处理
判断方法：与阶的运算方法有关(如单/双符号位及码制)
负数区
机器零
正数区
下溢区
正上溢区
(+∞)
负上溢区
(-∞)
溢出处理：以IEEE 754标准为例
EF上溢时，结果置为±∞([EF]移＝255,[MF]源＝0)
EF下溢时，结果置为机器零([EF]移＝0,[MF]源＝0)
解-5：因[MF]补＝11.0010，[EF]补＝00 10，阶码未溢出，
故[MF]补＝1.0010，[EF]补＝0 10

## Slide 94
2、浮点加减运算示例
例2—浮点数的尾数用9位补码、阶用4位补码表示，运算时附加位为2位，运算采用双符号，尾数采用舍入法。
求0.11011011×210＋(-0.10101100)×2100的浮点数。
解：[A]浮＝0010;011011011，[B]浮＝0100;101010100
⑴对阶：ΔE＝|010－100|＝10，[EF]补＝max(EA,EB)＝00 100，
[MA]补＝00.00110110 11，[MB]补＝11.01010100 00
⑵尾数加减：[MF]补＝[MA]补＋[MB]补＝11.10001010 11
⑶尾数规格化：|MF|＜0.5，需左规，
[MF]补＝11.00010101 10，[EF]补＝00 011
91

## Slide 95
⑷尾数舍入：[MF]补符号＝11、附加位＝10，应选择舍
[MF]补＝11.00010101，[EF]补＝00 011
⑸溢出判断：[EF]补符号＝00，不溢出，
[MF]补＝1.00010101，[EF]补＝0011，[F]浮＝0011;100010101
练习—浮点数的尾数用10位补码、阶用6位移码表示，附加位为2位，采用单符号位运算，尾数采用舍入法。
求0.111101001×212+0.110010101×28的浮点数
92

## Slide 96
3、浮点加减运算流程
求阶差ΔE＝EA－EB
EF＝EB，MA＝MA×2ΔE，MB＝MB
ΔE＜0？
EF＝EA，MA＝MA，MB＝MB×2-ΔE
得到结果
|MF|＞1？
MF＝MF>>1，EF＝EF＋1
EF溢出？
Y
N
尾数加(减)，MF＝MA＋MB
MF＝MF<<x，EF＝EF－x
MF＝MF>>1，EF＝EF＋1
尾数舍入，MF＝MF＋y
|MF|＞1
|MF|＜0.5
0.5≤|MF|＜1
Y
置溢出标志
N
Y
N
A=MA×2EA
B=MB×2EB
MF＝MF，EF＝EF

## Slide 97
§2.5 十进制数的加减运算
*十进制数的数据类型：
表示方法—十进制、定点格式、BCD码(8421码)
数据长度—几种
dk-1 … d0
dS
*十进制数的运算方法：二进制运算＋结果校正(以BCD码为单位)
1、十进制加法校正(Adjust)规则
设BCD码二进制相加、十进制相加的和为分别F、F ，
其中，F＝S3S2S1S0，S3位的进位为C3
*加法校正规则：
*加法校正的组织：
21
F≤9时—F ＝F (未产生进位)
10≤F≤15时—F ＝F＋6、需产生进位
F＞15时—F ＝F＋6 (已产生进位)
校正条件—S3S2＋S3S1＋C3＝1时
校正操作—F ＝F＋6、C3←1

## Slide 98
2、十进制减法校正规则
二进制减法特征—用加法实现，够减时产生进位
如0101－0011＝0101＋1101＝1 0010
0101－0111＝0101＋1001＝0 1110
设BCD码二进制相减、十进制相减的差为分别F、F ，
其中，F中最高位的进位(借位)为C3
*减法校正规则：
*减法校正的组织：
校正条件—C3＝0时
校正操作—F ＝F－6、C3←1
C3＝1时—F ＝F (已产生借位)
C3＝0时—F ＝F－6、需产生借位
[如1110－0110＝1000]

## Slide 99
3、十进制加减法的逻辑实现
*校正需求：条件—加法时S3S2＋S3S1＋C3＝1，减法时C3＝0
操作—加法为F ＝F＋6、减法为F ＝F－6，C 3←1
十进制加减法器
4位二进制加减法器(计算)
4位二进制加减法器(校正)
A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0
S3 S2 S1 S0
MUX
0
C3
C3
S3 S2 S1 S0
op
*二/十进制加减法器：选择输出 或 选择输入
(2个AS) (1个AS、2次操作[图2.35])
≥1
&
&
1
*十进制加减法器组成：2个加减法器(AS)、校正电路
思路—用C 3选择F±6或F±0；C 3的逻辑为校正条件
Notes: 二/十进制加减法器：选择输出(2个Add+MUX)或选择输入(1个Add+2条指令)

## Slide 100
§2.6 运算器的组成
一、常用数字逻辑电路
*组合逻辑电路：又称操作单元，输出依赖于输入
类型—三态门、译码器、数据选择器、加法器等
 | 功能 | 输入信号线 | 输出信号线
三态门 | 输出三种状态 | A、① | Y
译码器 | 每个编码都有不同的电位 | D2~D0、② | ③
选择器 | 从多个输入中选择一个输出 | D7~D0、④ | Y
加法器 | 进行全加运算 | A、B、⑤ | F、⑥
练习—利用上述器件及逻辑门，设计如下功能的电路
⑴Y＝A·B或者＝B (反例：用三态门控制A端)
转ALU组成
⑵供血型为X1X0、受血型为Y1Y0，血型配对结果为S
(配对：O→O、O/A→A、O/B→B、4种→AB，编码：左序00→11)
Notes: ①控制线G ②使能线E等 ③Y7~Y0 ④选择线S2~S0 ⑤Ci-1 ⑥Ci
练习1：一个AND、一个MUX。不可以用三态门（逻辑值&高阻值=高阻）
练习2：2个2-4译码器＋4个与门＋4个或门(OR2*2、OR4*2)，1个2-4译码器＋4个与门＋3个或门＋1个选择器

## Slide 101
*时序逻辑电路：又称状态单元，输出依赖于输入及此前输出
类型—触发器、锁存器、寄存器、计数器等，及存储器
(边沿触发) (电平触发)(边沿触发) (边沿触发)
 | 操作功能 | 输入信号 | 输出信号
触发器 | 写入、保持、清零 | D、CP、R | Q
锁存器 | 写入、保持、清零 | D、①、R | Q
寄存器 | 写入、保持、清零 | D7~D0、②、R | ③
计数器 | 计数、保持、清零、④ | ⑤、R | Q2~Q0
触发器—写入值应满足建立时间、保持时间的要求
1
0
D
0
Q
CP
①
③
②
①建立时间
②保持时间
③写入延迟
锁存器—控制信号应在数据稳定时无效
D
Q
En
Notes: ①控制电平E ②CP ③Q7~Q0 ④置数(写入) ⑤⑥

## Slide 102
示例—触发器、锁存器的特性(Quartus II的Timing仿真)
器件时延
锁住时刻
D2 D1 D0
D
Q Q
D CP R
Q Q
D CP R
Q Q
D CP R
R
CP
Q2 Q1 Q0
移位寄存器—基于寄存器，功能有串→并、并→串等

## Slide 103
二、加法器的组成
1、全加器
*真值表：半加器没有Ci-1
*输出信号的逻辑：
真值表 | A | B | Ci-1 | 全加和Si | 进位Ci
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 0 1 1 0 | 0 0 0 1
 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 1 1 1 1 | 1 0 0 1 | 0 1 1 1
Si
Ci
Ai Bi
Ci-1
≥1
&
&
=1
=1

## Slide 104
2、串行进位加法器
*组成：n个全加器、串行进位逻辑；
∑
S0
C0
A0 B0
C-1
∑
Cn-2
∑
Sn-1
Cn-1
An-1 Bn-1
Cn-3
……
Sn-2
An-2 Bn-2
*串行进位逻辑：Ci＝AiBi＋(AiBi)Ci-1，串行形成C0→Cn-1
*加法器特点：进位电路简单，运算速度慢(T加法=n·Δt)
3、先行进位加法器
目标—同时(并行)形成Cn-1～C0，以提高运算速度
*进位辅助函数：假设Ci＝AiBi＋(AiBi)Ci-1＝Gi＋PiCi-1
产生函数Gi— Gi＝AiBi，本地产生进位(不依赖于Ci-1)
传递函数Pi— Pi＝AiBi，本地传递进位(依赖于Ci-1)

## Slide 105
*4位先行进位电路：
≥1
C-1
&
&
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
≥1
&
&
&
&
&
P0
G0
P1
G1
P2
G2
P3
G3
C0
C1
C2
C3
*4位先行进位逻辑：其中Gi=AiBi，Pi=AiBi
C0＝G0+P0C-1
C1＝G1+P1C0 ＝ G1+P1G0+P1P0C-1
C2＝G2+P2C1 ＝ G2+P2G1+P2P1G0+P2P1P0C-1
C3＝G3+P3C2 ＝ G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0+P3P2P1P0C-1
C0～C3可同时形成

## Slide 106
*4位先行进位加法器组成：全加器输出G、P
*n位先行进位加法器组成：
进位逻辑有全并行、组间串行(下图)、组间并行3种
4位先行进位产生电路
∑
S3
A3 B3
G3 P3
C2
∑
S2
A2 B2
G2 P2
C1
∑
S1
A1 B1
G1 P1
C0
∑
S0
A0 B0
G0 P0
C-1
C3
返回定点运算
4位先行进位加法器
S3～0
A3～0 B3～0
4位先行进位加法器
S7～4
C7
A7～4 B7～4
4位先行进位加法器
S11～8
A11～8 B11～8
4位先行进位加法器
S15～12
A15～12 B15～12
C3
C-1
C11
C15

## Slide 107
三、ALU的组成
*ALU的功能：实现算术运算(加减)及逻辑运算， ←复用逻辑部件
产生运算结果状态 ←支持关系运算
*ALU的接口：2个数据入端、1个数据出端、状态端，控制端
└←位数与输入端相同
A B
F
功能选择op
…
结果状态
ALU
…
*ALU的组成：以加法器为基础，由组合逻辑电路构成
M＝0--算术运算
1--逻辑运算
16种算术运算、16种逻辑运算
运算结果状态
(支持关系运算)
先行进位信号
(支持芯片级联)
M
S3
S2
S1
S0
74181
(4位ALU)
F3 F2 F1 F0
C3
A=B
G
P
A3～A0 B3～B0 C-1
注意—ALU不支持乘除功能(受限于加法器、入端/出端位数相同)
Notes: A=B的实现：将内部的异或门结果，再或非一下即可

## Slide 108
四、运算器的组织
*数据的表示、运算及实现部件：
 |  | 表示格式 | 运算方法
数值 数据 | 整数 | 定点(无符号) | 算术
 |  | 定点(有符号) | 
 | 实数 | 浮点 | 浮点
非 数值 数据 | 逻辑数 | 位向量 | 逻辑
 | 字符 | 定点(无符号) | 算术＋逻辑
 | 像素 | 定点/向量(无符号) | 饱和
运算类型 | 实现部件
加/减、移位 | ALU
乘/除等 | 乘除法器等
加/减/乘/除等 | FPU
与/或/非等 | ALU
＞/≤/≠等 | ALU、门电路
饱和加减等 | MMX或SSE
*运算器的功能：实现所有的数据运算、暂存运算结果
*运算器的部件组织：有多种方法(原则是尽量复用器件)
运算部件—定点运算(ALU/乘除法器等)、浮点运算(FPU等)，
其他运算(MMX/SSE等) ←常具有并行运算功能
存放部件—寄存器组GPRs、状态寄存器PSR等

## Slide 109
定点运算部件—由ALU、移位器、寄存器等组成
状态寄存器PSR—存放程序的结果标志及工作状态
常见标志：ZF(零)、SF(符号)、OF(溢出)、CF(进/借位)
ZF＝(A=B)、 SF＝Fn-1、OF＝Cn-1Cn-2、CF＝Cn-1C-1
状态
寄存器
移位器
寄存器组
锁存器
…
…
ALU
MUX
锁存器
功能选择
来自其他部件
去其他部件
MUX
Q及移位
寄存器组GPRs—有多个端口(可同时操作)
支持乘除运算所需
107

## Slide 110
*运算器的部件互连：
总线互连—
点点互连—
部件入端设置多路选择器 ←性能好、成本高
部件出端设置三态门， ←避免总线上信号冲突
部件入端设置锁存器 ←避免端口间信号干扰
MUX
ALU
寄存器组
桶形
移位器
op1
op2
Wr
MUX
MUX
MUX
作业2-4：P87起—30(1)、31(1)、34(1)、36
锁存器
锁存器
ALU
寄存器组
桶形
移位器
op1
op2
Wr
内部数据总线
锁存器