## Slide 1
第三章 存储系统

## Slide 2
⑴层次结构存储系统
MEM技术指标，程序访问局部性，层次结构存储系统
⑵半导体存储器
SRAM的组成、读写时序，DRAM的组成、读写时序、刷新，ROM(×)
⑶主存
基本组成、逻辑设计、与CPU的连接，提高访存速度的技术
⑷高速缓存(Cache)
原理(空间管理、工作过程)，地址映射、替换算法、写策略
⑸虚拟存储器(△)
组成(组成、工作过程)，VM的存储管理方式，VM的实现
※主要内容
组织—单一MEM→层次MEM─┬→主存、Cache组成，虚存组成
SRAM/DRAM组成→┘ (程序→主存)
Notes: 层次结构及RAM需4学时，主存需4学时，Cache需3学时，虚存需1学时

## Slide 3
§3.1 存储系统概述
一、存储器分类
*按存储介质分类：
*按存取方式分类：
*按应用功能分类：
 | 顺序存取(SAM) | 随机存取(RAM) | 直接存取(DAM) | 只读(ROM)
编址单位 | 记录块 | 存储字 | 记录块 | 同RAM/DAM
操作方式 | 存、取 |  |  | 取
存取时间 | 可变(地址决定) | 固定(地址无关) | 可变(地址相关) | 同RAM/DAM
 | 主存(MM) | 辅存(SM) | 高速缓存(Cache) | 控存(CS)
应用功能 | CPU按地址访问的MEM | 主存的后援MEM | CPU-主存间的缓冲器 | CPU内部存放微程序的MEM
存储介质 | MOS型半导体 | 磁/光介质 | MOS型半导体 | MOS型半导体
存取方式 | DRAM和ROM | SAM/DAM | SRAM | ROM
半导体器件、磁性材料、光介质

## Slide 4
二、存储器的主要技术指标
*存储容量(S)：可存储的二进制位数，单位常为字节(B)
*存取速度(B)：常用存取时间、存取周期表示
存取时间(TA)—指MEM从收到命令到完成操作所需时间
存取周期(TM)—指连续访存的最小间隔时间，TM＝TA+T恢复
*传输速度：常用MEM带宽表示
MEM带宽(BM)—指MEM的最大数据传输率，单位常为Mbps
BM=W/TM，W为数据宽度(引脚位数)
TA
TM
MEM响应
接收地址/命令
数据有效
MEM响应
MEM恢复
接收地址/命令/数据
操作完成
MEM恢复
TA
TM
连续2个数据传输的间隔

## Slide 5
①
②
③
④
*用户需求的解决方案：
MEM组织—层次结构的 快速MEM ＋ 慢速MEM
速度保证— 近期常用数据 近期未用数据
价格保证— 容量小 容量大
三、层次结构存储系统
1、层次结构的引入
*程序访问的局部性原理：
程序运行时，访问指令和数据所呈现出的相对簇聚现象
时间局部性—
空间局部性—
*用户的需求：大容量、高速度、低价格
最近访问过的信息，将会被再次访问
最近访问信息的相邻信息，将会被访问
示例：for (i=0；i<n；i++) S=S+A[i]；
矛盾
矛盾
Notes: 常用数据来自快速MEM（保证速度），未用数据存到慢速MEM，慢速MEM中数据需调入快速MEM供访问；
① ② │ ③
大容量（保证价格）

## Slide 6
2、存储系统的层次结构
*层次结构的组成：多种MEM级联(上下级关系)
参数要求—SM1<<SM2<<…<<SMn，TM1<<TM2<<…<<TMn
依据c＝(c1SM1＋c2SM2＋…＋c1SMn)/(SM1＋SM2＋…＋SMn)
传递要求—各级MEM之间的信息传递是透明的
存储系统外部不可见←┘
└→可见的是存取周期不固定
内容要求—上级MEM中信息为下级MEM中信息的副本
(总容量S＝SMn)
存储系统
寄存器
M1
M2
Mn
CPU
…
Notes: 前方：靠近CPU。

## Slide 7
Cache-主存层次—
目标：解决主存速度问题(Cache的速度、主存的容量)
CPU
Cache
主存
辅助硬件
主存
地址
主存-辅存层次—
目标：解决主存容量问题(主存的速度、辅存的容量)
CPU
主存
辅存
辅助软硬件
程序
地址
*常见的层次结构：
以主存为中心，常为Cache-主存-辅存
Cache
辅存
主存

## Slide 8
主存
主存
Cache
Cache
地址
主存地址
Cache
控制器
缺失
命中
层次管理
3、存储系统的工作过程
*程序执行要求：
①指令和数据预先放在主存中
②按逻辑地址访问存储器(存储系统)
*存储系统工作过程：层次管理＋存储器访问
主存-辅存管理—软件负责主存管理，硬件实现地址变换
Cache-主存管理—硬件实现(Cache管理、地址变换)
程序空间
辅存空间
主存空间
主存管理
文件
系统
VA
PA
辅存
辅存地址
硬件产生异常
OS相关软件
层次管理
CPU
芯片
主存
地址
CPU
模块
程序
地址
存储管理部件MMU
成功
失败
地址变换

## Slide 9
§3.2 半导体存储器基础
*静态RAM：用触发器存储信息，信息可保持不变
*动态RAM：用电容存储信息，信息会缓慢改变，需及时刷新
◇MOS管概述： 绝缘栅场效应管
(Metal Oxide Semiconductor)
静态RAM(SRAM)
动态RAM(DRAM)
半导体ROM
(永久型)
双极型RAM(TTL、ECL)
MOS型RAM
半导体RAM
(易失型)
MROM、PROM、EPROM、EEPROM(E2PROM)，
FLASH
MOS管特性：
①UGS＜UT(开启电压)时，ID＝0(MOS管截止)
②UGS≥UT后，UGS越大、ID越大(MOS管导通)
③固定UGS、调节UDS，ID保持不变
MOS管应用：开关、电阻等
A
V
V
ID
UDS
UDS
UGS
UGS
D—漏极 S—源极 G—栅极
D
S
G
SiO2
N基体
P
源极S
漏极D
P
栅极G
Notes: MOS管不带垫底电极时，D-S间用一条线表示；带垫底电极时，用三段线表示

## Slide 10
1、SRAM存储元的组成原理
一、静态RAM(Static RAM，SRAM)
*存储原理：若T1导通→A地电平→T2截止→B高电平→T1更导通(稳态)
字选择线W
MOS型静态存储元组成
VCC
T1
T2
A
B
D
D
T5
T6
T4
T3
*写入原理：①在W线上加正脉冲(宽度≥写延迟)→T5和T6导通；
②写0时，使D=V地、D=V中→T2截止→T1导通；反之则写1
*保持原理：使W=V地→T5和T6截止→T1及T2状态保持不变
*读出原理：①在W线上加正脉冲；②使D=D=V中→D或D产生电压变化(0导致D电压下降)→用差动放大器可检测出所存信息，且T1及T2状态保持不变(非破坏性读)
Notes: 注：W的高=3.6V、低=0.4V，D的高电位=4.2V、中间电位=1.4V

## Slide 11
2、SRAM芯片的组成
(1)存储芯片基本组成
有存储矩阵、地址译码器、I/O门、读写电路、控制电路等
*存储矩阵：由所有存储单元组成
排列方式—一维、二维，常为正方形(连线最短、信号延迟最小)
译码要求—与排列方式相对应
X译码器
64×64
存储矩阵
I/O门
读/写WE
…
…
驱动器
0
1
…
63
A6
A7
A11
Y译码器
…
A0 A1 A5
…
读写电路
控制电路
数据D
片选CS
…
驱动器

## Slide 12
*地址译码器：有单译码、双译码两种方式
双译码方式—每行存储元共字线W，每列存储元共数据线D
*驱动器：①同一行的存储元共用字线W，需增加驱动能力
②RAM数据传送到所有连接部件，需增加驱动能力
*I/O门：从所有列的存储单元中选择一个存储单元
…
X译码器
…
A6
A11
D
读写
电路
读 写
…
Y译码器
…
数据D
A0 A5
…
……
……
存储元
存储元
存储元
存储元
D
D
D
驱动器
……
驱动器
…

## Slide 13
*读写电路：根据内部的读/写信号，检测/控制D及D线
*控制电路：根据外部引脚信号，产生内部的读/写信号
数据D
差分读出放大器
读
写放大器
D
D
写
驱动器
存储单元
(所选)
WE
1# SRAM(128×4位)
0# SRAM(128×4位)
A6～A0
地址范围：0～127
地址范围：128～255
A7
D3～D0
256×4位
1
CS
CS
思考1—小圆圈啥意思？SRAM怎样做才能支持容量扩展？
思考2—内部的读/写信号共有几种状态？外部最少设置几根引脚？表示内部信号状态的逻辑是什么？
11
10
Notes: 思考1—低电平有效，增设片选引脚
思考2—3种，2根（CS#及WE#），读=…、写=…
转P10看差分放大器的需求

## Slide 14
(2)SRAM芯片的引脚组织
*SRAM芯片的引脚组织：若芯片容量为S，存储单元长度为w，
存储单元数量为2n，则有S＝2n×w
数据引脚—
地址引脚—
片选引脚—
读写引脚—
有单向、双向2种方式，引脚数分别为2w、w
都是单向，引脚数为log2(S/w)＝n
思考1—某SRAM的容量为4Kbit、数据引脚(双向)有8根，地址引脚为多少根？若数据引脚改为32根，地址引脚为多少根？
思考2—某SRAM的数据引脚(单向)为8根、地址引脚为8根，该芯片的容量为多少个字节？
有CS、CS两种方式，差别为内部是/否有非门
1根 (有3种状态，可借用片选引脚实现)
21
Notes: 思考1—8根D时，AN=log2(4Kb/8)=9根；32根D时，AN=7根。
思考2—容量=28*(8/2)=1Kb=128B

## Slide 15
*SRAM芯片组成示例：Intel 2114 SRAM芯片
参数—容量=1K×4b，数据引脚(双向)=4根，地址引脚=10根
组成—正方形存储矩阵(64×64)，双译码(log264、log2[64/4])；
读写电路(4位)，I/O门(4位)
I/O门
行译码器
…
A3
A8
列译码器
A2 A1 A0 A9
……
……
D
D
D
D
D
D
D
D
……
D0
D3
Y0
Y63
Y0 Y15
…
…
…
存储元
存储元
…
…
…
存储元
存储元
64行×64列
……
…
…
…
读写电路
读写电路
读
写
CS
&
&
WE
存储元
存储元
存储元
存储元
……
13

## Slide 16
3、SRAM芯片的读写时序 (MEM对引脚信号的时序要求)
*操作的开始与结束：
CS从无效→有效—开始操作，接收地址、命令，响应命令
CS从有效→无效—结束操作
信号已稳定
*读周期时序：参数值由厂家给出(最小值)
操作要求—①先发送地址，后使CS有效 (间隔＞t信号稳定)
②WE须在CS后无效 (间隔＞tAW)
③下次操作在数据线高阻后 (CS无效时长＞tOTD)
tRC —读周期(两次操作间隔)
tA —访问时间
tAW —地址译码时间(选定单元)
tCO —从CS有效→数据输出稳定
tOTD—从CS无效→数据引脚高阻
tA
tRC
CS
D3~D0
WE
tOTD
tCO
输出
A7~A0
tAW
Notes: tRC与tOTD同时结束，原因是写操作的CS#有效时，已需要使用数据线

## Slide 17
*写周期时序：
操作要求—①先发送地址，后使CS有效 (间隔＞t信号稳定)
②WE须在CS后有效 (间隔＞tAW)
③下次操作在写恢复完成后 (间隔＞tWR)
※存取周期：TM＝max(tRC,tWC)，一般tRC=tWC
tWC —写周期(两次间隔)
tW —写数时间(CS有效→无效)
tAW —地址译码时间(选定单元)
tWR —写恢复时间(内部写无效→完成)
tDW —WE有效后数据写入时间
tDH —CS无效后数据保持时间
tWC
CS
D3~D0
WE
tDH
tW
输入
A7~A0
tAW
tDW
tWR
Notes: tAW—防止写到非指定的单元中；
tDH—为保证正确写入所加的保险系数，防止来不及写
tWR—内部写信号无效后到彻底写完的时间，与CS#、WE#无关，有tWR＞tDH
tW-tDW的最小值＝0

## Slide 18
*写入原理：①数据加到D线上→对CD充/放电
②在W线上加正脉冲→T1导通→对CS充电/放电(利用CD)
二、动态RAM(Dynamic RAM，DRAM)
1、DRAM存储元的组成原理 --单管MOS型
DRAM的目标—降低功耗、节约成本
*存储原理：无放电回路时，电容中的电荷可以保持
数据线D
CD
字选择线W
T1
CS
*保持原理：使W=V地→T1截止→信息保持在CS中(会缓慢泄漏)
*读出原理：①在D线上加正脉冲→对CD预充电
②在W线上加正脉冲→读出D线上电压变化(CS已变→破坏性读)
③用所读数据重新写CS ←称为再生
*刷新原理：同读操作，但不输出数据
10
列共用
Notes: 需定时充电→动态存储器

## Slide 19
(1)DRAM芯片的引脚组织
*数据引脚：有单向、双向两种方式
*地址引脚：
*控制引脚：
引脚数为[log2(S/w)]/2 →地址分两次接收
(集成度高→尽量减少芯片面积) (行地址＋列地址)
2、DRAM芯片的组成
行地址选通RAS、列地址选通CAS、读/写WE
片选功能的实现—
刷新操作的实现—稍后讨论
A5~A0
RAS
行地址
列地址
WE
CAS
借用RAS实现(操作期间全部有效)
A5~A0
RAS
行地址
列地址
WE
CAS
Row Address Strobe
Column Address Strobe
Notes: RAS--row address select，CAS—column address select

## Slide 20
(2)DRAM芯片的基本组成
有存储矩阵、地址译码器、读写电路等， ←类似于SRAM
需设置地址锁存器、时序控制电路、再生电路 ←与SRAM相比
I/O门
X译码器
I/O缓冲器
Y译码器
…
D
……
读出再生放大器
…
……
……
A6
A11
A5 A0
64×64
D
…
D
……
WE
时序控制
电路
行地址锁存器
……
…
列地址锁存器
RAS
CAS
A5…A0
行时钟
列时钟
写时钟
读出再生放大器
*芯片操作：读、写、刷新
破坏性读
地址分
两次接收
Notes: 读出再生放大电路—先给其中的CD充电，D线→差分放大器┬→IO电路→读完成
└→D线 ―→再生完成
时序控制电路—“CS#→命令”次序
→“RAS#→CAS#→命令”次序
→信号+时钟

## Slide 21
*DRAM芯片组成示例：Intel 2116 DRAM芯片
参数—容量=16K×1b，地址引脚=7根，数据引脚(单向)=2根
组成—存储矩阵2×64×128(降功耗)，时钟发生器(3个串联)
时序控制电路
6:64行
译码器
存储矩阵
64×128
128个读出
再生放大器
7:128列译码器
存储矩阵
64×128
行时钟发生器
列时钟发生器
写时钟发生器
输入缓冲器
输出驱动器
RAS
CAS
WE
DIN
DOUT
6:64行
译码器
……
……
…
A12~A7
A13
A6~A0
A6~A0
列地址
锁存器
行地址
锁存器
※单向数据引脚的优点：便于缩短操作延迟(如信号方向转换)、
便于器件连接(入端/出端连接不同信号线)

## Slide 22
3、DRAM芯片的操作时序
*操作的开始与结束：
RAS从无效→有效—开始操作，接收行、列地址及命令，响应命令
RAS从有效→无效—结束操作
*读周期时序： (教材上的图不理想)
tRC—读周期(两次操作间隔)
tA —访问时间
tAH --地址锁存延迟
tRCL--RAS与CAS信号延迟(＞tAH)
tCAC—CAS有效→数据输出稳定
tDOH—RAS无效→数据引脚高阻
tCAS－tCAC—再生时间
tA
输出
tDOH
tCAC
行地址
列地址
tAH
tAH
tRCL
RAS
WE
CAS
tCAS
D3~D0
A7~A0
tRC
操作要求—①CAS在RAS后有效 (间隔＞tAH)
②WE可在CAS前无效(R) (内部定序、可减少延迟)

## Slide 23
*写周期时序： (教材上的图不理想)
思考：某DRAM芯片的tAH＝0.8μs、tRC＝5.6μs，访问时的控制信号与1MHz的时钟脉冲同步，访问间隔至少为多少？ 6μs
tWC—读周期(两次间隔)
tDW—数据写入时间
tDH—数据保持时间
其它—同读周期
输入
tDH
行地址
列地址
RAS
WE
CAS
D3~D0
A7~A0
tWC
tDW
操作要求—①CAS在RAS后有效 (间隔＞tAH)
②WE、数据都可在CAS前有效(W)

## Slide 24
*刷新周期时序：与读周期类似，CAS一直无效(→WE值任意)
4、DRAM芯片的刷新
(1)刷新操作
*刷新需求：刷新的存储元与I/O缓冲器断开
列译码器输出全部无效
*行刷新操作：同一行的所有存储元可同时刷新
tRFC—刷新周期(两次间隔)，＝tRC
tA —访问时间
tRC--RAS与CAS信号最大延迟
tA
tRC
行地址
列地址
RAS
WE
CAS
D3~D0
A7~A0
tRFC
*刷新操作的实现：DRAM无需设置刷新引脚，
用时钟发生器检测tRC的时刻(区分读)
时序电路限制
21
20
Notes: P21查看时序电路如何限制的（时钟发生器串联）

## Slide 25
(2)刷新方式
*刷新周期：同一存储元相邻两次刷新的最大间隔时间
└→等于同一行 所有行─┴→不同刷新方式
(行刷新) (不同行的间隔方式)
*集中式刷新：行刷新操作集中在一起连续进行
特点—存在“死区”(不能进行R/W操作的时间段)
tC
tC—存取周期
m—行刷新的次数
n+m—可访存总次数
R/W1 R/W 2 … R/Wn RF1 RF2 … RFm
读/写/空闲
刷新
刷新周期(如2ms)
例1—若DRAM容量为1K×4位、tC＝0.5μs，
则n＋m＝2ms/(0.5μs)＝4×103＝4000，
由于1K×4＝26×26，故m＝26，n＝3936

## Slide 26
*分散式刷新：行刷新操作分散在每个存取周期中
R/W1 RF1 R/W2 RF2 … R/Wm RFm R/Wm+1 空闲 … R/Wk 空闲
tC
刷新周期(如2ms)
周期1
周期2
周期m
周期m+1
周期k
例2—续例1，k＝？ 2000
特点—避免了死区，但增加了存取周期
*异步式刷新：将行刷新操作均匀分布在刷新周期中
tC
刷新周期(如2ms)
行刷新间隔
R/W1 … R/Wd RF1
… R/W1 … R/Wd RFm
R/W1 … R/Wd RF2
行刷新间隔
行刷新间隔
特点—可忽略死区，存取周期不变 →最常用
例3—续例1，d＝？ 4000/26－1

## Slide 27
(3)芯片刷新的实现
常由DRAM芯片外部的电路实现，如DRAM控制器(DRAMC)
*DRAMC的刷新电路：
刷新的时机—按预定的刷新方式，定时产生行刷新命令
刷新的地址—由计数器产生，初值(刷新行数)在系统启动时设置
DRAM
芯片
行/列地址
刷新地址计数器
定时
发生器
刷新定时器
②
①
③
RAS
WE
CAS
行列地址选择
CPU
多路开关
仲裁
电路
地址
读/写
刷新与操作的冲突处理—增加仲裁电路(刷新的优先级较高)
*DRAMC的主要功能：管理对主存的操作，DRAM芯片的刷新

## Slide 28
5、DRAM与SRAM的比较
*RAM的应用：
SRAM—常用来构成高速度MEM(容量不大)，如Cache
DRAM—常用来构成大容量MEM(速度一般)，如主存
*DRAM的特点： --相对于SRAM
基础—存储元所需元件少，地址引脚减半
优点—集成度高、功耗低(1/4)、成本低(1/100)
缺点—速度慢(1/10) ←使用电容所致
作业3-1：P137—3、4、6

## Slide 29
三、只读存储器(Read only Memory，ROM) (不考)
*ROM的应用特点：非易失性，可修改，容量小
*ROM的组织：RAM存取方式，存储介质为半导体器件
*ROM的基本组成：类似于SRAM，存储元的实现及操作不同
类型—MROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash
1、掩膜ROM(Masked ROM, MROM)
*特征：不可编程(修改信息)
*存储元的状态：
用有/无MOS管表示 1/0
*读数据：在字选线W加电压，数据线D输出电压不同
行地址译码器
A5
A9
VCC
Dout
列地址译码器
…
…
…
…
…
…
…
…
A0 A4 选通
0
1
31
…
…
D
W

## Slide 30
2、可编程ROM(Programmable ROM, PROM)
*特征：可一次编程
*存储元的状态：用熔丝(或二极管)的通/断表示1/0
VCC
字选线W
数据线D
VCC
熔丝未断(1)
字选线W
数据线D
熔丝已断(0)
*写数据：在W线加电压，写0时使D线电压VD＝V地(→熔丝熔断)，
写1时使VD＝V中(→熔丝不断)
*读数据：在W线加电压，使VD＝V中，检测VD变化可获得数据

## Slide 31
*写数据0(擦除)：
用紫外线照射10～20分钟→所有信息一起被改为0
(Gf上电子获得光子能量→穿过SiO2层→与基体电荷中和)
3、可擦除可编程ROM(Erasable PROM, EPROM)
*特征：可多次编程(光擦除)，速度慢(50ms)
*存储元的状态：常用FAMOS的浮栅Gf是/否带电荷表示1/0
SiO2
SiO2
D
S
N基体
P
源极S
漏极D
P
浮栅Gf
N基体
P
源极S
漏极D
P
浮栅Gf
－－－－
＋＋＋＋
*读数据：Gf带电荷时→FAMOS导通→VD=0V，否则VD=VCC
读数据时
字选线W
数据线D
VCC
*写数据1(写入)：
在D线上加VPP=+25V的正脉冲
(PN结被击穿→部分电子注入Gf)
写入时
数据线D
字选线W
VPP
Notes: FAMOS– Floating-gate Avalanche-Injection MOS

## Slide 32
4、电可擦除可编程ROM(Electrically EPROM, E2PROM或EEPROM)
*特征：可多次编程(电擦除)，速度较快(10ms)
*存储元的状态：常用Flotox管的浮栅Gf是/否带电荷表示1/0
*读数据：Gf带电荷时→Flotox截止→VD不变，否则VD=0V
*写数据：写0时Gf放电(V开启=0V)，写1时Gf吸收电荷(V开启=7V)，
写1的擦除精度为行(同一行的Gc连接在一起)
字选线W
数据线D
GC
+3V
+5V
读数据
+20V
写数据1(擦除)
字选线W
数据线D
GC
+20V
+0V
+20V
+0V
写数据0(写入)
字选线W
数据线D
GC
+20V
N 基体
P
S
D
GC
SiO2
P
D
S
GC
Gf
Notes: Flotox—Floating-gate Tunnel Oxide MOS
读出—GC=+3V→Gf不带电荷时，漏-源极形成到电沟→Flotox导通→VD=0V
Gf 带电荷时，GC电压-Gf上电荷→Flotox截止→VD不变(+5V)
GC≥7V时，Flotox导通

## Slide 33
5、闪速存储器(Flash)
*特征：可多次编程(电擦除)，成本低(1个MOS管)、速度快(10μs)
*存储元的状态：同叠栅EPROM，氧化层更薄(速度更快)
D
S
P基体
N
S
D
GC
SiO2
N
GC
*写入及擦除数据：同E2PROM(电压低)，擦除精度为块
*读数据：与EEPROM相同(速度快[1个MOS管])
VS=0V
读数据
字选线W
位线D
+5V
字选线W
位线D
0V
VS=+12V
写数据1(擦除)
0V
字选线W
位线D
+12V
VS=0V
写数据0(写入)
+6V

## Slide 34
配置容量
(m×w)
§3.3 主存储器
一、主存储器的组成
*主存的参数： (与计算机组成无关)
系统结构确定的参数—主存单元长度w、主存地址空间n
主存地址位数←─ CPU可寻址空间为n←┘
终端用户确定的参数—
*主存的组成： (计算机组成负责实现)
由ROM及RAM组成，存储单元长度及个数均已指定
实际的主存单元个数m (m ≤2n)
主存地址位数
…
…
…
…
bw-1 … b0
主存地址空间
(CPU可寻址空间)
主存单元长度
An-1 A0
0…00……0
… ……
0…01……1 0…10……0
… ……
1…11……1
最大容量
(2n×w)
Notes: 地址空间—是一个非负整数地址的有序集合；
线性地址空间—整数是连续的地址空间；
地址空间大小—表示最大地址所需的位数，或地址的个数。

## Slide 35
二、主存储器的逻辑设计
MEM容量＝存储单元长度×存储单元个数
＝ 存储字长×存储字数
*芯片现状：ROM、RAM(SRAM或DRAM)芯片的规格有限
*主存的逻辑设计：用ROM、SRAM或DRAM芯片进行容量扩展，
实现指定的存储单元长度及个数
*MEM容量扩展的方法：位扩展法、字扩展法、字位扩展法
1、位扩展法 (又称位并联法)
*目标：扩展MEM的存储字长 (存储字数不变)
*芯片连接方法：
各芯片的数据引脚连接不同，其余引脚连接相同

## Slide 36
例1—用1K×1b SRAM芯片构成1K×4b的存储模块
A9
A0
D3~D0
WE
1K×1b
SRAM
…
CS
1K×1b
SRAM
1K×1b
SRAM
1K×1b
SRAM
…
…
…
…
…
…
例2—用1K×1b DRAM芯片构成1K×4b存储模块
A4
A0
D3~D0
WE
1K×1b
DRAM
…
RAS
1K×1b
DRAM
1K×1b
DRAM
1K×1b
DRAM
CAS
…
…
…
…
…
…
1K×1b
……
……
……
1K×1b
…
bit3 … bit0
0000000000
0000000001
1111111111
存储模块可再用于扩展，需CS

## Slide 37
解：①所需芯片数量—
②各芯片所在地址范围—
③连接图—
2、字扩展法 (又称地址串联法)
*目标：扩展MEM的存储字数 (存储字长不变)
例3—用1K×4b SRAM芯片构成2K×4b的存储模块
模块地址为log2(2K)＝11位，见图
(2K÷1K)×(4b÷4b)＝2片
A9
A0
D3~D0
WE
1K×4b
SRAM(0#)
…
CS
A10
1K×4b
SRAM(1#)
…
…
…
…
(000H)00000000000
… …
(3FFH)01111111111
(400H)10000000000
… …
(7FFH)11111111111
b3 … b0
1K×4b
(1#)
1K×4b
(0#)
0#、1#芯片片选的有效逻辑为CS·A10、CS·A10
练习1—用1M×4b SRAM芯片构成4M×4b的存储模块
地址引脚-模块地址低位、读写引脚直连
&
&
Notes: 各芯片CS#不同时有效时，无需再区分WE#

## Slide 38
例4—用1K×4b DRAM芯片构成4K×4b的存储模块
解：所需芯片数量—(4K÷1K)×(4b÷4b)＝4片
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
A4～A0
D3～D0
WE
CAS
RAS3
RAS0
～
扩展存在问题：无法用行地址选择芯片
模块地址为[log2(4K)]/2＝6位，6＜log24＋[log2(1K)]/2
扩展方法①—锁存行列地址：(适于芯片内部的体扩展)
增设2个锁存器，锁存后再选择芯片 (转P21)
☆扩展方法②—开放片选信号：(适于板级的芯片扩展)
设置多个RAS信号线(由地址高位产生)，用来选择芯片
A9～A0
地址转换(DRAMC)
A11A10
21
27
Notes: P27—DMAC将全部地址转换为行列地址(行列地址选择电路)

## Slide 39
3、字位扩展法
*目标：同时扩展MEM的存储字长和存储字数
例5—用1K×4b SRAM芯片构成2K×8b的存储模块
解：①所需芯片数量—
②各芯片所在地址范围—
③连接图—
(2K÷1K)×(8b÷4b)＝4片
(000H)00000000000
…
(3FFH)01111111111
(400H)10000000000
…
(7FFH)11111111111
A10
D3～D0
A9～A0
D7～D4
WE
1K×4b
SRAM(0#)
CS
1K×4b
SRAM(1#)
1K×4b
SRAM(2#)
1K×4b
SRAM(3#)
&
&
模块地址为log2(2K)＝11位，见图
b7 ～ b4
1#
1K×4b
b3 ～ b0
0#
1K×4b
3#
1K×4b
2#
1K×4b
芯片 片选的有效逻辑
0#、1# CS·A10
2#、3# CS·A10
Notes: 各芯片CS#不同时有效时，无需再区分WE#

## Slide 40
练习2—用1K×4b SRAM芯片构成4K×8b的存储模块
例6—用1K×4b ROM、1K×8b SRAM芯片构成4K×8b存储模块，其中前1KB空间为只读空间
解：①所需芯片数量—
②各芯片所在地址范围—
③连接图—
ROM需2片，SRAM需3片
模块地址为12位(芯片为10位)
00 XXXXXXXXXX
01 XXXXXXXXXX
10 XXXXXXXXXX
11 XXXXXXXXXX
ROM 1#
ROM 0#
SRAM 1#
SRAM 2#
SRAM 3#
A11
A10
D3～D0
A9～A0
D7～D4
WE
1K×4b
ROM(1#)
CS
1K×8b
SRAM(1#)
1K×8b
SRAM(2#)
1K×8b
SRAM(3#)
1K×4b
ROM(0#)
2:4
译码器
Y0
B
A
GE

## Slide 41
*地址引脚：位数n＝可寻址空间＝主存地址位数(与配置容量无关)
*数据引脚：位数w＝主存单元长度，可增加w来提高性能
*控制引脚：可表示所有的操作类型、响应状态
操作类型—
响应状态—
三、主存储器与CPU的连接
1、CPU的存储器接口
CPU(如Intel 8088)
An-1～A0 IO/ M RD WR READY Dw-1～D0
CPU(如Intel 80386)
An-1～A0 IO/ M W/R ADS READY Dw-1～D0
MEM操作(读/写)、IO操作(I/O)，无操作 (3根)
就绪/等待 (1根)
思考：Intel 8088 CPU如何表示各种操作类型？
(信号功能：RD有效表示读/I，WR有效表示写/O，IO/ M有效表示I/O操作)
答：无操作— ，MEM操作—
(RD  WR)·IO/ M ＝1
RD  WR＝0

## Slide 42
*主存的外部接口：可由SRAM或DRAM组成，外部接口须统一
地址线—位数k＝log2(主存单元个数) [为max(SRAM,DRAM)]
数据线—位数w＝主存单元长度 [需与CPU的位数相同]
控制线—≥1根(可能支持多种操作方式) [常为WE]
片选线—1根 [常为CS]
*DRAM主存与SRAM主存的接口统一：通过DRAMC实现
SRAM
模块
WE
CS
D7～D0
A18～A0
DRAM
控制器
A8～A0
0#
DRAM
模块
A8～A0
D7～D0
WE
CS
A18～A0
CAS
RAS
WE
WE
CAS0
RAS0
CAS1
RAS1
1#
DRAM
模块
A8～A0
D7～D0
CAS
RAS
WE
2、主存与CPU的连接
※后续仅讨论SRAM主存与CPU的连接
27
Notes: DRAM方式组成：2^19=2*2^18，需采用字扩展方式
两个CAS#的好处时可以隐藏刷新时间

## Slide 43
(1)数据线的连接
*要求：主存数据线数＝CPU数据引脚数 ←CPU可直接访问主存
*连接：
主存数据线与CPU数据引脚一一连接
(2)地址引脚的连接
*要求：主存配置空间≤CPU可寻址空间， ←容量可选配
地址范围常安排在CPU可寻址空间的低端(连续空间)
*连接：
b7 … b0
A19A18 …A0
512KB SRAM
512KB SRAM
CPU可寻址空间
(主存地址空间)
主存配置
空间
…
…
0 0……0
0 1……1
1 0……0
1 1……1
&
主
存
CS
WE
D7～D0
A18～A0
8088
CPU
D7～D0
A18～A0
A19
主存地址线与CPU地址引脚的低位一一连接
(CPU地址引脚的高位用于选择主存)
高端呢？

## Slide 44
(3)控制线的连接
*要求：CPU对主存操作时选中主存，操作类型与主存相同
*连接：
主存CS＝(CPU有MEM操作)·(操作地址∈主存地址范围)
主存WE＝(CPU操作类型为写) ←或为MEM写
主
存
CS
WE
D7～D0
A18～A0
8088
CPU
D7～D0
A18～A0
A19
RD
WR
IO/M
=1
&
&
上页例—CS＝((RDWR)·IO/M )·A19，
WE＝WR
41

## Slide 45
例1—某CPU有16根地址线、8根数据线，命令线为IO/M、RD、WR。主存配置空间如右图所示，有2K×8b的ROM及
4K×4b的SRAM芯片可用。⑴需ROM、RAM芯片各多少
片？⑵写出各芯片所在地址范围及片选有效逻辑；
⑶画主存的内部连接图；⑷画主存与CPU的连接图
解：⑴所需芯片数量—ROM＝2块，RAM＝6块
⑵各芯片所在地址范围—芯片的地址范围连续
片选有效逻辑--操作地址∈所在地址范围
片选有效逻辑(部分) | 
A13～A12=00 | A11=0
 | A11=1
A13～A12=01 | 
A13～A12=10 | 
A13～A12=11 | 
芯片所在地址范围 | 
0K~2K-1 | 000X XXXXXXXXXX
2K~4K-1 | 001X XXXXXXXXXX
4K~8K-1 | 01XX XXXXXXXXXX
8K~12K-1 | 10XX XXXXXXXXXX
12K~16K-1 | 11XX XXXXXXXXXX
b7 ～ b4
1# SRAM
b3 ～ b0
0# SRAM
3# SRAM
2# SRAM
0# ROM
1# ROM
5# SRAM
4# SRAM
b7 … b0
RAM
ROM
4KB
0
12KB
m-1

## Slide 46
⑶主存的内部连接图—
0#
ROM
WE
1#
ROM
0#
SRAM
1#
SRAM
2#
SRAM
3#
SRAM
4#
SRAM
5#
SRAM
A10～A0
D3～D0
D7～D4
A13
A12
A11
CS
2:4译码器
B
A
GE
Y0
Y2
Y1
&
&
Y3

## Slide 47
⑷主存与CPU的连接图—主存地址从0开始(CPU可寻址空间的低端)
练习—16位CPU的可寻址空间为20位，主存按字编址，欲配置512KB主存(前128KB为只读空间)，可用芯片为64K×8b ROM、64K×16b SRAM。写出主存内部各芯片的地址范围，画出各芯片的连接图，以及主存与CPU的连接图
主
存
CS
WE
A13～A0
D7～D0
CPU
A14
A15
A13～A0
RD
WR
D7～D0
IO/M
思考—若主存由DRAM芯片构成，则如何与CPU进行连接？
&
=1
&
CS＝(IO/M·(RD⊕WR))·(A15 & A14)
45
43
44
与CPU相关的字都指机器字长
编址单位就是存储单元长度
Notes: 思考—DRAMC负责转换，DRAMC与CPU的连接与SRAM一致

## Slide 48
※现代计算机中的主存子系统组成： (不考，拓展知识面)
①DRAMC支持有限数量的主存模块 ←DRAM字扩展方法所致
(≤BANK插槽数) (内存条)
系统管理总线SMB
②各主存模块的接口统一、容量可变 ←容量可配置及①所致
└→不同时期流行规格不同，常见168线DIMM
0# BANK
(内存条)
1# BANK
(内存条)
CPU
A31～A0
RD
WR
D31～D0
主存控制器
RAS0
A15～A0
RAS1
WE
CAS0
CAS1
IO/M

## Slide 49
③系统启动时，BIOS检测内存条容量、分配内存条地址范围
硬件支持—内存条包含SPD芯片、连接SMB
串行存在检测→┘ └←系统管理总线
(Serial Presence Detect) (System Management Bus)
例：(设CPU有16位地址线、8位数据线) |  |  |  | 
BANK 插槽 | 内存条 |  | 主存控制器 | 
 | 容量 | 地址引脚 | 地址空间分配 | 
BANK0 | 16KB | 14根 | 0K～16K-1 | 
BANK1 |  |  |  | 
BANK2 | 16KB | 14根 | 16K～32K-1 | 
BANK3 |  |  |  | 
地址分配方法—按BANK顺序分配各内存条的地址范围
容量检测方法—通过SMB读取各BANK中内存条的信息
CPU地址A15～A14=00
CPU地址A15～A14=01
RASi有效逻辑
④系统工作时，DRAMC根据地址选择内存条(产生RASi)、
中转操作(产生行/列地址等)

## Slide 50
三、提高访存速度的技术
*访存特征：一次访问多个连续单元，多次访存地址连续
*优化方法：改进工艺、并行处理(多个MEM)、层次结构(多种MEM)
1、增强的DRAM --改进芯片工艺或组成技术
(1)FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM)
*优化原理：增设行缓冲器，共用RAS访问多个连续单元
比较器(11位)
行地址锁存器
缓冲行地址锁存器
列地址锁存器
行地址及控制
DRAM矩阵(2048×512×4)
译器
行码
RA10~RA0
列译码器
缓冲器(512×4b SRAM)
读出放大和写选择
I/O控制
和
数据锁存
D3~D0
CA10~CA2
RAS
CAS
WE
CE
A10~A0
REF
RA=A CA=4 D4 CA=5 D5 CA=6 D6 CA=7 D7
*访问性能：T总＝T行地址＋n×(TM－T行地址)
22
提高存储效率所致
访问局部性
Notes: 存储器可以为主存或RAM芯片
EDO—扩展数据输出

## Slide 51
(2)SDRAM(Synchronous DRAM)
*优化原理：
①采用同步方式工作 (访问定时完成 → 操作者无需等待)
②支持突发传输模式 (操作与传送重叠→提高带宽)
*工作方式：基于CLK控制及I/O，大多支持突发传送方式
常规传送模式—
突发传送模式—
访存性能：
T总＝n×(TM＋T传送)
A1
D1
A2
D2
CLK线
地址线
数据线
TM
TM
操作、传送重叠 (适于访问连续多字)
A1
D1
D2
CLK线
地址线
数据线
TM
D3
D4
访存性能：
T总＝TM＋n×T传送
操作、传送串行 (适于访问单字)
23
Notes: P23看异步RAM可以采用同步控制方式，同步工作方式必须采用控制同步控制方式[时钟作为引脚]

## Slide 52
*组成示例：A/B体(可自刷新)，成组传送(限于同一行)
同步工作原理—
传送方式—
访问步骤—
①设置BL、②启动操作(首地址及命令)
工作方式REG
行地址锁存器
列地址锁存器
行多路器
A体
1M×8b DRAM
行译码器
列译码器
读放和I/O门
I/O缓冲器
D7~D0
CAS
RAS
WE
CE
A10~A0
多路选择器
刷新计数器
控制
逻辑
CLK
B体
1M×8b DRAM
读放和I/O门
行译码器
成组
传送
计数器
仅支持突发传送，有几种突发长度BL，
└→常规传送的BL＝1 (Burst Length)
设置BL方法：使用特殊命令 →需增设CE信号线
性能优化：BL存放在工作方式REG中 →“设置BL”可缺省
20
I/O同步(锁存器/计数器等)、内部操作异步

## Slide 53
(3)DDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM)
*优化原理：基于SDRAM，在CLK上升沿及下降沿都I/O
*DDR SDRAM组成原理：阵列中单元宽度是I/O宽度的2倍，
I/O时需拆分或合并；I/O频率＝工作频率
*DDR2 SDRAM组成原理：
阵列中单元宽度是I/O宽度的4倍，I/O时…；
I/O频率＝工作频率×2
工作频率(100MHz) I/O频率(100MHz)
DDR SDRAM
存储体
2n-1×2w
I/O
缓冲
2w
w
工作频率(100MHz) I/O频率(100MHz)
SDRAM
存储体
2n×w
I/O
缓冲
w
w
工作频率(100MHz) I/O频率(200MHz)
DDR2 SDRAM
存储体
2n-2×4w
I/O
缓冲
4w
w
＝数据位数/地址＝I/O宽度
思考—DDR SDRAM的编址单位是多少？

## Slide 54
2、多体交叉存储器 --多个MEM并行处理
存储体—具有独立的存储矩阵、译码器、读写电路的存储模块
*并行MEM的工作方式：交叉访问方式、并行访问方式
(又称多体交叉存储器) (又称多体并行存储器)
*多体MEM的编址方式：字扩展的不同方式
区别—同一存储体的单元地址是否连续
思考—如何实现两种编址方式的多体RAM？ 低位/高位直连
特点—访问多个连续单元时，交叉编址的性能较好
(a)顺序编址方式 (b)交叉编址方式
单元地址:
体内地址 体号
n位 k位
M3 M2 M1 M0
0
4
8
12
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
体号 体内地址
k位 n位
M3 M2 M1 M0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
37
50

## Slide 55
*存储器结构：存控部件中设置计数器CNT、数据选择器MUX
(1)交叉访问方式
*优化原理：轮流访问各个存储体(≤m个体、同一个单元/体)，
即W＝w，BM＝m·BM
A1~A0
w
WE
存储器控制部件
w
M3
D7~D0 CS
A9~A0 WE
M2
D7~D0 CS
A9~A0 WE
M1
D7~D0 CS
A9~A0 WE
M0
D7~D0 CS
A9~A0 WE
w
w
w
A11~A2
D7~D0
CS
CLK
A11~A2—访问各体的存储单元地址
A1~A0—首个体号，保存在CNT中
D7~D0—通过MUX连接各体D7~D0
体数设置—方法同SDRAM
操作控制—CNT轮流产生CSi及MUX
A0
D0
D1
D2
D3
*工作原理：
每隔1/m·TM启动一个存储体(7/4TM)，
I/O采用突发传输方式(BM＝w/(1/4·TM))
*与CPU的连接：同DRAM或SDRAM
TM 2TM
t
M3体
M2体
M1体
M0体
CLK
52
└→即从Mx起的y个存储体

## Slide 56
54
(2)并行工作方式
*优化原理：同时访问各个存储体(≤m个体、同一个单元/体)，
即W＝m·w，TM＝TM，
*存储器结构：设置数据掩码引脚(选择同时写入的体号)
w
CS
M3
D7~D0 WE
A9~A0 CS
M2
D7~D0 WE
A9~A0 CS
M1
D7~D0 WE
A9~A0 CS
M0
D7~D0 WE
A9~A0 CS
w
w
w
A11~A2
D31~D24
WE
&
&
&
&
D7~D0
D15~D8
D23~D16
DM3
DM2
DM1
DM0
读出不受限制
(CPU内部进行处理)
思考—为何没有A1~A0引脚？无DM3~DM0时的存储单元长度？
*工作原理：
同时启动各个存储体(TM＝TM)，
I/O采用常规传输方式(BM＝(4w)/TM)

## Slide 57
*多体并行MEM与CPU的连接：
CPU引脚设置—数据引脚宽度＝主存单元长度×m，
地址引脚低位(log2m个)→体选择信号(m个)
BE#值(负逻辑) | 读的长度 | 写的长度
0000 | 4B | (体M0起)4B
1100 |  | (体M0起)2B
0011 |  | (体M2起)2B
1110/1101/1011/0111 |  | (体Mi)1B
与CPU连接—相应变化，DRAMC将地址低位看作零(其余同DRAM)
Intel
80486
CPU
D31～D0
A31～A2
M/IO
W/R
ADS
BE3～BE0
0# BANK
1# BANK
主存控制器
RAS0
A15～A0
RAS1
WE
CAS0
CAS1
BE3～BE0
Intel
80486
CPU
D31～D0
A31～A2
M/IO
W/R
ADS
BE3～BE0

## Slide 58
3、双端口存储器
*优化原理：同时处理2个访问，即W＝w＋w，TM＝TM
*存储器结构：2套译码+I/O电路(含读写)，增设冲突判断逻辑
*应用：Cache目录表等
2K×8
SRAM阵列
A3L~A0L
判断逻辑
D7L~D0L
WEL
BUSYL
I/O电路
列选择
行选择
A10L~A4L
I/O电路
列选择
行选择
CSL
……
A3R~A0R
D7R~D0R
WER
BUSYR
A10R~A4R
CSR
……
存储元连接—2个独立的行选线、数据线
作业3-2：P143—13、17、20
*冲突判断逻辑：AL＝AR时存在冲突，使BUSYL或BUSYR有效
50

## Slide 59
存储体( )
控制器(层次管理)
Cache地址
CPU
主存
(DRAM)
主存地址
§3.4 高速缓冲存储器
一、Cache的基本原理
*Cache的外部接口：Cache是主存的快速缓冲器
主存地址
*Cache的性能指标：
命中率—
√平均访问时间—
H＝Nc /(Nc＋Nm)＝命中Cache次数/访存总次数
TA＝H·Tc＋(1－H)(Tc＋Tm)＝Tc＋(1－H)Tm
＝T命中＋(1－H)T缺失
SRAM
内容为主存数据的拷贝
层间透明交换
缺失导致的停顿时间
Notes: 注意：Tmem并非主存的存取时间，仅指不命中时访问主存的平均开销

## Slide 60
1、Cache的存储空间管理
(1)Cache-主存的信息交换单位
目标—减小TA， TA＝Tc＋(1－H)Tm
*减小TA的方法分析：
①提高H—利用程序访问局部性
Tm＝n×(T存取＋T传送) Tm＝T存取＋n×T传送
②减小Tm—利用突发传输模式
相邻信息放在Cache中
*Cache-主存的信息交换单位：块(Block,又称字块)
块大小—n个存储字(即主存字[主存单元中信息])
块大小的确定—H较高时的n ←由系统结构负责[与组成无关]
Cache
主存
CPU
块/次
字/次

## Slide 61
块0
块2m-1
主存
…
…
0
2b-1
…
…
…
0
2b-1
…
m位
b位
主存
地址
主存块号
块内地址
行0
行2c-1
Cache
…
…
0
2b-1
…
…
0
2b-1
…
c位
b位
Cache
地址
Cache行号
块内地址
…
有效 标记
…
(2)Cache的存储空间管理
*Cache的编址单位：
主存字大小(主存编址单位) ←Cache是缓冲器
*Cache-主存间的信息交换管理：
①主存与Cache的存储空间，都划分成多个大小为块的区域
②Cache每行需设置有效位(V)表示本行是否空闲
每行需设置标记(Tag)表示本行数据来自的主存块
0 *
0 *
块i
1 i

## Slide 62
*Cache的存储空间组织：
①Cache是行的数组，每行包含缓存块信息、管理信息
标记
有效位
状态
标记
有效位
状态
标记
有效位
缓存块(字0～字2b-1)
状态
…
…
…
…
第0行
第2c-1行
缓存块(字0～字2b-1)
缓存块(字0～字2b-1)
数据区
管理区(目录表)
②缓存块的大小、编址单位都与主存块相同
块内地址位数＝log2(块大小÷主存字大小)
行数＝Cache容量÷块大小
③Cache是否命中，通过比较有效位、标记来实现
术语：Cache容量—指Cache数据区的容量
Cache总容量—指Cache数据区、管理区容量之和

## Slide 63
接收主存地址
通知操作完成
2、Cache的工作流程
*完成访问过程：
①地址变换，②访问Cache，③数据写回主存
有空闲行?(i)
调入目标块(到行i)
Y
N
找出牺牲行(i)
缺失处理
腾空行i中内容
N
查找目标主存块
命中？
Y
访问Cache存储阵列
*相关技术：映射规则、替换算法、写策略
映射规则
替换算法
写策略
※实现要求：全部工作都由硬件完成！ ←高速目标所致
数据写回主存
Y
N
是写操作？
59
Notes: 案例 实验要求：按组进行实验，每个组的学生仅学号末位不同(其余位为组号)
实验室管理：只能容纳一部分组，学生按组进出，进出时登记组号
老师的要求：①找学号为X的学生，②给学号为Y的学生一包钱
实验室管理员：如何完成老师的要求？
59:访问过程

## Slide 64
*地址映射机构：由有效位(V)及标记(Tag)、比较器组成
映射机制—确定了Tag位数、每次的查找范围(候选行)
组织： (取决于映射规则)
查找机构—判断是否命中，获得目标行地址或空闲行地址
实现：
将主存块号划分为 标记＋索引
比较候选行的有效位及Tag
3、Cache的基本结构
*基本结构：存储体、地址映射/替换/读写机构
CPU
主存地址
系统总线
Cache
存储体
(SRAM)
地址映射机构
数据
(字/次)
主存
(DRAM)
替换机构
命令
数据 (块/次)
地址
命令
MUX
命中
地址
候选行
MUX
所选
地址
读写机构
①是/否命中 ②是/否有空行 ③是/否需写回 ④是否需调入
②
③
④
①
61

## Slide 65
行0
行2c-1
行j
有效位 标记 状态
块数据
…
…
0 a s3
1 i s0
1 b s1
…
…
…
…
比较器
1
＝
≠
块内地址(t)
主存地址
索引(j)
标记(i)
主存块号
*替换机构：由状态位、状态更新及行选择部件等组成
更新机制—更新候选行的状态 (取决于替换算法)
选择机构—在候选行中选择牺牲行，腾空行中数据
获得空闲行地址
其余缺失处理
*读写机构：MEM访问部件，
从主存读出主存块，将数据(块/字)写回主存
63
多路选择器
…
…
三态门
Notes: 好处：减少比较次数(可降低成本)，减少标记位数

## Slide 66
1、直接映射(Direct mapping)
*映射规则：主存块i只可放到Cache的某个行j中，j＝i mod G
*地址划分：
*标记选定：
二、Cache的地址映射
*任务：确定一个主存块可放到Cache的哪些行(受限于映射规则)
*性能指标：块调入时的冲突率、地址变换的速度与成本
└←≠命中率(调入时～访问时)
块内地址t
主存地址
区内块号j
区号r
块内地址t
行号
Cache地址
直接
主存块号
主存地址＝<区号,区内块号,块内地址>
区0
…
主存
行G-1
标记 数据块
Cache
…
行1
行0
块0
…
块G-1
区1
区M/G-1
块0
…
块G-1
块0
…
块G-1
候选行数＝1行
j
索引＝区内块号，标记＝主存块号－索引＝区号

## Slide 67
索引
行0
行G-1
行j
有效V 标记Tag
块数据
…
…
0 a
1 r
1 b
…
…
…
…
块内地址t
主存块号
主存地址
区内块号j
区号r
比较器
1
＝
≠
标记
*特征：块调入时冲突率最高，地址变换速度最快、成本最低
*地址变换： --候选行只有1行(索引值＝行号)
地址中区号与候选行的Tag比较，相等且V＝1时命中
多路选择器
…
…

## Slide 68
例1：主存地址空间为1M、按字节编址，主存块大小16B；Cache容量为8KB，采用直接映射方式。⑴主存地址该如何划分？ ⑵Cache行的标记(Tag)为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，可能命中的Cache行号？命中时目标行的V(有效位)、Tag是多少？
解：⑴Cache有8KB/16B＝512行，行号为log2512＝9位，
主存地址为log2(1M)＝20位，块内地址为log2(16B/1B)＝4位
7位
9位
4位
块内地址
区号
区内块号
主存地址组成
块内地址
行号
Cache地址组成
9位
20-9-4位=
直接映射
⑵Cache行的标志为区号，Tag为7位
可能命中的Cache行号＝0 0100 0101B＝045H，
⑶访存地址＝ 0011 0110 0100 0101 0100B，
目标行的V＝1、Tag=0011 011B＝1BH
66

## Slide 69
2、全相联映射(Fully associate mapping)
*映射规则：主存块i可映射到Cache的任意行j中，
j∈{0,1,…,G-1} ←j与i无关
*地址划分：
*标记选定：
直接
块内地址t
b位
主存地址
主存块号i
m位
块内地址t
行号j
Cache地址
主存
块0
块2m-1
…
…
块i
行G-1
标记 数据块
Cache
…
…
行j
行0
候选行数＝G行
没有索引，标记＝主存块号(m位)
66

## Slide 70
有效V 标记Tag 块数据
…
行0
…
行G-1
有效V 标记Tag 块数据
…
…
比较器
比较器
＝
＝
…
*地址变换： --候选行有G个(Cache所有行)
地址中主存块号与候选行的Tag比较，相等且V＝1时命中
比较方案的选择— ①1个比较器，分时比较(T比较＝G·Δt)
☆②G个比较器，同时比较(T比较＝Δt)
变换的实现—
块内地址t
主存地址
主存块号r
1
≥1
命中/缺失
标记
…
*特征：块调入时冲突率最低，地址变换速度较快、成本最高
67
多选器
多选器
数据
…
…

## Slide 71
例2：CPU可寻址空间为1M，存储器按字节编址；Cache数据区容量为8KB，主存块大小为16B，采用全相联映射方式。⑴主存地址如何划分？⑵Cache行的标记(Tag)为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，则命中时目标行的V(有效位)、Tag是多少？
解：⑴主存地址为log2(1M)＝20位，块内地址为4位，
主存地址组成：
块内地址
主存块号
4位
16位
⑵Cache行的标志为主存块号，Tag为16位
⑶访存地址= 0011 0110 0100 0101 0100B，
命中时目标行的V＝1、Tag＝3645H
※提示：①CPU可寻址空间＝主存地址空间
②计算机(或CPU)的存储器指程序存储器
└→编址单位与主存相同
69
68

## Slide 72
n路组相联
3、组相联映射(Set associate mapping)
*映射规则：将Cache的行分组、每个组有n个行；主存块i可映像到Cache中组j的任意行中，j＝i mod G/n
*地址划分：
*标记选定：
群M/(G/n)-1
…
群0
群1
主存
…
块0
…
块G/n-1
…
组0
组G/n-1
标记 数据块
Cache
行n-1
行0
…
行n-1
行0
候选行数＝n行
块0
…
块G/n-1
块0
…
块G/n-1
块内地址t
主存
地址
群内块号g
群号r
块内地址t
组内行号s
Cache地址
直接
组号
主存块号
g
69
66
索引＝群内块号，标记＝主存块号－索引＝群号

## Slide 73
索引
*地址变换： --候选行有n个(组内所有行)
地址中群号与候选行的Tag比较，相等且V＝1时命中
组0
组G/n-1
组g
有效V 标记Tag
块数据
…
…
1 p
…
…
有效V 标记Tag
块数据
…
…
1 r
…
…
行0(路0)
行n-1(路n-1)
…
…
块内地址t
主存地址
群内块号g
群号r
主存块号
…
比较器
比较器
＝
＝
1
≥1
命中/缺失
标记
…
*特征：块调入时冲突率较低，地址变换速度较快、成本较低
70
组内各行应同时比较
多选器
多选器
数据
…
…

## Slide 74
例3：CPU有20根地址引脚，主存按字节编址；Cache容量8KB，主存块大小16B，采用4路组相联映射方式。⑴主存地址如何划分？⑵Cache的Tag为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，则可能命中的Cache组号是多少？命中时目标行的Tag为多少？
9位
4位
块内地址
群号
群内块号
主存地址组成
块内地址
组内行号
Cache地址组成
组号
解：⑴主存地址为log2(1MB/1B)＝20位，块内地址为4位，
Cache行号为9位，组内行号为log24＝2位，组号为9-2＝7位
7位
2位
7位
⑵ Cache行的Tag为群号，为9位
可能命中的Cache组号＝100 0101B＝69
⑶访存地址＝ 0011 0110 0100 0101 0100B，
目标行的Tag＝0011 0110 0B＝06CH
72
71

## Slide 75
例4：主存地址空间为24位、按字节编址，块大小32B；Cache容量为8KB，采用4路组相联映射方式。⑴主存地址如何划分？ ⑵若Cache初态为空，CPU从0#单元起连续读出100B数据(1B/次)，此时Cache的命中率？ ⑶若题⑵中的100B数据从62#单元起存储，则命中率又为多少？
解：⑴Cache有(8KB/32B)/4＝64个组，组号为log264＝6位
主存地址组成：
5位
13位
6位
块内地址
群号
群内块号
⑵100B数据放在连续的 个主存块中，
块调入Cache时，放在 组中，有 次冲突
连续访问时，不命中的块内地址是
因此，Cache命中率＝
⑶100B数据放在(100＋62%32)/32＝5个块中，H＝95%
(100＋0)/32＝4
0#～3# 0
每个块的0#
(100-4)/100＝96%
59

## Slide 76
三、Cache的替换算法
术语：相联度—指一个主存块可映射到的Cache行数，即候选行数
(如直接、组相联、全相联映射的相联度分别为1、n、G)
*性能指标：对命中率的影响程度、算法的实现开销
└←替换是否遵循程序访问局部性
1、随机算法(Random, RAND)
*基本思想：随机选择一个块作为牺牲块
*实现方法：
*性能分析：
命 中 率—
实现开销—
候选行中所有行共设置1个随机数发生器
随机
最低(1个发生器)
63
*任务：从候选行中找出一个牺牲块
├→组相联、全相联映射方式受限于替换算法
└→直接映射方式没得选(候选行仅1行)
→适合全相联映射Cache

## Slide 77
2、先进先出算法(First In First Out，FIFO)
*基本思想：选择最早调入的块作为牺牲块
*实现方法：
*性能分析：
命 中 率—
实现开销—
硬件配置—候选行中每行设置1个计数器CNT
块次序表示方法—通常：越早调入、CNT值越大
牺牲块选择方法—
块次序更新方法—
块次序更新时机—
随机(块调入次序≠访问次序、未遵循局部性)
较大(需G个k位计数器)
思考：若候选行数为n，CNT的位数k为多少？ log2n
→适合组相联映射Cache
CNT值最大的块
调入行的CNT←0，
其余行的CNT←(CNT)＋1(饱和运算)
块调入时

## Slide 78
3、最近最少使用算法(Least Recently Used，LRU)
*基本思想：选择近期最少使用的块作为牺牲块
*实现方法：
*性能分析：
命 中 率—
实现开销—
与FIFO算法基本相同
相同点—硬件配置，牺牲块选择方法，块次序更新方法
不同点— 块次序表示方法，块次序更新时机
(越早访问、CNT值越大) (块访问时)
随相联度增大而提高(各块次序＝访问次序)
较大(同FIFO算法)
*硬件组织：Cache行中设置LRU位，表示该行中块的访问次序
→适合组相联映射Cache
第i组
有效 标记 状态 数据
V
Tag
行0
LRU
有效 标记 状态 数据
V
Tag
行n-1
LRU
…
LRU位的位数＝log2n

## Slide 79
例5：全相联Cache有4行，采用LRU替换算法，若Cache初态为空，CPU按下列块地址流访存时，分别求每个块只访问1次，及每个块连续访问4次时的命中率H
每个块只访问1次时，H＝(10*1-6*1)/(10*1)＝40%；
每个块连续访问4次时，H＝(10*4-6*1)/(10*4)＝85%
标记＝*时V＝0，否则V＝1
行状态 |  | 行号 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记
 |  | 行0 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 行1 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 行2 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 行3 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
块地址流 |  |  | 初始 |  | 2 |  | 11 |  | 2 |  | 9 |  | 7 |  | 6 |  | 3 |  | 9 |  | 6 |  | 3 | 
操作状态 | 第1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2~4次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 2 | 1 | 2
3 | * | 0 | 11
3 | * | 3 | *
3 | * | 3 | *
调入 |  | 调入 | 
命中 |  | 命中 | 
0 | 2
1 | 11
3 | *
3 | *
命中 | 
命中 | 
1 | 2 | 2 | 2
2 | 11 | 3 | 11
0 | 9 | 1 | 9
3 | * | 0 | 7
调入 |  | 调入 | 
命中 |  | 命中 | 
3 | 2 | 0 | 3
0 | 6 | 1 | 6
2 | 9 | 3 | 9
1 | 7 | 2 | 7
替换 |  | 替换 | 
命中 |  | 命中 | 
1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6
0 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7
命中 |  | 命中 |  | 命中 | 
命中 |  | 命中 |  | 命中 | 

## Slide 80
四、Cache的写策略
*任务：将写操作的数据写回主存(写时机受限于写策略)
*性能指标：对TA的影响程度 [TA＝T命中＋(1－H)T缺失]
1、全写法(Write Through) --写直达法、写穿法
*基本思想： (立即写[以保持一致性])
写命中时，数据写入Cache，同时写入主存；
写缺失时，数据直接写入主存，目标块不调入Cache
*性能分析：
T命中(写)＝TMem(字)>>T命中(读)，T缺失(写)＝0，
T缺失(读)＝TMem(块)；H受损(写缺失处理未利用局部性)
63
CPU的操 作
Cache
主存的动作
写i
写i(字)
写i
读j
读j
读a
时间
读a(块)
读a
写a
写a(字)
调入a(块)
状态
动作
命中 命中 缺失 缺失
不包含T命中

## Slide 81
*特点：已保持一致性，写命中延迟大，总线占用多
*全写法Cache的工作过程：
有空闲行(i)?
调入目标块(到行i)
Y
N
找出牺牲行(i)
缺失处理
是写操作？
N
Y
是写操作？
数据写回主存
Y
N
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问Cache存储阵列
通知操作完成
不按写分配法
直接丢弃
*硬件组织：无需增加硬件
腾空行

## Slide 82
2、写回法(Write Back) --回写法
*基本思想： (稍后写[以优化T命中])
写命中时，数据只写入Cache，不写入主存；
写缺失时，目标块调入Cache，数据只写入Cache；
块替换时， 缓存块才写回主存
*性能分析：
T命中(写)＝TCache(字)＝T命中(读)，T缺失(写)≥TMem(块)，
T缺失(读)≥TMem(块)；H较好(写缺失处理遵循局部性)
策略优化— 改写过的 ←减少写回次数
80
写a(块)
写i
写i
读j
读j
写a
t
读a(块)
写a
调入a(块)
读b
读b
CPU的操 作
Cache
主存的动作
状态
动作
命中 命中 缺失(换i[未改过]) 缺失(换a[已改过])
调入b(块)

## Slide 83
*写回法Cache的工作过程：
块写回主存
有空闲行(i)?
调入目标块(到行i)
Y
N
找出牺牲行(i)
缺失处理
块被写过?
N
Y
*硬件组织：Cache行中设置修改位(脏位)，表示块的改写状态
*特点：写命中延迟小，总线占用少，未保持一致性
行组成：
有效 标记 状态 块数据
V
Tag
LRU M
按写分配法
81
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问Cache存储阵列
通知操作完成
腾空行
※写策略应用：常采用写回法(命中率高、占用总线少)

## Slide 84
五、Pentium的Cache组织
1、新的Cache结构
TA＝T命中＋F·T缺失，F＝1－H
(1)多级Cache结构
*方案：用层次结构代替单一Cache (L1$是L2$的子集)
L1 Cache
主存
CPU
L2
Cache
*性能分析：L1 Cache容量较小，TL1$命中较小
*性能优化：使用重叠技术，减小TL1$命中
程序地址
地址变换
页内地址
页号
Tag
行索引
比较
行访问
输出选择
命中时
块内地址
块号
标记

## Slide 85
(2)哈佛结构 --并行存取(重叠TA)
*方案：将Cache组织成指令Cache与数据Cache
*应用：指令流水线中，可同时访问指令和数据
拍
I1
段
写结果WB
执行EX
取操作数OF
译码ID
取指IF
I1
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
I1
I2
CPU
I-Cache
D-Cache
L2 Cache
主存
术语—分离Cache、联合Cache，哈佛结构、冯·诺依曼结构
*性能分析：指令及数据各访问1次时，
联合Cache的T＝T指令＋T数据，分离Cache的T＝(T指令＋T数据)/2
同时访问

## Slide 86
2、Pentium的Cache组织
*CPU参数：32位字长，主存按字节编址、容量≤4GB
*Cache结构：采用 2级Cache结构，L1 Cache采用哈佛结构，
L1 Cache与L2 Cache为级联结构(贯穿式Cache)
*Cache参数：
容量—L1$各8KB，L2$可选择
块大小—均为32B(即8个字)
映射规则—均为2路组相联
替换算法—均为LRU算法
写策略—L1-I$无须写，
L2$写回法
总线接口单元BIU
CPU核心
L2 Cache (256KB/512KB)
系统总线
L1 I-Cache
(8KB)
64b
64b
32b
32b
256b
L1 D-Cache
(8KB)
32b
指令缓冲器
REGs、ALU等

## Slide 87
*Cache组织： --以L1 D-Cache为例
地址映射—
标记选定：
内部结构—
替换算法—
写 策 略—
有(8KB/32B)/2=128组，组号为7位
log2(4GB/1B)－log2(32B/1B)－7＝20位
LRU位
1
0
1
…
块数据
块数据
块数据
…
0
1
127
块数据
块数据
块数据
…
组号
…
…
c 00
d 10
33333 11
…
…
a 11
b 00
22222 10
…
标记 状态 缓存块
行0
行1
标记 状态 缓存块
每行设置有效位V(状态的高位)、标记Tag
每组设置LRU位(log22＝1位) ←值互斥，1时替换行1
每行设置脏位(状态的低位) ←状态=有效位+脏位
思考1—CPU访存地址为44444FE3H时，上图Cache的完成过程？
作业3-3：P138—22、24、25、28、29
72
78
思考2—PII L1$容量为16KB、4路组相联，其余同，组成及参数？
Notes: 答：主存地址标记=44444H、Cache组号=1111111B=7FH=127，可映射到127#组的任一行；
因该组中标记都不是44444H，故Cache缺失；
需调入该主存块，因组内行0、行1状态≠0*，调入前将替换掉1个块，
替换的是组内行1中的块，因为组的LRU位=1，表示行1中块是最久未访问块。

## Slide 88
存储管理—指主存的存储空间管理， ←程序怎么装入主存
包括存储空间分配、进程空间保护、存储空间扩充
§3.5 虚拟存储器
一、存储管理相关概念
1、程序的地址空间
*程序地址：程序中的MEM地址，MEM编址单位同主存、从0开始编址
(执行时先装入主存) (编译时位置未知)
*程序地址空间：
空间很大(面向各种应用)、位数固定(便于管理)
*程序组成：由多个段构成，类型有代码、数据、堆栈等
*程序地址组成：
(地址空间为一维空间)
方法1—各段逻辑上独立，逻辑地址＝<段号、段内地址>
方法2—各段共用地址空间，逻辑地址＝段基址＋段内地址
相对地址
(逻辑地址)
Notes: 进程：可并发执行的程序在一个数据集合上的运行过程
不同类型信息的操作方式不同 → 程序需分段

## Slide 89
2、主存空间的分配 (确定了地址变换方法)
*分区方式：
特点—
地址变换方法—
*分页方式：
特点—
地址变换方法—
进程划分成若干大小相等的页(S进程＝p×S页)，
主存划分成若干同等大小的页框(S主存＝m×S页)，
每个进程一次性分配到所需的页框(可不连续)
产生较多碎片，管理开销大(移动分区时)
主存划分成若干分区(S主存＝∑S分区i)，
每个进程分配有1个分区(空间连续)
分区类型—固定分区(大小可不等)，可变分区(相邻分区可合并)
分配方法—选择最大小接近的分区，从空闲分区切割
物理地址＝基地址＋逻辑地址
碎片较小，有管理开销(用页表管理页-页框的映射)
①物理页号＝页表[逻辑页号]
②物理地址＝物理页号、页内地址拼接

## Slide 90
3、存储空间的扩充
问题—程序全部装入主存，程序大小＞主存大小咋办？
处理方法—
*覆盖技术：程序分成多个片段(片段∈{可覆盖,不可覆盖})；
分配空间为∑片段不可覆盖＋max({片段可覆盖})
实现—
特点—
*虚拟存储技术： (即交换技术)
当前所需的程序装入主存，其余程序放在辅存中；
主存缺失时，自动与辅存交换信息
实现—
特点—
程序部分装入主存，主存用作(程序MEM的)缓冲器
用户程序用指令实现装入与换出
应用程序员有一定负担(需计算大小、划分片段)
操作系统用软硬件实现装入与换出
对应用程序员透明(无需关注)

## Slide 91
二、虚拟存储器的基本原理
1、虚拟存储器的组成
*虚拟存储器的定义：
*虚拟存储器的组成：
*虚拟存储器的实质：
--VM (Virtual Memory)
以透明方式为程序提供的、比主存空间大得多的存储空间
└→按程序地址访问(存储单元长度＝主存单元长度)
由主存及辅存实现，按虚拟地址访问
CPU
虚拟地址
虚拟存储器
辅存
主存
辅助软硬件
术语—虚拟地址(逻辑地址)、物理地址，虚拟地址空间
特征—主存用作虚存的缓存，辅存用作主存的后备MEM
CPU只访问主存所需
换出程序存放所需
程序按逻辑地址执行所需
是面向软件的存储器模型
Notes: 虚拟主存~主存为虚存的缓冲器

## Slide 92
2、虚拟存储器的工作过程
*VM相关的地址空间：
*VM工作过程：
程序MEM(虚存)，主存、辅存
地址变换(含缺失处理)、访问主存、一致性保持
VM
主存
辅存
数据
虚拟
地址
命令
虚存-主存
地址变换
成功
失败
辅助硬件
虚存-辅存
地址变换
主存管理
失败
成功
系统
异常
辅助软件
为什么要用硬件实现？
主存空间
(缓存区)
虚存空间
(程序MEM空间)
辅存空间
(交换区)
交换区：(临时配置的空间)
存放缓存区换出的内容，是缓存区的延伸(后备MEM)
虚存-主存映射
虚存-辅存映射
计算机组成的任务—逻辑实现MMU(Memory Management Unit)
63
主存-交换区之间

## Slide 93
三、虚拟存储器的存储管理
段式、页式、段页式
1、段式虚拟存储器
*存储管理方法：虚存空间按程序结构划分成若干个段，
主存空间以段为单位进行分配
*存储管理实现：
1K
段长 虚存
4K
段1
2K
段0
段2
0
1K
4K
6K
段0
段2
地址 主存
用段表(行数＝程序的段数)来管理
段表的组织—按段号进行索引 ←段大小可变
段表：
1 0K 1K
0 4K
1 4K 2K
0
1
2
段号 装入位 段首址 段长
虚地址：
段号
段内地址
*虚存-主存的信息交换单位：
*虚存的存储管理方式：
程序段(大小可变)、主存页(大小固定) ←页>>块(如4KB>>32B)

## Slide 94
虚地址
实地址
段号
段内地址
物理地址
*地址变换方法：
目标—一次查表(访存) ←段表需按段号索引
步骤—
＋
＋
段表
基址
段表(主存中)
… … …
1 xx
… … …
0
i
段号 装入位 段首址 段长
段表的存放位置—
示例：Windows支持64个进程，段号为16位、段表项长度为8B，
一个程序的段表大小≤216×8B＝512MB
*特点：利于进程共享与保护(面向软件)， ←程序的基本单位是段
主存空间利用率低 ←碎片较大
主存中！
计算表项地址、读表项、计算物理地址
Notes: 思考：段表总空间为64*2^16*8B=32MB，太大（Cache仅4MB）

## Slide 95
2、页式虚拟存储器
*存储管理方法：虚存、主存空间按页大小划分成若干个页，
主存空间以页为单位进行分配
*存储管理实现：
*地址变换方法：
用页表(行数＝程序的页数)来管理
页表的组织—按虚页号进行索引(页表需放在主存中)
虚页号 虚存
实页号 主存
0
1
2
0
1
2
3
页表：
1 2
0
1 3
0
1
2
虚页号 装入位 实页号
计算表项地址、读表项、拼接地址 ←1次访存
页表
基址
页表(主存中)
… …
1 xx
… …
0
i
虚页号 装入位 实页号
虚地址
实地址
虚页号
页内地址
实页号
页内地址
＋
*特点：主存空间利用率高(面向硬件)，进程共享与保护不方便

## Slide 96
3、段页式虚拟存储器
*存储管理方法：虚存空间先分段、再分页，主存空间只分页，
主存空间以页为单位进行分配
*存储管理实现：
*地址变换方法：
用一个段表、一组页表(1个/段)来管理
段表
基址
段表(主存中)
… … …
1 xx
… … …
装入位 页表基址 段长
页表(主存中)
… …
1 yy
… …
装入位 实页号
… …
… …
＋
…
＋
虚地址
实地址
段内页号
页内地址
实页号
页内地址
段号
虚页号
两次查表(访存)，步骤同段式、页式
*特点：具有段式及页式优点，但需2次访存

## Slide 97
四、页式虚拟存储器的实现
*相关内容：缓存管理、页表组织、地址变换、缺页处理等
1、缓存管理的组织
*虚存-主存的存储管理：
映射规则—
替换算法—
写 策 略—
*虚存-辅存的映射管理：
装入数据的映射—即程序空间-文件空间的映射
交换数据的映射—即程序空间-交换区空间的映射
写回法策略 ←减少命中时间(写交换区次数)
全相联映射 ←主存利用率是首要目标
伪LRU算法 ←管理表(包含LRU位)在主存中
管理方法：EXE文件中程序头＋文件管理表
(程序空间-文件逻辑空间) (文件逻辑空间-辅存空间)
92
管理方法：外页表(程序空间-辅存空间)
Notes: Exe文件中程序头表为结构数组，结构体中包含段类型(p_type)、段首在文件中偏移地址(p_offset)、段首的虚拟地址(p_vaddr)、段在文件中长度(p_filesz)、段在MEM中长度(p_memsz)等；
文件分配表(FAT) 管理所有文件，每个文件占一个目录项；文件内容、设备空间按物理块(如扇区)进行管理，内容索引表实现文件内容到设备的映射管理。目录项中包含文件名称、类型、存取权限、内容索引表(占≥1个物理块)第1个物理块的设备地址(磁盘地址)、创建时间等。

## Slide 98
CPU
MMU
主存
①VA
②
③
④异常
失败时
保护与共享
2、页表(Page Table, PT)的组织
*页表的索引方法：虚页号 ←页表放在主存中(1次查表)
*页表项(Page Table Entry, PTE)的组织：
*页表的长度：
装入位 | 实页号 | 访问位 | 修改位 | 读/写位 | 禁止缓存位 | …
注意：页表＞1页时，应采用多级页表 ←计算表项地址所需
3、地址变换的实现
*地址变换步骤：由MMU实现(内部含页表基址及长度寄存器)
*缺页处理方法：
缺失处理＋重新执行指令
⑤牺牲页
辅存
缺页异常处理程序
⑥目标页
⑦VA
程序的最大页号 →需设置表长字段(保护所需)
62
无需标记字段
CPU
MMU
主存
①VA
②PTEA
③PTE
④PA
⑤数据
成功时

## Slide 99
同一页数据(如4KB)使用同一表项
4、快表的组织 —地址变换的优化
*VM的性能分析：≤主存性能的一半 ←地址变换≥1次访存
*VM的组织优化：利用访问局部性，页表采用层次结构组织，
在MMU中设置页表缓冲器 ←地址变换可不访存
*TLB组成：页表的高速缓存，又称快表(页表称为慢表)
存储管理方法—
TLB条目组织—
TLB的大小—
*地址变换过程的改变：
管理信息＋页表项信息 ←类似于Cache行
有效位 | 标记 | LRU | 脏位 | 实页号 | 修改位 | …
几十行 ←页表访问局部性>>程序访问局部性
先访问TLB，TLB缺失时才访问页表
地址变换
TLB
②VPN
③PTE
④PA
⑤数据
主存
CPU
①VA
组/全相联映射、LRU算法、写回法策略

## Slide 100
作业3-4：P139—34、35(选做)
虚存-主存地址变换(查TLB)
成功？
接收虚地址(VP=j)
通知CPU操作完成
访问主存/Cache
Y
N
TLB缺失
虚存-主存地址变换(查页表)
成功？
Y
产生TLB条目
有空TLB条目?
Y
N
找出牺牲条目
条目写回页表
条目需写回?
N
Y
N
5、页式虚拟存储器工作过程
装入目标页(到页框i)
虚存-辅存地址变换(查外页表)
成功？
有空页框?
N
Y
找出牺牲页(i)
缺页处理(软件)
页写回交换区
页被写过?
Y
N
N
Y
修改页表项(第j行)
虚存-文件地址变换
成功?
N
Y
系统异常