## Slide 1
第四章 指令系统

## Slide 2
※主要内容
⑴指令系统的组成
常见指令的功能(操作类型、参数)，指令格式的组成、性能，
操作码信息的表示及编码，地址码信息的表示，指令字长
⑵操作数(OPD)的存放
OPD在寄存器/存储器/指令中的存放方法、地址及长度表示
⑶寻址方式 (地址码的编码)
指令寻址方式，数据寻址方式，指令格式分析(举例)
⑷指令系统举例 (△)
指令系统—MIPS、Pentium
涉及内容—数据表示、OPD存放、寻址方式、指令格式、指令功能
⑸指令系统的发展 (△)
性能及优化，CISC，RISC
Notes: 需要6学时

## Slide 3
*指令的表示：用一定格式的二进制编码表示
§4.1 指令系统组成
指令格式—指令中所有信息(操作及操作数)的编码格式
*术语：
机器指令—硬件可直接识别和执行(实现功能)的命令
包括操作、操作数←┘
指令系统—所有机器指令的集合，即指令集(Instruction Set)
└→反映硬件实现的所有功能
*指令系统的特性：是软硬件交界面之一
计算机硬件
计算机软件
应用需求
执行
应用结果
实现
形成
指令系统(指令格式及其编码)
机器指令的实质—指令功能-指令格式(含编码)间的约定
计算机组成的任务—认知指令系统 (设计CPU的基础)
Notes: 约定举例：自然语言就是一个约定

## Slide 4
一、指令功能
1、指令的操作数(Operand,OPD)
*高级语言支持的数据类型：
*指令系统支持的数据类型：
两者的关系—
基本数据类型、高级数据类型
└←编程效率的要求→┘
高级语言支持类型
软件映像(1-x%)
直接使用(x%)
指令系统支持类型
指令功能—指指令可实现的操作(硬件要求区分操作数类型)
使用频率较高的数据类型
└←硬件性/价的要求 (均为基本类型)
OPD类型示例—以IA32(Intel Architecture 32bit)为例
8/16/32位的整数(有/无符号)及位域(含逻辑数)，32/48位的指针，
32/64位的浮点数，8位的BCD数，64位的压缩SIMD数
*存放OPD的部件：寄存器、存储器、外设、指令寄存器等
(记为REG) (记为MEM) (存放常数)
编译实现

## Slide 5
2、指令的操作(Operation,OP)
*操作功能的类型：数据传送、算逻运算、转移控制等
☆*指令功能的表示： 借鉴Intel的表示方法
寄 存 器—第a个寄存器用Ra表示，其内容用(Ra)表示
存储单元—第b个存储单元用M[b]表示，其内容用M[b]表示
外部设备—暂不讨论(无需约定表示方法)
指令寄存器—所存常数用真值表示(不按地址访问)
指令功能—用 目的OPD←源OPD1 OP 源OPD2 表示，
源OPD用存放部件的内容表示，目的OPD用存放部件表示
操作功能OP用C语言运算符表示
例—R0←(R1)， 1# REG的内容传送到0# REG中
R0←M[0100H]， 0100H# 存储单元的内容传送到0# REG中
M[0100H]←(R2)， 2# REG的内容传送到0100H# 存储单元中
R0←(R2)＋6， 2# REG的内容与常数6相加、结果传送到0# REG中

## Slide 6
(1)数据传送
*OP功能：REG、MEM、外设间的数据传送（均可为目的OPD）
如— R0←(R1)、R0←M[0100H]、M[0100H]←(R2)
*OPD个数：2个
*OPD类型：8b/16b/…信息(数值/字符/地址等)
无需区分数据类型(没有数据运算)
硬件要求—源OPD、目的OPD的长度相同
实现方法—
长度不同时，先进行位扩展、截断操作
*长度变换所需的操作：
功能—位扩展(零扩展/符号扩展)、截断
如— ZExt((R1)7~0)、SExt(M[0100H])，Cut((R2))
8位→16位 16位→8位
OPD个数—1个
①1# REG的内容传送到0# REG中
②0100H# 存储单元的内容传送到0# REG中
③2# REG的内容传送到0100H# 存储单元中

## Slide 7
*对关系运算的支持：产生运算结果标志(即指令执行的状态)
结果标志—ZF(是否为零)、SF(是否为负数)、
OF(是否溢出)、CF(是否有进位/借位)等
标志保存—用状态寄存器PSR保存
(2)算术逻辑运算
*OP功能：算术运算—加、减、乘、除、＋1、－1、求补等
如：R0←(R1)＋M[0100H]、R2←(R2)＋1
逻辑运算—与、或、非等 ←按位运算
如：R0←(R0)&(R1)、R0←~(R0)
*OPD个数：1～2个(如A＋B、~A)
*OPD类型：算术运算—8b/16b/…定点数(有/无符号)
逻辑运算—8b/16b/…逻辑数
硬件要求—源OPD、目的OPD的数据类型相同
5
①1# REG的内容与0100H# 存储单元的内容相加，结
果传送到0# REG中
②2# REG的内容与常数1相加，结果传送到2# REG中
③0# REG的内容与1# REG的内容与(按位)，结果传送
到0# REG中
④0# REG的内容非(按位)，结果传送到0# REG中

## Slide 8
(3)移位运算
*OP功能：逻辑(算术)左移、逻辑右移、算术右移等
如：R0←(R0)<< 2、R1←(R1)>>L 3、R1←(R1)>>A(R2)
*OPD个数：2个
*OPD类型：操作数据—8b/16b/…定点数(有/无符号)
移动位数—8b/16b/…定点数(无符号)
*移位运算的特性：属于位运算，常归类到逻辑运算中

## Slide 9
(4)转移控制
*OP功能：跳转(无条件转移)、分支(条件转移)、调用、返回等，
即PC←指定的地址，用于改变程序执行顺序
…
C←C-1
JZ 2000
…
2000
2010
…
地址 程序
分支
…
JMP 2019
…
A←A+1
2000
2010
…
2019
地址 程序
跳转
…
CALL 2200
A←A＋1
…
2000
2010
2011
…
地址 程序
调用
…
CALL **
…
RET
2200
…
2280
地址 程序
返回
注：①分支指令的转移条件有多种(如＞/≤/≠/＝等)，可能包含运算
如—PC←2019， PC←2000或(PC)＋“1”等，用伪指令表示
②调用指令的OPD包括返回地址
├→宜用隐含方式保存 ←不影响子程序中指令
└→宜用堆栈方式保存 ←支持嵌套调用
*OPD个数：0～1个(或3个)
*OPD类型：地址(无符号定点数)

## Slide 10
(5)其他操作
*浮点运算：FADD、FSUB等
*十进制运算：加法校正、减法校正等
*CPU控制：标志置位、标志复位、程序结束等
└←如CF/ZF等
※指令功能小结：
指令功能—操作(OP)、保存结果、形成下条指令地址
数据操作
指令地址计算
数据操作—支持多种操作类型(包括操作功能及OPD类型)，
OPD的存放部件有多种(REG、MEM、外设等)
指令地址计算—
对于顺序型指令，Next PC＝(PC)＋“1”
对于转移型指令，Next PC＝(IR)的计算结果

## Slide 11
OP
A1
A2
示例：001 001 10
二、指令格式
操作功能
OPD类型
地址码个数
目的OPD位置
下条指令地址
OPD地址
*指令格式的性能：规整性、平均码长 ←译码复杂度、存储空间
*信息的表示方法：显式、隐式，隐式信息通过操作码指明
*指令所含信息：操作类型、源/目的OPD地址、下条指令地址
*指令格式组成：
操作码表示的信息—
操作码
地址码
指令的标识信息，如操作类型、格式
i: AD←(A1) OPER (A2)
j: …
*机器指令组成：指令由指令格式及编码组成
格式:指令＝1:m，
指令:操作类型＝1:1
第1种格式：
…
第k种格式：
A1 A2
…
OP1~i
A
OPj~n
Notes: 指令中各操作数类型须相同

## Slide 12
1、操作码
*需表示的信息：操作类型、指令格式
│ └─→地址码个数、目的OPD位置
└─→操作功能、OPD类型
*信息的表示：(系统结构研究的内容，组成只需认知)
要求—无二义性，兼顾规整性及平均码长
方法—操作类型显式表示，指令格式可显式或隐式表示；
隐式信息由操作类型(显式信息)指明
隐式表示的条件：
需编码的信息—
参数只有1种类型时
└←OPD类型、地址码个数、目的OPD位置
显式表示的信息

## Slide 13
部分系统包含寻址方式
例1—某指令系统中的指令功能为：Ra←(Ra)＋1、Ra←(Ra)－1、Ra←(Ra)－M[b]、M[b]←(Ra)－M[b]，指令的地址码个数分别为1个、1个、2个、2个，操作码如何组织？
解— 需表示信息：操作类型、地址码个数、目的OPD位置
表示的方法：操作类型显式表示、其余可隐式表示，无二义性
编码方法1—全部显式
编码方法2—目的OPD位置隐式
编码方法3—尽量隐式
A1 A2
OP3~4
A
OP1~2
*指令条数与操作码的关系：
一条指令—常指操作类型、地址码个数相同的指令
操 作 码—表示信息有操作类型、地址码个数、目的OPD位置
两者关系—指令条数≤操作码个数
例1的指令条数为3
0000、0010、00110和00111
000、001、0010和0011
00000、00100、00110和00111
或00001、00101、00110和00111
规整性功能

## Slide 14
例2—7种操作的使用频率分别为0.4、0.26、0.15、0.06、0.05、0.04、0.04，分别按定长、哈夫曼、扩展(2种长度)格式进行编码
扩展码
00 01 10 11 00 11 01 11 10 11 11
2.38
2种
操作Ii | 频率Pi | 定长码
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 | 0.40 0.26 0.15 0.06 0.05 0.04 0.04 | 000 001 010 011 100 101 110
∑PiIi |  | 3.00
码长种类 |  | 1种
哈夫曼码
0 10 110 11100 11101 11110 11111
2.32
4种
12
0.15
0.26
0.40
4叉哈夫曼树
(高3层，2层有叶结点)
1.00
0.19
0.04
0.04
0.05
0.06
00
01
10
11
00
01
10
11
0.60
1.00
0.34
0.19
0.08
0.11
0.04
0.04
0.05
0.06
0.15
0.26
0.40
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2叉哈夫曼树
(高6层，4层有叶结点)
*操作码的编码： (显式表示信息的编码)
定长编码—按序编码，长度L＝log2操作码个数
变长编码—带权编码，如扩展编码(基于哈夫曼编码)
k叉哈夫曼树→┴←减少长度种类←┘ └←2叉哈夫曼树
哈夫曼编码—2叉哈夫曼树
定长编码—m叉哈夫曼树(1层有叶结点)
扩展编码—k叉哈夫曼树(n层有叶结点)
Notes: P12的频率含义

## Slide 15
2、地址码
*需表示的信息：源OPD地址、目的OPD地址，下条指令地址
*信息的表示： (系统结构研究的内容，组成只需认知)
方法—全部可显式或隐式表示
└←由操作码指明，如例1的指令2和3
需编码的信息—显式表示的地址
*术语：单地址指令、双地址指令、零地址指令
零地址指令：
单地址指令：
双地址指令：
三地址指令：
OP
OP
A
OP
A1
A2
OP
A1
A2
A3
11
*地址码的编码：稍后讨论(§4.3寻址方式)
13
Notes: P13看例1

## Slide 16
解：⑴操作码长度＝16-6-6＝4，双地址指令数≤24-P-Q；
例3—设指令长度为16位，各地址码均为6位，指令格式有零地址、单地址、双地址3种。
⑴操作码采用定长编码方式时，若零地址、单地址指令分别为P条和Q条，则双地址指令最多有多少条？
⑵操作码采用扩展编码方式时，若零地址、双地址指令分别为X条和Y条，单地址指令最多有多少条(M)？
⑵零、单、双地址指令操作码长度分别为16、10、4，
X≤[(24-Y)×26-M]×26，则M≤(24-Y)×26-X/26
A1
A2
A
?条
Q条
P条
空闲
空闲
A1
A2
A
Y条
M条
X条
≤(24-Y)×26-M条
≤(24-Y)×26条
14
操作码/条＝1个
Notes: P14看扩展操作码

## Slide 17
3、指令字长
*指令组成：操作码＋{地址码}
*指令字长：指令格式所包含信息的位数
指令字长的组织要求—指令字长＝n×主存单元长度
(机器字长＝m×主存单元长度，m为常数)
*术语：单字长指令、双字长指令、半字长指令
└←相对于机器字长而言 (CPU常按字访问主存)
*指令集结构： (指令系统的特性)
定长指令字结构—所有指令的指令字长完全相同
变长指令字结构—所有指令的指令字长不尽相同
n为常数
指显式表示的
15
例4—16位CPU中，存储器按字节编址，双字长指令为多少位？
Notes: 指令地址为主存单元地址，指令字长＝下条指令地址－当前指令地址
P15看变长指令字结构

## Slide 18
§4.2 数据的存放方式
1、数据在REG中的存放方式 (以定点数为例)
基础— REG长度＝机器字长＝最长数据的长度
*长数据(长度＝REG长度)的存放方式：
*短数据(长度＜REG长度)的存放方式：
*数据地址及长度的表示：
占用REG全部位数
有REG低端、部分REG2种
R0
… …
地址码=000
R3
地址码=110
地址码=111
R7
地址码=001
R4
… … …
☆ (b)部分REG方案
R0
… … …
R3
R7
R4
… … …
(a)REG低端方案
地址码=000
地址码=011
地址码=100
地址码=111
OPi w
xxx
w表示当前指令的OPD长度(仅1种时可隐式表示)
*数据的表示特性：一类数据有多种长度(类型)
地址码=000
地址码=011
地址码=100
地址码=111
地址为方案编号，长度由操作码指明

## Slide 19
2、数据在存储器中的存放方式
基础— 主存单元长度＝最短数据的长度
*数据的存放方式：
*数据地址及长度的表示：
数据内容存放在连续的存储单元中
*存放方式的属性：包括端序(Endian)、对齐(Alignment)
端序—
大端方式(N～MSB)
N
N+1
N+2
N+3
B3
B2
B1
B0
数据地址
小端方式(N～LSB)
N
N+1
N+2
N+3
B0
B1
B2
B3
存储时的字节顺序(N中的内容)，有大端、小端2种
N
N+1
N+2
N+3
B
B
B
B
数据长度
数据地址用最小的单元地址(N)表示，
数据长度由操作码指明(方法同数据在REG中存放)
数据组成：
B3 B2 B1 B0
MSB LSB
Notes: MSB—Most Significant Byte, LSB—Least Significant Byte
MSb、LSb表示的是bit

## Slide 20
边界对齐方式：数据地址N为数据边界(数据长度的倍数)
如:长度为20、21、22个单元的N为****B、***0B、**00B
对齐—存储时的位置限制(N的取值)，有不对齐、对齐2种
对齐的类型有边界对齐、4字节对齐等
不对齐方式
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
C(N=3)
A(N=0)
B(N=1)
C(续)
D(N=7)
D(续)
E(N=9)
F(N=10)
对齐方式
A(N=0)
B(N=2)
C(N=4)
D(N=8)
E(N=10)
F(N=12)
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
例1—假设存储器按字节编址，数据在存储器中采用小端、边界对齐方式存放，则2005H号存储单元中，可以存放机器数12345678H中的哪个字节？
解：边界对齐方式时，地址N＝ ，
小端方式存放时，2005H存放的是
2005H/4*4＝2004H
56H
D
B
C
00000
00100
01000
00000
00010
00100
00110
01000
00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
A
E
指程序MEM
Notes: 4字节对齐--≤4个字节的边界对齐方式

## Slide 21
例2—某32位计算机中，存储器按字节编址，数据在存储器中采用大端、边界对齐方式存放。有下列C语言结构数组：
struct { char a;int b;short c;} ss[20];
若ss在存储器中的起始地址为200H，则ss[1].b的地址是多少？
解：ss在存储器中的存放效果为：
则i＝ ，j＝ ；
m×sizeof(int)
200H
i
j
k
x
y
ss[0].a
ss[0].b
ss[0].c
ss[1].a
ss[1].b
ss[1].c
char
int
short
char
int
short
3、数据在其他部件中的存放方式
*在指令REG中的存放：
*在堆栈中的存放：
长度常只有一种(＝机器字长)
作业4-1：P166—3、4、5
由于sizeof(ss[0])＝ sizeof(ss[1])；
则sizeof(ss[0])＝
故k＝ ，x＝
204H 208H
208H＋2/4×4＝20CH 210H
长度＜机器字长，MEM端序、不对齐方式
(指令字长↓) (指令放在MEM中) (指令字长↓)

## Slide 22
§4.3 寻址方式
*寻址方式：根据地址码形成OPD地址、下条指令地址的方法
目标—缩短地址码长度，方便编译程序形成代码
实质—OPD的编码方式 (操作码为操作类型的编码方式)
*OPD的存放部件：寄存器、存储器、外设，指令寄存器、堆栈
按地址访问(常独立编址) 不按地址访问
*指令的存放部件：存储器 ←存储程序工作方式要求
*程序存储器：程序使用(指令可访问)的存储器
结构参数—编址单位＝主存，地址空间＞主存
逻辑地址(VA)—程序使用的MEM地址，如段号:段内地址
有效地址(EA)—指令形成的MEM地址，如段内地址或逻辑地址
(程序分段时) (不分段时)
11
利用局部性缩短指令字长

## Slide 23
1、指令寻址方式
*指令的类型：顺序型指令、转移型指令
*指令的寻址类型：
*指令的寻址方式：
*指令寻址方式的识别：
顺序寻址—下条指令EA＝(PC)＋“1”，适于顺序型指令
表示：均隐式表示 (∵形成方法与当前指令内容无关)
跳跃寻址—
表示：
下条指令EA＝f(地址码)，适于转移型指令
常显式表示 (∵形成方法 f 与当前指令内容有关)
隐含，直接、相对等，稍后讨论
在指令译码阶段，通过操作码等区分
9
指令地址计算时机—取指时实现PC←(PC)＋“1” ，
执行时可能实现PC←(IR)计算结果
地址形成方法— f 与PC有关时，注意PC＝指令地址＋“1”

## Slide 24
(1)立即寻址方式(Immediate Addressing)
OPD放在指令REG中，地址参数为OPD本身(不是OPD地址)
(2)寄存器寻址方式(Register Addressing)
OPD放在数据REG中，地址参数为数据REG号
F1 Imme
OPx
OPD＝Imme
操作数
F2 Ri
…
操作数
…
数据寄存器组
数据REG号
OPx
OPD＝(Ri)
为便于理解，均以单地址指令为例
寻址方式位F 地址参数
OPD或OPD的EA＝ f (F,地址参数)
地址码：
22
2、数据寻址方式
*寻址方式识别：在指令译码阶段，通过地址码区分
*地址码的组成： (同一OPD可能有多种寻址方式)

## Slide 25
(3)直接寻址方式(Direct Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为OPD的EA
(4)间接寻址方式(Indirect Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的EA
F4 A
存储器
有效地址
操作数
…
A
OPD的EA＝M[A]＝A
OPx
(5)寄存器间接寻址方式(Register Indirect Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的地址REG号
…
操作数
…
F3 A
数据段
或程序段
存储器
有效地址
OPx
OPD的EA＝A
F5 Ri
…
A
…
地址寄存器组
地址REG号
OPx
OPD的EA＝(Ri)
数据段
或程序段
存储器
…
操作数
…
因需要访存，很少使用(适用于**p)
23
不是MEM寻址方式可用于指令寻址

## Slide 26
(6)变址寻址方式(Indexing Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为变址REG号及形式地址(基准地址)
…
操作数
…
F6 Ij A
OPD的EA＝(Ij)＋A
OPx
数据段
存储器
…
变址值
…
变址寄存器组
首地址A
变址REG号
*特点：常用于数据块访问，变址REG常具有自动变址功能
(7)基址寻址方式(Base Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为基址REG号及形式地址(偏移地址)
…
操作数
…
F7 Bj A
OPD的EA＝(Bj)＋A
OPx
数据段
或程序段
存储器
…
基地址A
…
基址寄存器组
基地址A
基址REG号
*特点：常用于段式存储管理
*说明：基址REG组/变址REG组只有1个REG时，Ij、Bj需隐式表示
(Bj)为基准地址

## Slide 27
…
指令
…
F8 A
PC寄存器
XX
OPx
指令的EA＝(PC)＋A
程序段
存储器
(8)相对寻址方式(Relative Addressing)
指令放在MEM中，地址参数为形式地址(偏移量)
*说明：相对寻址的A为有符号数！变址/基址寻址的A常为无符号数
*常见的寄存器组织： (理论上，数据、地址、基址、变址REG间无关联)
①基址REG、变址REG为地址REG的子集
②数据REG与地址REG常混用(通用寄存器GPR)
可见REG
专用REG
1~M个
0~N个
0~P个
0~Q个
所有寄存器
数据REG组 地址REG组 基址REG组 变址REG组
因ISA而异
23

## Slide 28
例1—某计算机的存储器按字节编址，相对寻址的跳转指令格式如右图所示，偏移量A用补码表示。CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1”。若某相对寻址的跳转指
令存放在0100H及0101H两个存储单元中。
①若该跳转指令的转移目标(指令)的EA＝0120H，则M[0101H]＝？
②若M[0101H]＝EEH，则该跳转指令的转移目标的EA＝？
操作码
A
第1字节
第2字节
解—①取指令结束时，(PC)＝0100H＋2＝0102H；
②取指令结束时，(PC)＝0102H；
[disp]补＝EEH，符号扩展后的[disp]补＝FFEEH，
转移目标的EA＝(PC)＋disp＝0102H＋FFEEH＝00F0H
转移目标的EA＝(PC)＋disp， ←常在指令执行阶段完成
[disp]补＝0120H－0102H＝001EH，
8位的[disp]补＝1EH，故M[0101H]＝1EH

## Slide 29
例2—某计算机主存按字节编址，有符号定点数用补码表示，单地址指令格式如下图所示，基址REG和变址REG各有1个(分别记为RB和RI)。设(RB)=8000H、(RI)=0007H、(PC)=1234H，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1” ，请
计算下列指令字①4428H ②2244H
③1390H ④3592H的OPD或OPD的EA
解—①4428H＝0100 0100 0010 1000B，
②2244H＝0010 0010 0100 0100B，基址寻址(A=44H)，
③1392H＝0001 0011 1001 0000B，变址寻址(A=90H)，
④3592H＝0011 0101 1001 0010B，相对寻址(A=92H)，
OP
F A
15 10 9 8 7 0
F＝00为立即寻址，01为相对寻址
10为基址寻址，11为变址寻址
[OPD]补＝28H
OPD的EA＝(RB)＋A＝8000H＋0044H＝8044H
OPD的EA＝(RI)＋A＝0007H＋0090H＝0097H
[disp]补＝92H，位扩展后的[disp]补＝FF92H，
转移目标的EA＝(PC)＋disp＝(1234H＋2)＋FF92H＝11C8H
26
27

## Slide 30
(9)隐含寻址方式(Implied Addressing)
不使用地址码，地址形成方法用操作码隐式表示
└←地址参数固定(仅1种)
②不同指令系统的寻址方式命名可能不同
如—变址寻址、基址寻址、相对寻址统称为偏移寻址
 | 常用寻址方式
数据寻址 | 除相对寻址外，其余均可使用
指令寻址 | 一般只使用直接、寄存器间接、相对、隐含方式
◇寻址方式的应用：
①不同指令系统所支持的寻址方式有所不同
示例—(a)OPD为固定值的常数，如Ra←(Ra)＋1中的1；
(b)OPD在堆栈或固定的REG中，如返回指令、顺序寻址

## Slide 31
3、指令格式分析及其应用
*Demo_IS指令系统的指令功能与指令字格式：
OPD仅定点数一种类型，寄存器为通用寄存器(GPR)
数据寻址方式 指令寻址方式
寄存器、立即 隐含EA=(PC)＋2
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器间接、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
无 直接EA=Addr
或隐含EA=(PC)＋2
无 相对EA=(PC)＋Disp
或隐含EA=(PC)＋1
RD
0 0 0 0
RD
RD
RS
RD
4位 2位 2位
0 0
RD
Imme
RS
RS
0 0
Addr
0 0 0 0
RD
0 0
指令字格式
指令功能
赋值(MOV): RD←Imme
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
自增(INC): RD←(RD)＋1
自减(DEC): RD←(RD)－1
分支(JNZ):
ZF＝0时PC←Addr
PC←(PC)＋Disp
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 1 0
RD
RS
0 1 0
Disp
1 1 0
1
0
1
0
RD
RS
0 1 1 0

## Slide 32
*部件参数：
存储器—按字节编址，地址空间为8位 ←PC+1、直接寻址
寄存器—有4个GPR，机器字长为8位 ←数据/地址等长
*地址码参数：
数据寻址方式—立即、寄存器、寄存器间接，隐含
方式位F的表示：ADD显式(≥2种)，其余隐式
指令寻址方式—直接、相对，隐含
方式位F的表示：JNZ显式(≥2种)，其余隐式
*操作码参数：变长编码(8种)，目的OPD位置隐式表示(最左)
*指令格式参数：地址码个数(单地址、双地址)，
指令字长(单字长、双字长)，指令字结构(变长)

## Slide 33
例3—某计算机采用Demo_IS指令系统，有符号整数用补码表示，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1”。⑴说明指令字84H的功能；⑵写出y=x+y的指令序列，x、y放在14H、15H存储单元中；⑶操作码只可放在高4位，最多还可定义多少条指令？⑷若操作码只可放在首字节呢？
解—⑴84H＝10000100B，指令功能为R1←(R1)＋1
⑵指令序列为：00000000 00010100 // R0←14H ;&x
00100100 // R1←M[(R0)]
10000000 // R0←(R0)＋1 ;&y
01010100 // R1←(R1)＋M[(R0)]
00100100 // M[(R0)]←(R1)
⑶高4位已使用10个编码，最多还可定义的指令数为：
24－10＝6条； └←每条指令占1个操作码
⑷低4位已定义编码中，空闲(22－1)×3＋(24－1)＝24个编码，
最多还可定义的指令数为：24＋(24－10)×24＝120条
高4位空闲
31

## Slide 34
§4.4 指令系统举例
*指令系统的性能：对硬件及软件的支持程度
对硬件的支持程度—
对软件的支持程度—
能否减少译码时间及执行时间
衡量指标：指令格式的规整性，
指令的操作功能、OPD的存取速度
能否减少指令条数及缩短指令字长
衡量指标：指令功能、寻址方式种类、地址码个数等
衡量指标的矛盾—规整性与指令字长、指令功能强与弱等
*指令格式的优化方法：
采用大概率事件优先原则(扩展编码，仅支持高频操作/参数)，
操作码分开存放，重叠/隐含地址码(或内部参数)

## Slide 35
一、MIPS指令系统 --仅MIPS32
1、数据表示
*整数：二进制、定点格式、无符号及补码编码，8/16/32位
*浮点数：IEEE 754标准，单精度/双精度
*逻辑数：二进制、位向量格式、逻辑编码，长度同整数
2、OPD的存放
*存储器：按字节编址、32位地址空间，大端、(4字节)对齐方式
*指令寄存器：只存放16位常数，大端、不对齐方式
*寄存器：GPRs为32×32位，只存放32位OPD(存取时需类型转换)；
FPRs为32×32位，双精度OPD占用相邻2个FPR；
专用REG有PC、Hi及Lo(乘除时)、Cause及EPC(异常时)
GPRs使用约定—注意$0、$31，其余再说
ALU只进行32位运算
理解为什么这么约定

## Slide 36
3、寻址方式
寻址方式 | 地址码组成 | 地址形成方法 | 注释
立即寻址 | Imme | OPD＝Imme | Imme为立即数
寄存器寻址 | rx | OPD＝(rx) | rx为GPRs号
基址寻址 | rx及disp | EA＝(rx)＋disp | disp为偏移量(有符号数)，相加时先位扩展
PC相对寻址 | disp | EA＝(PC)＋disp<<2 | 
伪直接寻址 | addr | EA＝(PC)高4位‖addr<<2 | ‖表示内容拼接
说明：GPRs中，R0恒为0，R31保存调用的返回地址 |  |  | 
*数据寻址方式：立即、寄存器、基址 ←没有REG间接
*指令寻址方式：PC相对、伪直接，隐含(EA＝(PC)＋4)
思考： (了解指令格式后)
⑴为何相对寻址中disp要<<2？
⑵为何基址寻址中disp不<<2？
⑶为何不采用直接寻址？
指令4B对齐,可扩大寻址范围
短OPD为8位，边界对齐为1B
地址码＜指令字长!
Notes: 思考：如何实现数据的直接寻址？R0+disp

## Slide 37
4、指令格式
有3种指令格式，采用定长指令字结构(32位)
 | 31~26(6b) | 25~21(5b) | 20~16(5b) | 15~11(5b) | 10~6(5b) | 5~0(6b)
R-型指令 | op | rs | rt | rd | shamt | func
I-型指令 | op | rs | rt | imme/disp |  | 
J-型指令 | op | addr |  |  |  | 
注：op及func—操作码，rs、rt及rd—寄存器号(源及目的OPD)，
shamt—移位位数，imme/disp—立即数或偏移量，addr—形式地址
*指令格式的特征： (了解指令功能后)
操作码—采用扩展编码(R-型op＝000000)，分开存放，
地址码个数(≤3个)、目的OPD位置(最右)隐式表示
地址码—寻址方式位隐式表示，参数分开存放
(1种方式/地址或1个op/方式) (如基址寻址)
35
34
Notes: P35—REG个数与地址位数，P34—分开存放的依据

## Slide 38
注意：R-型指令无not、无<<A，I-型指令无subiu
(∴($0)≡0) (＝<<L) (∴addiu采用SExt)
5、指令功能
常用指令有31条，包数据传送、ALU运算、转移控制
*指令功能：
R-型指令—算术、逻辑、移位，小于置位、过程返回
I-型指令—加法、逻辑、赋值，存取，小于置位、分支
J-型指令—跳转、过程调用
*使用的指令格式： 顺序型指令—R-型、I-型
转移型指令—I-型、J-型及R-型(1条)
*分支指令的特点： (仅有slt、sltu、beq、bne)
指令数量少(原应为10条)，无需保存标志(ZF/CF/SF/OF)
40

## Slide 39
名称 | 功能 | op | rs | rt | rd | shamt | func
有符号加add | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000
无符号加addu | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100001
有符号减sub | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010
无符号减subu | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100011
与and | rd←(rs)& (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100
或or | rd←(rs)¦ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101
异或xor | rd←(rs)^ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100110
或非nor | rd←~((rs)¦(rt)) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100111
小于置位slt | rd＝((rs)＜(rt))?1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101010
无符号小于置位sltu | rd＝((rs)＜(rt))?1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101011
逻辑左移sll | rd←(rt)<<shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000000
逻辑右移srl | rd←(rt)>>L shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000010
算术右移sra | rd←(rt)>>A shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000011
逻辑左移sllv | rd←(rt)<<(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000100
逻辑右移srlv | rd←(rt)>>L(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000110
算术右移srav | rd←(rt)>>A(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000111
过程返回jr | pc←(rs) | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000
Notes: 设置有/无符号运算指令的原因是有符号溢出作为异常处理，或没有标志位、比较与后续操作合并
逻辑非用或非实现（与$0）

## Slide 40
名称 | 功能 | op | rs | rt | Imme
有符号加addi | rt←(rs)＋SExt(imme) | 001000 | rs | rt | Imme
无符号加addiu | rt←(rs)＋SExt(imme) | 001001 | rs | rt | Imme
与andi | rt←(rs)& ZExt(imme) | 001100 | rs | rt | Imme
或ori | rt←(rs)¦ ZExt(imme) | 001101 | rs | rt | Imme
异或xori | rt←(rs)^ ZExt(imme) | 001110 | rs | rt | Imme
高位赋值lui | rt←imme<<16 | 001111 | 00000 | rt | Imme
取字lw | rt←M[(rs)＋SExt(disp)] | 100011 | rs | rt | Imme
存字sw | M[(rs)＋SExt(disp)]←(rt) | 101011 | rs | rt | Imme
取字节lb | rt←SExt(M[(rs)＋SExt(disp)]) | 100000 | rs | rt | Imme
取无符号字节lbu | rt←ZExt(M[(rs)＋SExt(disp)]) | 100100 | rs | rt | Imme
存字节sb | M[(rs)＋SExt(disp)]←(rt)7~0 | 101000 | rs | rt | Imme
相等转移beq | if((rs)＝(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(disp)<<2 | 000100 | rs | rt | Imme
不等转移bne | if((rs)≠(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(disp)<<2 | 000101 | rs | rt | Imme
小于置位slti | rt＝((rs)＜SExt(imme))? 1:0 | 001010 | rs | rt | Imme
无符号小于置位sltiu | rt＝((rs)＜ZExt(imme))? 1:0 | 000000 | rs | rt | Imme
跳转j | PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000010 | Addr
过程调用jal | $31←(PC)，PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000011 | Addr
37
Notes: 为使addiu指令具有subiu功能，Imme应为符号扩展。

## Slide 41
例2—若整型数组A的首址放在$10中，说明下列代码的功能：
00000020H：100011 01010 01011 00000 00000 01000
00000024H：001000 01011 01100 00000 00000 01000
00000028H：101011 01010 01100 00000 00000 01000
解—指令功能分别为$11←M[($10)＋8]，$12←($11)＋8，
M[($10)＋8]←($12)
因($10)＋8＝&A[0＋8/sizeof(int)]，
故代码功能为A[2]＝A[2]＋8
例1—分别写出实现$1←($2)＋($3)、$1←($2)－2功能的指令字，其中运算均为有符号运算
解—指令字1为：000000 00010 00011 00001 00000 100000
指令字2为：001000 00010 00001 11111 11111 111110
39

## Slide 42
二、Pentium指令系统
1、数据表示
有整数、浮点数、位域(含逻辑数)、指针、压缩SIMD数、BCD数
(同MIPS) (32/38位) (64位) (8位)
2、OPD的存放
*存储器：按字节编址、32位地址空间，小端、(4字节)对齐方式
*指令寄存器：可存放8/16/32位常数，小端、不对齐方式
*寄存器：GPRs为8×32位，可存放8/16/32位OPD；
(8位采用部分REG方案、16位采用REG低端方案)
FPRs为8×32位，双精度OPD占用相邻2个FPR；
专用寄存器有EIP、CS/DS/ES/FS/GS/SS、EFLAG
(EFLAG中包含ZF/CF/SF/OF/AF等标志)
GPRs使用约定—所有寄存器都有限制(详见寻址方式)
35
18
ALU可进行8/16/32位运算

## Slide 43
3、寻址方式
寻址方式 | 地址形成方法 | OPD存放部件
立即寻址 | OPD＝指令中的立即数 | 指令寄存器
寄存器寻址 | OPD＝(R) | 寄存器
直接寻址 | EA＝A | 存储器
寄存器间接寻址 | EA＝(B)或(I) | 
寄存器相对寻址 | EA＝(B)或(I)＋A | 
基址加变址寻址 | EA＝(B)＋(I) | 
相对基址加变址寻址 | EA＝(B)＋(I)＋A | 
比例变址寻址 | EA＝(B)＋(I)×S＋A | 
相对寻址 | EA＝(EIP)＋A | 
说明：通用寄存器R—EAX、EBX、ECX、EDX、ESP、EBP、ESI、EDI，基址寄存器B—EBX、EBP，变址寄存器I—ESI、EDI， A—偏移量，EIP—程序计数器，S—比例因子 |  | 
*数据寻址方式：除相对寻址外的寻址方式，隐含方式
*指令寻址方式：直接、寄存器间接、相对等，隐含方式
36

## Slide 44
4、指令格式
有多种指令格式，采用变长指令字结构(x字节)
*指令格式：[指令前缀+]指令本身 ←[ ]表示可以缺省
*指令前缀： ←保持兼容性的常见方法
功能—显式指明指令本身的功能特征或参数类型
如：不改变指令本身，8/16位OPD→8/16位OPD和32/64位OPD
编码—与操作码的首字节互斥(无二义性)
使用—当前指令与上条指令的特征或参数相同时，操作数长度前缀、地址长度前缀可缺省
 | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1B
指令前缀 | 功能前缀 | 段前缀 | 操作数长度 | 地址长度前缀
 | 1B或2B | 0B或1B | 0B或1B | 0B或1/2/4B | 0B或1/2/4B
指令本身 | 操作码 | 地址码R_R/M | 基/变参数SIB | 偏移量A | 立即数Imme
MOD
REG/OP
R/M
2b 3b 3b
SS
INDEX
BASE
2b 3b 3b
Notes: 功能前缀—LOCK，REP；段前缀—段覆盖，分支提示

## Slide 45
*指令本身：
操作码—采用扩展编码，分开存放；
用W位表示OPD长度，用D位表示目的OPD位置
OPi W
OPk
OPj
1B/2B 1B
MOD
R/M
OPk
D
MOD
D、W只有一种取值时缺省(隐式表示)
地址码—①≤2个(且IMME及MEM型地址码均≤1个)，有3种地址码
REG型
REG型
REG型
MEM型
IMME型
REG型
IMME型
MEM型
REG型
MEM型
REG型
R/M型
IMME型
R/M型
IMME型
R/M型
MOD
REG
R/M
A
MOD
OP
R/M
A
IMME
MOD
OP
R/M
A
REG-REG/MEM型：
IMME-REG/MEM型：
REG/MEM型：
②地址码个数及格式由操作码指明
③仅R/M的寻址方式位显式表示(MOD)、其余隐式表示

## Slide 46
§4.5 指令系统发展
*指令系统的发展：
面向软件—强化指令的功能及种类
—→CISC(Complex Instruction Set Computer)
面向硬件—简化指令的功能及种类
—→RISC(Reduced Instruction Set Computer)
*指令系统对系统性能的影响：TCPU=IN×CPI×TC
面向软件—增加指令的功能及种类，可减少IN 及存储空间
面向硬件—减少指令的功能及种类，可减小CPI
存在问题—支持软件、支持硬件是矛盾的，且不易调和

## Slide 47
1、CISC指令系统
*CISC指令系统的目标：
侧重增强指令功能，以减少程序中的指令数(IN )
*CISC指令系统的特征：
·采用变长指令字结构，指令种类多、格式复杂、寻址方式多
·大多为REG-MEM型指令，执行时间较长(几个～几十个TC)
·指令功能复杂、悬殊大，编译程序复杂，执行控制复杂，不利于流水等技术
*CISC示例：
IA16(117+16)→IA32(+40+3+SSE)→IA64(+EM64T)→
SSE—MMX(57)、SSE(+70)、SSE2(144)、SSE3(+12)、SSE4(+50)
Notes: IA16含8086、80286指令集

## Slide 48
*RISC指令系统特征：
·采用定长指令字结构，指令种类少、格式简单、寻址方式少
·除LOAD/STORE外，都是REG-REG型指令(执行速度快[1TC])
·使用大量寄存器，便于编译优化、过程调用的快速实现
·执行控制简单，有利于流水、并行处理技术
2、RISC指令系统
*RISC指令系统的目标：
侧重简化指令功能，以提高指令执行速度(CPI)
*CISC示例：RISC 1有31条指令、78个寄存器
MIPS16有31条指令、MIPS32为150多条
46

## Slide 49
*CISC与RISC的比较：
硬件方面—RISC较好，得益于流水、并行技术
└速度、成本、功耗等方面
软件方面—CISC较好，得益于已有软件、软件兼容性
性/价方面—相当，CISC成本低、更新快(市场份额大)
*CISC与RISC的发展：技术交融、和平共处
RISC—ISA日趋复杂，纯RISC→类RISC、嵌入式方向
CISC—汲取RISC技术，纯CISC→CISC外壳＋RISC内核
(从80486起)
作业4-2：P166—8、9、11
3、CISC与RISC的发展