## Slide 1
第五章 中央处理器

## Slide 2
※主要内容
⑴CPU的组成与工作流程：功能(模型/ISA)，组成，工作流程，
指令的执行过程(操作需求分析)
⑵数据通路的组织：DP基本组成(部件/互连/μOP及控制)，
指令执行过程的组织(控制需求设计)，
DP的设计方法，单周期DP、多周期DP的设计(△)
⑶控制器的组成：基本结构，时序信号的形成(信号序列/定时)，
μOP控制信号的形成
⑷硬布线CU设计：设计步骤，单周期CU、多周期CU的设计(×)
⑸微程序CU设计：微程序控制思想，CU的组成及工作原理，
微指令格式(×)，CU的设计(×)
⑹异常及中断的处理：基本概念，处理过程，中断机构组成(×)
⑺指令流水线技术：组成及性能，冒险处理(×)，并行技术(×)

## Slide 3
§5.1 CPU的组成与工作流程
一、CPU的功能
⑴指令控制：控制指令的执行顺序(即执行过程、下条指令地址形成)
主存
控制器
CPU
运算器
外设
中断请求
取指令(含分析)
执行指令
…
…
控制信号的状态
指令地址
＋“1”
、时序
⑵操作控制：产生指令执行所需的操作控制信号
⑶时间控制：控制操作控制信号的时序(时长及次序)
⑷数据加工：实现指令约定的数据运算(即指令系统的运算功能)
⑸外部访问：实现对存储器、外设的访问
⑹异常及中断处理：实现异常及中断的检测及处理

## Slide 4
1、CPU的基本组成
*基本部件：指令控制—
操作及时间控制—
数据加工—
外部访问—
中断处理—
*基本结构：
运算器、BIU、MMU、指令部件、CU、中断机构
时序信号、操作控制信号形成电路
PC、IR、ID(指令译码器)
ALU、FPU、状态REG、REG组等
中断机构
二、CPU的组成
总线逻辑电路、缓冲寄存器，MMU
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
MDR
MAR
总线逻辑
数据通路结构
BIU
CU
MMU
ALU
…
…
指令部件
DBus
CBus
ABus
请求
响应
状态寄存器
寄存器组
Notes: MMU、CU不是数据通路部件，中断机构可能传送中断类型号、异常类型号

## Slide 5
2、CPU的寄存器组织
*用户可见寄存器： ─程序中存放地址及数据(仅讨论定点数)
数据REG—
地址REG—
状态REG(PSR)—
存放程序运行状态(PSW)，又称标志REG
结果状态标志：ZF/CF/SF/OF等，常用作条件码(可修改)
执行方式标志：跟踪标志TF、中断允许标志IF等(可修改)
(如TF＝1时单步执行) (如IF＝0时禁止中断)
存放操作数(OPD)，长度＝机器字长n
累加REG(AC)：同时用作源及目的OPD的REG
存放OPD地址或指令地址，
长度＝逻辑地址位数m(或段内地址位数)
通用REG(GPR)—可用作数据REG和地址REG
└───┴─→长度相同(m＝n)
可以m≠n

## Slide 6
*专用寄存器： ─控制CPU的操作和运算
PC—
IR—
存放指令地址，用作循环变量
存放当前指令内容
无用(上条内容)
IR:
当前指令内容
PC:
当前指令地址
取指令 分析指令
取指令阶段 执行指令阶段
MAR—存放CPU外部访问的部件地址(MEM或外设地址)
MDR—存放CPU已读出或欲写入的数据
下条指令地址(循环的要求)
控制REG—系统模式REG、段REG等
改变时间可任意
设置原因：可使外部操作与内部操作并行(性能)
MAR←(PC)
ABus←(MAR)、CBus←Read、MDR←M[(MAR)]
IR←(MDR)
数据通路的操作可同时进行[如PC←(PC)＋“1”]
4

## Slide 7
*CPU基本功能的实现方法：
循环地执行指令—
异常和中断的检测及处理—
检测方法：
处理过程：
三、CPU的工作流程
执行过程包括取指、分析、执行
采样信号线
响应(硬件)、处理及返回(软件)
响应
返回
处理
当前程序
当前程序(续)
有请求
*CPU的工作流程：循环的指令周期、中断周期(可缺省)
取指令
执行指令
中断响应
启动
Y
有中断请求？
N
指令周期
中断周期
停机
停机
指令时
时间控制—使用主时钟脉冲
CPU的分类—单周期CPU、
多周期CPU
检测异常及中断
检测异常和中断、
3

## Slide 8
所有指令取指、译码步骤的操作相同,
不同指令执行步骤的操作不同
四、指令的执行过程 --操作需求分析
1、指令执行过程步骤
*指令执行过程的步骤：
*指令执行步骤的特征：
包括取指、译码、执行、指令地址计算
取指令
指令地址计算
指令操作译码
操作数地址计算
数据操作
操作数地址计算
取操作数
存操作数
当前指令
下条指令
串或向量指令
多个OPD
多个结果
间接寻址
间接寻址
步骤优化—提前进行指令地址计算
称作PC增量操作
指令周期
取指令
执行指令
PC←(PC)＋“1”
PC←计算结果
分析指令
编程时，偏移量＝目标－指令字长
Notes: 执行步骤不同的原因：操作码、寻址方式可能不同

## Slide 9
数据寻址方式 指令寻址方式
REG、立即 隐含EA=(PC)＋2
REG、REG间接 隐含EA=(PC)＋1
REG间接、REG 隐含EA=(PC)＋1
REG、REG 隐含EA=(PC)＋1
REG、REG间接 隐含EA=(PC)＋1
REG、REG 隐含EA=(PC)＋1
REG、隐含 隐含EA=(PC)＋1
REG、隐含 隐含EA=(PC)＋1
无 直接EA=ADDR
或隐含EA=(PC)＋2
无 相对EA=(PC)＋Disp
或隐含EA=(PC)＋1
RD
0 0 0 0
RD
RD
RS
RD
4位 2位 2位
0 0
RD
Imme
RS
RS
00
Addr
0 0 0 0
RD
0 0
指令字格式
指令功能
赋值(MOV): RD←Imme
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
自增(INC): RD←(RD)＋1
自减(DEC): RD←(RD)－1
分支(JNZ):
ZF＝0时PC←Addr 或
PC←(PC)＋Disp
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 1 0
RD
RS
0 1 0
Disp
1 1 0
1
0
1
0
RD
RS
0 1 1 0
2、指令执行过程示例 --基于Demo_IS指令系统
*数据通路示例：假设PC具有计数功能
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
RS
RD
ID
disp
4

## Slide 10
降低实现成本(如1个ALU)
结果不一定马上使用
00100100
00111000 01100110
11011110…
01001000
10H
11H
12H
13H
20H
主存
*程序执行环境例：(PC)＝10H，(R0)＝20H，
(R2)＝30H，主存内容→
*指令执行过程的表示：相应功能的操作序列
操作的组成—
①源数据/结果放在时序逻辑部件中(如REG)
②实现功能不可再分(如REG→ALU→REG或REG→REG)
(1)取数指令LD的执行过程
*取指令阶段：实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列—
操作结果—
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
RS
RD
ID
disp
①
③
②
②
PC+1
①MAR←(PC)，②MDR←M[(MAR)]，③IR←(MDR)
②PC←(PC)＋1
(PC)＝11H，(IR)＝24H，其余不变
Notes: 操作的特征的原因：结果不一定马上使用，为简化设计，结果应保存在时序部件中→源数据也在时序部件中；不可细分的原因是降低设计成本，如只有1个ALU
时序逻辑部件(sequential logic module)，组合逻辑部件(combination logic module )

## Slide 11
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
数据操作序列—
操作结果—
指令地址计算操作序列—
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
④
⑥
⑤
④MAR←(R0)，⑤MDR←M[(MAR)]，⑥R1←(MDR)
(R1)＝48H，其余不变
无操作(LD为顺序型指令)
└←取指时已完成PC增量
*分析指令阶段：识别当前指令的内容
操作序列—
分析结果—
无 (ID为组合逻辑部件)
指令功能为RD←M[(RS)]，RS＝00、RD＝01
9
8
00
01
Notes: P8—指令地址计算分为2个环节

## Slide 12
(2)存数指令ST的执行过程
*取指令阶段：实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列— 同取数指令LD(①~③)
操作结果—
*分析指令阶段：识别当前指令内容
操作序列—
分析结果—
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
数据操作序列—
操作结果—
指令地址计算操作序列—
(PC)＝12H，(IR)＝38H，其余不变
无
指令功能为M[(RS)]←(RD)，RS＝00、RD＝10
④MAR←(R0)，⑤MDR←(R2),⑥M[(MAR)]←(MDR)
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
④
⑤
⑥
M[20H]＝30H，其余不变
无操作(ST为顺序型指令)
10
9
指令字格式见教材P153
00
10

## Slide 13
(3)减法指令SUB的执行过程
*取指令阶段：实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列— 同取数指令LD(①~③)
操作结果—
*分析指令阶段：识别当前指令内容
操作序列—
分析结果—
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
数据操作序列—
操作结果—
指令地址计算操作序列—
(PC)＝13H，(IR)＝66H，其余不变
无
指令功能为RD←(RD)－(RS)，RS＝10、RD＝01
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
④R1←(R1)－(R2)
④
(R1)＝18H，ZF/CF/SF/OF＝0/0/0/0、其余不变
无操作(ST为顺序型指令)
思考—若M[12H]=56H，
操作序列及结果?
10
10
01
9
Notes: 思考—指令功能为RD←(RD)＋M[(RS)]，RS＝10、RD＝01；操作序列为④MAR←(R2)，⑤MDR←M[(MAR)]，⑥R1←(R1)＋(MDR)

## Slide 14
(4)分支指令JNZ的执行过程
*取指令阶段：实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列— 同取数指令LD(①~③)
操作结果—
*分析指令阶段：识别当前指令内容
操作序列—
分析结果—
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
数据操作序列— 操作结果—
指令地址计算操作序列—
(PC)＝14H，(IR)＝DEH，其余不变
无
指令功能为ZF＝0时PC←(PC)＋disp，disp＝1110
GPRs
ALU
FLAG
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
无 无
④
10
11
④PC←(PC)＋(ExtU)
操作结果— (PC)＝12H
思考—若上条指令结果的ZF=1，操作序列及结果?
9
10
Notes: 思考—数据操作序列为：无，指令地址计算操作序列为：无

## Slide 15
※指令执行过程的特征： (操作需求分析)
⑴执行过程由取指、分析、执行阶段的操作组成
⑵取指阶段的操作对所有指令通用
⑶执行阶段的操作受OP类型、寻址方式、指令字长影响
取指令(操作序列A)
执行指令(操作序列B)
分析指令(无操作)
t
①MAR←(PC)，②MDR←M[(MAR)]、PC←(PC)＋1，③IR←(MDR)
对多字长指令—通常取指仅取首字内容，执行阶段再取其余内容
含操作码/寻址方式←┘ 地址码←┘
⑷执行过程的操作为一个基本操作序列
REG间传送—
存储器读—
存储器写—
算逻运算—
RY←RX
MDR←M[(MAR)]
M[(MAR)]←(MDR)
RD←(RS1) op (RS2)
MOV指令的操作序列：
④ MAR←(PC)，
⑤ MDR←M[(MAR)]、
PC←(PC)＋1，
⑥ R3←(MDR)
11
12
13

## Slide 16
§5.2 数据通路的组织
一、数据通路(DataPath)的组成
数据通路—指令执行过程中数据所经过的路径及部件
└←含指令地址
*数据通路的组成：功能部件、互连结构(数据通路结构)
1、数据通路部件
*部件类型：操作部件(组合逻辑)、状态部件(时序逻辑)
└←实现数据加工 └←保存数据
*部件的常见设置： (受指令执行过程组织、指令功能等因素影响)
取指阶段—PC、IR、IMEM(指令MEM)、Adder(加法器)等
分析阶段—ID，但不属于数据通路
执行阶段—GPRs、ALU、PSR(Intel为FLAG)、DMEM(数据MEM)等
注意：IMEM、DMEM可以为哈佛结构，或冯·诺依曼结构
4

## Slide 17
*Demo_IS的数据通路部件示例：
部件的设置—PC、IR，MAR、MDR、MEM，GPRs、PSR，ALU、ExtU
部件的接口组织—满足指令系统的需要，影响操作控制方法
rA dA
rB dB
rW
dW GPRs
Wr
Clk
8
2
8
addr
din dout
Rd
Wr MEM
Clk mfc
8
8
In Out
s_op
ExtU
8
4
仅1种功能时无需s_op
注意：⑴写GPRs为时序逻辑操作(使用Clk)，读端口可能只需1个(稍后)
⑵同步MEM的读/写由Rd/Wr及Clk控制、定时完成(无需mfc)；
异步MEM的读/写由Rd/Wr控制(无需Clk)、完成状态由mfc给出
(开始时=0、完成时=1)
addr
dout
t等待
mfc
Rd
A B
ALU
F ZF
8
8
op
仅JNZ指令需要标志

## Slide 18
*部件互连方法： --指与总线连接的入端/出端
部件输出端连接—
目标：同时发送到总线的信号≤1个(总线上信号无冲突)
方法：
部件输入端连接—
目标：每个操作直连总线的未锁存信号≤1个(端口间信号无干扰)
方法：
2、数据通路结构
*结构类型：总线结构、点点结构
(1)总线结构数据通路
*互连结构：多个部件输出端通过同一信号线连接其他部件输入端
(即部件输入端通过同一信号线连接其他部件输出端)
*结构分类：单总线结构、双总线结构等
增设三态门(发送可控)
增设锁存器(可分时接收)，或增设总线(可无冲突接收)
Notes: 后解释传送特性

## Slide 19
*Demo_IS的单总线结构数据通路示例：
GPRs的连接—
ALU的连接—
思考1：GPRs为什么只有一个读端口？
输出端增设三态门，输入端(仅1个)直连
设置2个锁存器(只有1个端口直连总线)
思考2：为什么Y→ALU、IR→ExtU间不设置三态门？
思考3：为什么GPRs的入端不设置锁存器？
GPRs
MUX
Y
ALU
Z
RS
RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
IR
ExtU
μOP控制信号形成电路
ID
时序信号形成电路
MEM
disp
…
…
…
单总线
17
思考4：1个时钟周期可实现R2←(R0)＋(R1)吗？
*数据传送的特性：同时只能传送一个数据
Notes: 思考1—同时只能传送1个数据；思考2—共用信号线时才使用三态门；
思考3—读、写操作使用的端口数只有1个；思考4—不可以，(R0)→Y、结果→R2各需1个CLk

## Slide 20
(2)点点结构数据通路
*互连结构：每个输入端通过不同信号线连接其他部件输出端
*数据传送的特性：同时可传送多个数据(所有的入端数)
*部件互连方法：输出端直连，输入端增设多路选择器
*Demo_IS的点点结构数据通路示例：
*2种结构比较：总线结构互连简单、分时传送、仅用于多周期CPU
点点结构互连复杂、同时传送、可用于单周期CPU
思考2：GPRs只有一个读端口时，数据通路如何改变？ ALU增设Y
GPRs
RS
RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
ExtU
MEM
disp
MUX4
ALU
MUX3
MUX1
MUX2
1
IR
ID
思考1：1个时钟周期可实现R2←(R0)＋(R1)吗？ 可以
Notes: 思考1—可以，只有写R2为时序逻辑操作；思考2—ALU前增设锁存器Y

## Slide 21
3、数据通路的微操作及其控制
*术语：微操作(μOP)—CPU内部的原子操作
微操作命令(μOPCmd)—实现μOP的部件控制信号
节拍—μOP的同步信号(1个μOP/节拍)， μOP序列的时序信号
*μOP的组成：源数据/结果在时序逻辑部件中，为原子操作
*μOP的种类：基本操作(4种)、特殊操作(PC增量、置位/复位等)
(1)寄存器间传送μOP
*功能：Ry←(Rx)
*部件连接：总线结构、点点结构有所不同
*μOPCmd：
Rx
Rxout
Rxin
Ry
Ryout
Ryin
Ry
MUX
Ra
i
0
Rx
…
Rysel
Ryin
Rxout、Ryin；
Ryin
Rxout
t输出 t写入
数据线
数据
机制：电位-脉冲制
Rysel=i、Ryin

## Slide 22
(2)存储器读、存储器写μOP
*功能：MDR←M[(MAR)]、M[(MAR)]←(MDR)
*部件连接：同步控制(同步MEM)、异步控制(异步MEM)方式有所不同
同步控制方式—
异步控制方式—
*μOPCmd：同步控制方式—
异步控制方式—
等着写MDR(由mfc控制)，CPU需等待(用WMFC控制)
其他μOP无需等待┴→────┘
m个CLK时写MDR(用MDRinB控制)，CPU无需等待
└←常数(最坏情况的时延)，如Cache缺失时
MAR
MDR
总线逻辑
时序信号形成电路
Cache
(异步)
MDRin
WMFC
Read Write
mfc
MAR
MDR
总线逻辑
Cache
(同步)
MDRin
Read Write
MDRinB
读为Read，MDRinB(第m个CLK时)；写为Write
等到何时？§5.3.2讨论
读为Read、WMFC，写为Write、WMFC
17

## Slide 23
*存储器读μOP的应用示例：总线结构的数据通路
同步控制方式— 假设GPRs的读/写控制信号为GRout、GRin
异步控制方式—
有p＜m(如Cache命中时)
μOP例 | 对应的μOPCmd | 所需时间
MAR←(R1) | GRout(rA=01)、MARin | 1个Clk
开始读M[(MAR)] | Read | 1个Clk
…； | …；μOP需与MAR无关 | m-1个Clk
MDR←M[(MAR)] | MDRinB | 1个Clk
μOP例 | 对应的μOPCmd | 所需时间
MAR←(R1) | GRout(rA=01)、MARin | 1个Clk
MDR←M[(MAR)] | Read、WMFC | p个Clk
R3←(MDR) | MDRout、GRin(rW=11) | 
rA dA
rB dB
rW
dW GPRs
GRin
Clk
2
8
GRout
19
*存储器读/写μOP控制方式的选用：常为异步方式(同步方式较差)
Notes: P19看单总线通路部件，如MAR

## Slide 24
μOPCmd有多个值时，应该用＝
(3)算逻运算μOP
*功能：RD←(RS1) opn (RS2)
*部件连接：总线结构、点点结构有所不同
*μOPCmd：
总线结构—
点点结构—
答：①Raout、Yin ②Rbout、op＝opn、Zin ③Zout、Rcin
Yin
ALU
Y
Z
Zin
Zout
Ra
Raout
Rain
Rb
Rbout
Rbin
Rc
Rcout
Rcin
op
ALUAsel=i、ALUBsel=j、op＝opn、Rcsel=k、Rcin
思考1：Rc←(Ra) opn (Rb)的 μOPCmd序列是什么？
Rbout、op＝opn、Zin [即Z←(Y) opn (Rb)]
思考2：若Ra、Rb、Rc封装在GPRs中，μOPCmd是什么？
答：使rA=a、rB=b、rW=c，Rcin改为GRin
19
Rc
Rcsel
Rcin
MUX
ALU
MUX
MUX
Rb
Ra
ALUAsel
ALUBsel
i
j
op
k
Notes: P19看ALU的Y、Z，上页看GPRs

## Slide 25
4、指令执行过程的组织 --控制需求设计
*指令执行过程的表示：μOP序列或μOPCmd序列
*指令执行过程的组织要求：
保证正确性—按指令的执行过程安排μOP的顺序
缩短执行时间—可同时执行的μOP安排在同一步骤中
*单总线结构DP的指令执行过程组织：以Demo_IS为例
假设：op＝00~11表示＋/－/+1/-1，ExtU仅为符号扩展
约定：MUX中的□、■表示控制信号为0、1(最大值)时所选的入端
GPRs
GRout
GRin
MUX
Y
Yin
ALU
Z
Zin
op
(=IR1~0) RS
(=IR3~2) RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
IR
ExtU
μOP控制信号形成电路
ID
时序信号形成电路
WMFC
Read Write
MEM
disp
…
…
…
PC+1
Rsel
Xin
Xout
单总线

## Slide 26
取指令阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
指令译码阶段的μOPCmd序列—
t1：MAR←(PC)
t2：MDR←M[(MAR)],PC←(PC)＋1
t3：IR←(MDR)
t1：PCout、MARin ;其余无效
t2：Read、WMFC，PC+1 ;其余
t3：MDRout、IRin ;后略
R2←M[(R1)]执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (REG间接寻址)
t4：MAR←(R1) ;MAR←(RS)
t5：MDR←M[(MAR)]
t6：R2←(MDR)，End←1
无，译码常放在t3步或t4步实现
t4：GRout、Rsel、MARin
t5：Read、WMFC
t6：MDRout、GRin，End
注—End信号表示指令周期是否结束，用于触发中断请求的检测
M[(R1)]←(R2)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：MAR←(R1) ;MAR←(RS)
t5：MDR←(R2) ;MDR←(RD)
t6：M[(MAR)]←(MDR)，End←1
t4：GRout、Rsel、MARin
t5：GRout、MDRin ;Rsel=0
t6：Write、WMFC，End
7
Notes: P7—End的含义

## Slide 27
R1←(R1)－(R2)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：Y←(R1) ;Y←(RS)
t5：Z←(Y)－(R2)
t6：(R1)←(Z)，End←1
t4：GRout、Yin ;Rsel=0
t5：GRout、Rsel、op＝01、Zin
t6：Zout、GRin，End
注—被加数/被减数应送到ALU的A端，Y的输出无需控制
JNZ disp执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (相对寻址)
ZF＝0时：
ZF＝1时：
t4：Y←(PC)
t5：Z←(Y)＋(ExtU)
t6：(PC)←(Z)，End←1
t4：PCout、Yin
t5：ExtUout、op＝00、Zin
t6：Zout、PCin，End
t4：End←1 t4：End
25
常见错误：Yout、ALUin、 GRout、Rsel、ALUin、op＝01、ALUout、Zin

## Slide 28
R1←23H执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (双字长指令)
t4：MAR←(PC)
t5：MDR←M[(MAR)],PC←(PC)＋1
t6：R1←(MDR)，End←1
t4：PCout、MARin
t5：Read、WMFC，PC+1
t6：MDRout、R1in，End
注—指令字的首个字常在取指令时取，其余字在执行时取；
每取一个字，应同步进行PC增量操作
*点点结构DP的指令执行过程组织：以Demo_IS为例
假设：op＝00~11表示＋/－/+1/-1，ExtU仅为符号扩展
GPRs
RS
RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
ExtU
MEM
disp
MUX4
ALU
MUX3
MUX1
MUX2
1
IR
ID
GRin
IRin
op
PC+1
PCin
MDRin
MARin
ALUAsel
ALUBsel
GRsel
MARsel
WMFC
Read Write
时序信号形成电路
25
15

## Slide 29
取指令阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t1：MAR←(PC)
t2：MDR←M[(MAR)],PC←(PC)＋1
t3：IR←(MDR)
t1：MARsel＝0、MARin
t2：Read、WMFC，PC+1
t3：IRin
M[(R1)]←(R2)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：MAR←(R1)，MDR←(R2)
t5：M[(MAR)]←(MDR)，End←1
t4：MARsel＝1、MARin，MDRin
t5：Write、WMFC，End
R1←(R1)－(R2)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：R1←(R1)－(R2)，End←1
*影响指令执行过程uOPCmd序列组织的因素：
数据通路结构、指令类型及寻址方式、上条指令状态
作业5-1：P236— 3、5、6(1)和(4)
26
27
t4：ALUAsel＝1、ALUBsel＝01、
op＝01、GRsel＝0、GRin, End
*指令执行过程组织的结果：ISA的状态转换图(汇总所有μOPCmd序列)
CU的功能需求

## Slide 30
二、数据通路的设计方法
1、指令周期与数据通路结构
*单周期CPU：CPI＝1，TC＝max{T指令i}
数据通路结构—
数据通路特征—
*多周期CPU：TC＝max{TμOPi}，CPI＝n(随指令而不同)
数据通路结构—
数据通路特征—
点点结构
部件不能复用(需要时重复配置)
└←部件的μOPCmd无法改变(仅1个Clk)
点点结构或总线结构
部件可以复用
└←部件的μOPCmd可以改变(随Clk不同)
*单周期/多周期CPU的比较：
多周期CPU性能好(实际应用)，单周期CPU简单(用于教学)

## Slide 31
2、数据通路的设计方法
⑴指令系统分析
内容—
结果—
⑵功能部件设计 (基于指令系统分析结果)
数据操作单元—
地址计算单元—
寄存器组—
存储器—
特殊寄存器—
⑶部件互连设计 (基于指令系统分析、功能部件设计结果)
内容—
操作类型、OPD寻址方式、指令寻址方式，存储部件参数
支持的操作类型，地址计算方法及参数，
寄存器的位数及个数，存储器的编址单位、地址空间等
基于操作类型、数据寻址需求
基于指令寻址需求，功能与指令周期类型相关(复用)
基于相关参数，读端口数与DP结构相关(单总线1个)
基于相关参数，通常数据线数＝机器字长(多体交叉MEM)
基于实现方法，个数与指令周期类型等相关(缺省)
25
28
建立各指令的数据路径(与DP结构、指令功能、复用方案有关)
├→总线结构：出端设置三态门，入端设置锁存器(k-1个)
└→点点结构：出端直连，入端设置选择器(所连出端＞1个时)

## Slide 32
三、单周期数据通路的设计 (不考，了解过程、可设计部件)
1、指令系统分析 --以MIPS的7条指令为例
指令名 | 指令功能 | 功能说明
有符号加add | rd←(rs)＋(rt) | OPD为有符号整数(补码表示)
有符号减sub | rd←(rs)－(rt) | 
按位或ori | rt←(rs) ¦ ZExt(imme) | ZExt表示零扩展，OPD为逻辑数
取数lw | rt←M[(rs)＋SExt(disp)] | SExt表示符号扩展
存数sw | M[(rs)＋SExt(disp)]←(rt) | 
相等转移beq | if ((rs)=(rt)) PC←(PC)＋SExt(disp)<<2 | 可为无符号减法， 取指时已实现PC←(PC)＋4
跳转j | PC←(PC)高4位‖addr<<2 | ‖表示拼接，<<2扩大寻址范围
*结果：操作类型—32位的有符号加、有符号减、按位或、无符号减
数据寻址计算方法—有符号加、位扩展(零/符号)
指令寻址计算方法—有符号加、符号扩展、<<2、拼接
寄存器—32位×32个GPR，每条指令最多读2个、写1个
存储器—按字节编址，32位地址空间

## Slide 33
2、功能部件设计
包括数据操作单元、地址计算单元、GPRs、MEM、特殊REG
*数据操作单元：(实现数据操作、数据寻址)
ALU需求—
ALU设计—
ExtU需求—
ExtU设计—
支持4种运算(32位)，产生ZF、OF(有符号加/减时)
MIPS认为无符号加/减主要用于地址计算→┘
2个部件＋输出选择
D15～D0
s_op
&
D15
D15～D0
D31～D16
s_op D15 | 0(零扩展) | 1(符号扩展)
0 | Q＝0…0D15~D0 | Q＝0…0D15~D0
1 | Q＝0…0D15~D0 | Q＝1…1D15~D0
31
Subctr
Outsrc
OFctr
或门阵列
≥1
&
MUX
加减法
控制信号形成
32
32
A
B
OF
ZF
Out
ALUctr
2
支持零扩展、符号扩展(16位→32位)
Notes: 勘误：有符号加/有符号加

## Slide 34
*地址计算单元(ACU)： (实现指令寻址)
指令寻址需求—设j、beq指令的操作码译码信号为Jump、Branch
Jump＝1时，NPC＝(PC)高4位‖addr<<2，
Branch · ZF＝1时，NPC＝(PC)＋4＋SExt(imme)<<2，
否则，NPC＝(PC)＋4
ACU需求—
ACU设计—
ZF Branch Jump
imme
SExtU
&
MUX
Adder
NPC
Adder
4
MUX
addr
PC
32
26
32
4
00
16
00
3种功能(4个部件)＋输出选择，SExtU可以包含<<2
32
ACU不能与ALU复用，ACU内部部件不能复用
(指令周期＝1Clk) (组合逻辑部件)

## Slide 35
*寄存器组(GPRs)设计：支持2个读端口(点点结构)、1个写端口
R0
R31
…
rW
dA
MUX
dB
MUX
译码器
……
Wr
Clk
dW
…
…
rB
rA
*存储器(MEM)组织：采用哈佛结构，数据宽度为32位
addr
din dout
Rd
Wr DMEM
Clk mfc
addr
dout
IMEM
假设：IMEM为异步RAM(降低复杂度)，
DMEM为同步RAM
(mfc无用、可删除)
组成：多体交叉MEM(并行访问方式)
*特殊寄存器： (指PC/IR/MAR/MDR等)
需求—尽量减少时序操作(仅有2个边沿可用)
设计—仅设置PC
32

## Slide 36
Clk
3、部件互连设计
*设计方法：建立每条指令的数据路径，边设计边汇总(或后汇总)
*add/sub指令：rd←(rs)＋(rt)及rd←(rs)－(rt)
数据路径的设计—
μOP时序的组织—
写GPRs放在Clk结束时 ←指令周期最短
新值
取指+CU延迟
(rs)、(rt)新值
R读延迟
ALU延迟
ALUctr
RegWr
GPRs出端
ALU出端
Rd新值
新值
R写延迟
旧值
旧值
旧值
旧值
32
lw/sw指令有此要求
注:ALU的A端连接(rs)
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
Clk
指令字
dA

## Slide 37
*ori指令：rt←(rs)| ZExt(imme)
数据路径的设计—
μOP时序的组织—
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
同add/sub指令
增加ExtU相关路径

## Slide 38
*lw/sw指令：rt←M[(rs)＋SExt(imme)]及
M[(rs)＋SExt(imme)]←(rt)
数据路径的设计—
μOP时序的组织—
读/写DMEM放在Clk的中间 ←结束时需写GPRs
└→地址计算在前半周期完成
取指+CU延迟
R读延迟
ALU延迟
Clk
写GPRs
读/写DMEM
M读/写延迟
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegDsrc
35
增加DMEM读/写相关路径

## Slide 39
*beq指令：PC＝((rs)=(rt))？(PC)＋4＋SExt(imme)<<2 :(PC)＋4
数据路径的设计—
μOP时序的组织—
写PC放在Clk结束时 ←IMEM为异步RAM
*j指令：PC＝PC高4位‖addr<<2
数据路径的设计—同beq指令(无数据操作)
μOP时序的组织—同beq指令
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegDsrc
ACU
imme
addr
PC
IMEM
Branch
Jump
Clk
34
IMEM为同步RAM时在Clk中间写
Clk
取指+CU延迟
R读延迟
ALU延迟
写GPRs及PC
读/写DMEM
比较用ALU实现、地址计算用ACU实现

## Slide 40
4、指令执行过程的组织
*指令执行过程的时钟信号：
*指令执行过程的状态转换图：
每条指令只有一种状态
 | Branch | Jump | Extctr | ALUBsrc | ALUctr | RegAsrc | RegDsrc | RegWr | MemRd | MemWr
add | 0 | 0 | × | 1 | 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
sub | 0 | 0 | × | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
lw | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
sw | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | × | × | 0 | 0 | 1
beq | 1 | 0 | × | 1 | 11 | × | × | 0 | 0 | 0
j | 0 | 1 | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0
注意：路径无关信号中，时序逻辑部件的μOPCmd须为无效
(PC)→IMEM→
完成数据μOP
ID→CU→ μOPCmd→
ACU→(PC)
Clk
时长≥max{T指令i}，下降沿在tALU后
作业5-2：P237— 9、10

## Slide 41
四、多周期数据通路的设计 (不考，只需了解过程)
39
*多周期CPU的设计思想：
⑴指令周期＝n个阶段，每个阶段＝1个时钟周期； ←n可变
⑵其他阶段所需的结果须保存在状态部件(如REG)中
*多周期CPU的时钟周期：
理论上—TC＝max{TμOPi}，任意μOP＝1个TC
实现时—TC＝max{T基本μOPi}，任意μOP＝1~p个TC →μOP需定时
1、功能部件设计 --以MIPS为例(改进单周期数据通路)
*部件复用方案：有多种，本例为ACU功能由ALU、ExtU实现
*所需部件：ALU/ExtU/GPRs/IMEM/DMEM，SL2、Splice；附加REG
假设：IMEM及DMEM都为同步RAM、时延与ALU相当(可不考虑μOP定时)
*基本操作对应的μOP数：异步控制方式只需一个μOP，
同步控制方式分解为多个μOP(如同步MEM)

## Slide 42
39
2、部件互连设计
*设计步骤：指令周期划分，增设附加REG，修改数据路径
*指令周期的划分：
时钟周期确定—时延相当的基本操作，即基本μOP(可1个TC完成)
指令周期划分—取指令、读GPRs、ALU、MEM、写GPRs，≤5个节拍
*附加REG的设置：(需要使用的结果都应保存[或延长μOPCmd])
读IMEM—
读GPRs—
ALU操作—
DMEM操作—
写GPRs—
其 他—
IR←IM[(PC)]
A←(rs)、B←(rt)
ALUOut←(A)op(B)或imme，或PC←(PC)＋4及imme<<2
MDR←DM[(ALUOut)]，或MDR←(B)、
DM[(ALUOut)]←(MDR)
rt/rd←(ALUOut)或(MDR)
PC←(Splice)
缺省MDR，可减小写MEM时延、不影响读时延

## Slide 43
*数据路径的修改：A、B、OF无需μOPCmd，MEMRd的μOPCmd需延长
GPRs
rd
rt
rs
ALU
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
ExtU
MUX
imme
IRWr
Extctr
ALUAsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegAsrc
addr
PC
IMEM
A
B
MUX
SL2
ALUOut
OF
MUX
Splice
MUX
IR
≥1
&
4
PCWr
PCWrB
RegDsrc
PCsrc
ALUOWr
ALUBsrc
IMRd
*μOP时序的组织：附加REG在CLK结束时，注意同步MEM
Clk
取指令 读GPRs ALU MEM 写GPRs
读IMEM
写IR及PC
读/写DMEM
写GPRs
写A和B
写ALUOut及PC
39
可能写(需另设μOPCmd)

## Slide 44
3、指令执行过程的组织
先讨论取指、执行阶段，再讨论分析阶段
*取指令阶段的μOPCmd：
t1：IMRd、IWMFC、IRWr， ；本例IWMFC可缺省
ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝3、ALUctr＝0、PCsrc＝1、PCWr
*执行指令阶段的μOPCmd序列：
add/sub指令—μOP为ALUOut←(A)±(B)、GPRs←ALUOut
t2：无 ；μOP为A←(rs)、B←(rt)
t3：ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝2、ALUctr＝0/1、ALUOWr
t4：RegAsrc＝1、RegDsrc＝1、RegWr，End
ori指令—μOP为ALUOut←(A)|(ExtU)、GPRs←ALUOut
t2：无 ；μOP为为A←(rs)
t3：ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝1、ALUctr＝2、ALUOWr
t4：RegAsrc＝0、RegDsrc＝1、RegWr，End

## Slide 45
lw指令—μOP为ALUOut←(A)＋(ExtU)、
M[(ALUOut)]、GPRs←M[(ALUOut)]
(由于未设置MDR，DMEM读操作需保持)
t2：无 ；μOP为为A←(rs)
t3：Extctr、ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝1、ALUctr＝0、ALUOWr
t4：MemRd、WMFC ；本例WMFC可缺省
t5：MemRd、RegAsrc＝0、RegDsrc＝0、RegWr，End
sw指令—μOP为ALUOut←(A)＋(ExtU)、M[(ALUOut)]←(B)
t2：无 ；μOP为为A←(rs)、B←(rt)
t3：Extctr、ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝1、ALUctr＝0、ALUOWr
t4：MemWr、WMFC，End ；本例WMFC可缺省
43
B虽被重写，但值不变

## Slide 46
beq指令—μOP为ALUOut←(PC)＋(ExtU)<<2、
(A)－(B)＝0时（ZF＝1时）PC←(ALUOut)
t2：Extctr、ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝0、ALUctr＝0、ALUOWr
；μOP还包括A←(rs)、B←(rt)
t3：ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝2、ALUctr＝3、PCsrc＝0、PCWrB，End
j指令—μOP为PC←(Splice)
t2：无 ；等待指令译码结果
t3：PCsrc＝2、PCWr，End
*分析指令阶段的操作安排：放在t2步
t2步的功能为— 对所有指令通用
指令译码、A←(rs)、B←(rt)、 ALUOut←(PC)＋imme<<2
t2步μOPCmd为—
Extctr、ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝0、ALUctr＝0、ALUOWr
43

## Slide 47
*指令执行过程的状态转换图：不同指令的状态数不同
※状态转换图是CPU的实现需求，是控制器的设计基础！
wb_m
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
mem_r
mem_w
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, WMFC, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
MemRd, WMFC
MemWr,
WMFC, End
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr, End
PCsrc(2), PCWr, End
lw sw
43

## Slide 48
*功能：指令控制、操作控制、时间控制、异常及中断处理
*基本组成：
*工作原理：
§5.3 控制器的组成
一、控制器的基本结构
由指令部件、控制单元CU、中断机构组成
└←PC/IR属于数据通路、ID画在CU中
循环地、有序地产生工作流程所需的μOP控制信号
↑ ↑ ↑ ↑
指令控制 时间控制 操作控制 当前指令周期或中断周期
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
CU
…
…
指令部件
中断请求
中断响应
程序状态
机器状态
操作状态
异常请求
所有的μOP控制信号
数据通路等
PSR
Notes: 程序状态：如单步跟踪标志TF，结果标志CF/ZF等（可选）
机器状态：如中断/异常类型号
操作状态：如完成位(mfc)、就绪位等

## Slide 49
*控制器类型： --基于μOP控制信号的产生方法
 | 硬布线控制器 | 微程序控制器
μOP控制信号的描述方法 | 有限状态机 | 微程序
时序信号的循环周期 | 指令周期＋中断周期 如：MIPS指令周期＝5TC | 1个微指令周期
μOP控制信号的产生方法 | 组合逻辑电路 (与时序信号相关) | 微指令执行部件 (与时序信号无关)
说明：⑴某指令μOPCmd序列的步数＝该指令周期的节拍数 ⑵1个微程序等价于1条指令的μOPCmd序列 ⑶1条微指令周期相当于1个μOP的时延 ⑷时序信号的基本单位为时钟周期 |  | 
47

## Slide 50
二、时序信号的形成
*时序信号：表示时长、次序，信号间无间隙、无重叠
(同时只有1个信号有效)
1、时序系统的组织
*时序信号类型：机器周期、节拍、工作脉冲
划分依据— 基本功能、 μOP、 同步脉冲(如电位-脉冲制所需)
机器周期(取指)
机器周期(译码)
机器周期(执行)
节拍T0
节拍T1
节拍T2
工作脉冲P0
工作脉冲P1
节拍脉冲CP
指令周期
29

## Slide 51
*早期计算机的时序系统：三级时序(机器周期/节拍/工作脉冲)
信号的个数—
信号的循环周期—
信号表示的功能—
有定长、变长2种类型
应用：x、m随指令而改变(性能好)
注意：k为常数(最大值) ←k与指令无关、与μOP中边沿位置有关
可为时间次序、操作步骤
(易理解) (可简化电路)
例：时序信号共有5个，add指令只需4个，
为t1~t4时--GPRs的RegWr＝(add+ori)·t4+lw ·t5+
为t1~t3及t5时--GPRs的RegWr＝(add+ori+…)·t5
47
按最复杂情况设置
例：指令周期，
机器周期，节拍p
注意：机器周期个数≥x＋1(用于中断周期)

## Slide 52
*现代计算机的时序系统：两级时序(节拍/工作脉冲)
信号的个数—按最复杂情况设置(≥指令周期信号数＋1)
信号的循环周期—常采用变长类型
(节拍：≥指令周期，工作脉冲：＝节拍周期)
信号表示的功能—常表示操作步骤
例：①时序系统支持7条MIPS指令，Ti＝len(CP)＝len(P0)＝len(P1)
②时序系统还支持中断处理
47
节拍脉冲CP
(取指)T0
(译码)T1
(执行)T2
(访存)T3
(写回)T4
(＝CP)P0
(＝CP)P1
R-指令周期
lw指令周期
sw指令周期
beq指令
(中断周期)T5

## Slide 53
2、时序信号形成电路的组成
*时序信号形成电路组成：环形信号发生器、定时逻辑
(产生节拍、工作脉冲) (控制信号时长)
*环形信号发生器组成：有移位REG、计数器＋译码器2种
2-4译码器
T0
T1
T2
≥1
LDN
D[1..0] Q[1..0]
CP CLRN
归零电路
CP
ClrN
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
T2 T1 T0
&
CP
ClrN
启停控制逻辑
环形信号发生器
…
T0
Tm-1
P0
P1
启动
停机
&
定时逻辑
脉冲源
1
CLK
CP
ClrN
定时方式
操作状态
变长参数
主时钟脉冲形成部件
个数＞2时需使用信号发生器
D＝T0·T1＋T2＝T0·T1
Notes: 变长参数—如操作码、寻址方式、中断请求等
环形信号发生器组成—T0的D＝T2＋T0#T1#，前者是循环逻辑，后者是初始化逻辑,而T2＝T0#T1#，故D＝T0#T1#＋T0#T1#＝T0#T1#

## Slide 54
3、 μOP的定时方式 --又称控制器的控制方式
指μOP序列中μOP时长的控制方法，即CP时长的控制方式
└←不同μOP的时延可能不同
*同步控制方式：
各μOP的时序只受统一的基准时钟信号(主时钟脉冲信号)控制
定时原理—μOPCmd的发出与时钟信号同步，节拍周期TCP＝1TC
定时逻辑—
特点—
CP与时钟信号CLK同步，即CP＝CLK
控制简单、时间浪费大，适合CPU内部的μOP定时
(CLK＝max{μOPi}) (时延相近)
CLK
μOPCmd1
μOPCmd2
μOPCmd3

## Slide 55
*异步控制方式： --又称应答方式或握手方式
各μOP的时序只受专门的联络信号(应答信号)控制
定时原理—发出μOPCmd后，收到应答信号时本μOP完成，
节拍周期TCP＝T收到应答－T发出命令
定时逻辑—
特点—
μOPCmd1
μOPCmd2
(如mfc)应答ACK1
应答ACK2
节拍周期
节拍周期
时间浪费小、控制复杂，适合CPU与外部的μOP定时
(时延相差较大)
CP与应答信号同步，即CP＝ACKi

## Slide 56
*联合控制方式： --又称半同步方式
各μOP的时序受基准时钟信号及联络信号的共同控制
定时原理—基础为同步控制方式，支持异步控制方式；
TCP＝kTC，整数 k＝1(同步时)或＞1(异步时)
同步→异步转换的实现—
定时逻辑—
则 WMFC＝0时CP＝CLK，WMFC＝1时CP＝mfc · CLK；
即 CP＝(WMFC＋WMFC · mfc)· CLK
&
CLK
≥1
1
&
CP
mfc
WMFC
异步方式
CLK
WMFC
mfc
CP
T0
T1
T2
以MEM读μOP为例，设信号为mfc及WMFC(0为同步)
应用方法—用μOP设置方式
延长CP，用μOPCmd选择(转换/返回)
特点—时间浪费小、控制简单，适合CPU的所有μOP定时
54
22
mfc=0时CP被封锁
53
Notes: P53总结定时方式

## Slide 57
三、uOP控制信号的形成
*CU的任务：循环地、有序地产生工作流程所需的μOP控制信号
实现机构—时序信号形成电路 μOP控制信号形成电路
* μOP控制信号形成电路的组成：
输入—指令操作及寻址、程序状态、机器状态、时序信号
输出—所有的μOP控制信号，即状态转换图中的μOPCmd
内部逻辑—
时序信号形成电路
…
…
…
指令操作及寻址
(如ZF)程序状态
……
机器状态
(如中断/异常请求)
操作状态
(如部件状态信号)
μOP控制信号
形成电路
所有的μOP控制信号
组合逻辑(硬布线CU)，存储逻辑(微程序CU)实质： 编码器 微主机
(输出是输入的函数) (输出根据微指令产生)
47
49
Notes: P47看状态转换图，P49看控制器类型

## Slide 58
§5.3 硬布线控制器的设计
*硬布线CU的实现要求：
两级时序信号，组合逻辑形成μOP控制信号
*硬布线CU的实现方法：
有限状态机(FSM)模型— 当前状态＋2个函数
FSM模型的应用—
当前状态：所有的时序信号，用状态部件保存
下一状态产生函数：环形信号发生器的内部逻辑
输出信号产生函数：μOP控制信号形成电路的内部逻辑
当前状态
输入信号
下一状态产生函数
输出信号产生函数
输出信号
时序信号形成电路
53
Notes: Finite State Machine, FSM

## Slide 59
一、CU的设计步骤
第1步—形成状态转换图 --基于数据通路
根据各指令功能需求，列出并汇总
要求：注明状态转换条件(OP及寻址方式、程序状态、机器状态)
第2步—组织时序系统 --基于状态转换图
确定时序信号个数(含功能)、各种时序信号序列、定时方式
(最长路径[2级]/表示步骤) (变长周期) (联合方式)
要求：每种信号序列都需包含适用条件(同状态转换条件)
第3步—设计时序信号形成电路 --基于时序信号序列
⑴确定每个时序信号的下一状态产生函数
⑵实现信号表示、下一状态函数、复位逻辑、定时逻辑
(触发器) (组合逻辑) (末尾状态表示) (CP与CLK关系)
47

## Slide 60
第5步—整合成CU
连接ID、时序信号形成电路、 μOP控制信号形成电路
说明：ID设计未提及(太简单)，自行设计
第4步—设计μOP控制信号形成电路 --基于状态图及信号序列
⑴列出μOPCmd的使用时间表：
画出使用时间表(行为所有μOPCmd、列为所有时序信号)，
给每个状态打上时间戳(状态转换条件用时序信号表示)，
将每个状态的每个μOPCmd的转换条件填入表中
⑵获得μOPCmd的逻辑表达式(按行汇总、化简)
⑶实现μOPCmd的逻辑表达式(每个μOPCmd一个电路)
47

## Slide 61
二、单周期CU的设计 (不考，只需了解过程)
*设计背景：支持7条MIPS指令的数据通路
*形成状态转换图：μOPCmd序列仅1步，状态转换条件为操作码
add的μOPCmd
sub的μOPCmd
ori的μOPCmd
lw的μOPCmd
sw的μOPCmd
beq的μOPCmd
j的μOPCmd
取指令及译码(由写PC的μOP触发、没有μOPCmd)
add
sub
ori
lw
sw
beq
j
*组织时序系统：0个节拍信号(路径长度为1)、2个工作脉冲，
无时序信号序列，同步方式定时
*设计时序信号形成电路：
⑴无节拍信号，下一状态＝当前状态
⑵无需信号发生器、P0＝CP、P1＝CP，CP＝CLK
39
59

## Slide 62
*设计μOP控制信号形成电路：
⑴μOPCmd使用时间表只有1列，无时间戳
Extctr | lw＋sw | RegAsrc | add＋sub
ALUBsrc | add＋sub＋beq | RegDsrc | add＋sub＋ori
ALUctr | [1]=ori＋beq,[0]=sub＋beq | RegWr | add＋sub＋ori＋lw
MemRd | lw | MemWr | sw
⑵⑶Extctr＝lw＋sw，ALUctr[1]＝ori＋beq，MemRd＝lw，…
P0
P1
1
主时钟脉冲CLK
时序信号形成电路
add sub ori lw sw beq j
≥1
≥1
…
Extctr
ALUBsrc
MemWr
…
μOP控制信号形成电路
*整合成CU：连接相关电路
指令译码器ID
单周期数据通路
Branch
Jump
op func
CU
60
40

## Slide 63
三、多周期CU的设计 (不考，了解过程、会进行设计)
*设计背景：支持7条MIPS指令的数据通路，且MEM时延可变
*形成状态转换图：μOPCmd序列≤5步，状态转换条件为操作码
wb_m
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
mem_r
mem_w
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, WMFC, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
MemRd, WMFC
MemWr,
WMFC, End
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr, End
PCsrc(2), PCWr, End
lw sw
59
47
43

## Slide 64
*组织时序系统：5个节拍信号(表示操作步骤)、2个工作脉冲，
4种时序信号序列，联合方式定时
节拍脉冲CP
(取指)T0
(译码)T1
(执行)T2
(访存)T3
(写回)T4
(＝CP)P0
(＝CP)P1
R-指令周期
lw指令周期
sw指令周期
beq指令
*设计时序信号形成电路：
⑴确定下一状态产生函数：
T1＝T0，T2＝T1，T3＝(lw＋sw)T2，
T4＝(add＋sub＋ori)T2＋lwT3，
T0＝(add＋sub＋ori＋lw)T4＋swT3＋(beq＋j)T2＋T0T1T2T3
59
循环逻辑
初始化逻辑

## Slide 65
&
CLK
≥1
1
&
WMFC mfc
定时逻辑
⑵电路实现：信号表示(5个触发器)，
下一状态产生函数(5个组合逻辑电路)，
复位逻辑(复位触发器)，
定时逻辑(同步/异步分类定时)
ClrN
P1 P0 T4 T3 T2 T1 T0
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
≥1
&
&
&
≥1
≥1
&
&
&
&
≥1
≥1
add sub ori lw sw beq j
≥1
环形信号发生器
CP
1
时序信号形成电路
59

## Slide 66
*设计μOP控制信号形成电路：
⑴μOPCmd使用时间表有17行5列，状态转换条件为操作码
 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4
PCsrc | All(1) |  | beq(0)+j(2) |  | 
PCWr | All |  | j |  | 
PCWrB |  |  | beq |  | 
IMRd | All |  |  |  | 
IRWr | All |  |  |  | 
RegAsrc |  |  |  |  | add¦sub(1)+ori¦lw(0)
RegDsrc |  |  |  |  | add¦sub¦ori(1)+lw(0)
RegWr |  |  |  |  | add¦sub¦ori¦lw
Extctr |  | All | lw¦sw |  | 
ALUAsrc | All(1) | All(1) | add¦sub¦ori¦lw¦sw¦beq(0) |  | 
ALUBsrc | All(3) | All(0) | add¦sub¦beq(2)+… |  | 
ALUctr | All(0) | All(0) | add¦lw¦sw(0)+sub(1)+… |  | 
ALUOWr |  | All | add¦sub¦ori¦lw¦sw |  | 
MemRd |  |  |  | lw | lw
MemWr |  |  |  | sw | 
WMFC | All |  |  | lw¦sw | 
End |  |  | beq¦j | sw | add¦sub¦ori¦lw
60
63
64

## Slide 67
⑵按行汇总使用时间表，μOPCmd的逻辑表达式为：
PCsrc[1]＝T2 j，PCsrc[0]＝T0，PCWr＝T0+T2 j，
RegWr＝T4 (add+sub+ori+lw)，…，
End＝T2 (beq+j)+T3  sw+T4 (add+sub+ori+lw)
⑶用组合逻辑电路实现每个μOPCmd
a s o l s b j T0 T1 T2 T3 T4
指令译码器ID
多周期数据通路
op func
时序信号电路
P1
P0
中断机构
≥1
PCsrc[1] PCWr ALUAsrc WMFC
PCsrc[0] RegWr MemRd End
ClrN CLK
μOP控制信号形成电路
作业5-3：P237— 17、19
60

## Slide 68
§5.4 微程序控制器的设计
一、微程序控制思想
*微程序控制思想： —类似于存储程序工作方式
①每条指令的执行过程(μOPCmd序列)都用微程序表示，
所有微程序都存放在专用MEM中
②CU自动、逐条取出并执行微指令，有序产生μOP控制信号
*相关术语：
微命令—部件的操作控制信号 (～1个μOPCmd)
微指令—用格式及编码表示、可同时执行的一组微命令
微程序—实现特定功能的微指令序列 (～μOPCmd序列)
控制存储器(CS)—专用于存放微程序的ROM，按微地址访问
简化CU的实现
微指令周期—从CS中取出并执行一条微指令的时间

## Slide 69
… …
微命令 M+1
微命令 M+2
微命令 ***
… …
微命令 M
微命令 P+1
微命令 P+2
微命令 M或N
… …
微命令 Q+1
微命令 M或N
… …
M
M+1
M+2
N
…
P
P+1
P+2
…
Q
Q+1
控制存储器CS
取指微程序
中断微程序
add指令微程序
j指令微程序
… … …
CPU工作流程的执行顺序
中断请求
操作码
微程序结构—最后一条微指令为跳转型，其余为顺序型
(微程序的功能所决定)
*CPU工作流程的微程序结构：
微指令格式—定长
微程序种类—取指、中断等公用微程序，各指令功能微程序
操作控制字段
顺序控制字段

## Slide 70
二、微程序CU的组成与工作原理
*基本组成：结构与硬布线CU相同，内部电路有差别
时序信号形成电路—一级时序 (～两级时序)
信号的循环周期：1个微指令周期
工作脉冲数：μOPCmd所需＋1 (～ μOPCmd所需)
时序信号形成电路
μAR
控制存储器CS
μIR
微地址形成
电路
微命令译码器
所有的μOP控制信号
……
μOP控制信号
形成电路
操作控制
顺序控制
ID
…
所有的工作脉冲
指令字
程序状态
机器状态
…
操作状态
CLK
μOP控制信号形成电路—微指令部件＋CS (～组合逻辑电路)
μAR、μIR、微命令译码器、微地址形成电路
67

## Slide 71
*工作原理：循环地取出并执行微指令
CPU加电时
PC←引导程序
入口地址
μAR←取指微程序
入口地址
μIR←CS[μAR]
μAR←下条微指令地址
微指令周期
CPU工作时
形成μOP控制信号
部件实现μOP功能
操作控制字段
形成下条微指令地址
顺序控制字段
μAR初值—加电时由硬件产生，还需产生PC(微程序中需使用)
如：地址1110的产生电路为
A3 A2 A1 A0
VCC
微指令周期—取微指令、执行微指令 (～硬布线CU的节拍)

## Slide 72
三、微指令格式 (不考，只需了解概念)
*微指令格式：定长指令字结构 ←控制简单、执行速度快
操作控制
顺序控制
1、微指令编码方式 --操作控制字段的编码
所有微命令的编码方式，决定了微命令译码器的组成
*直接编码方式：
编码—位编码，每个微命令用一位编码表示；
字段总长度＝n位 (n为所有微命令个数)
μOP控制信号形成—直接形成
位1 位2 …… 位n
……
顺序控制
所有的μOP控制信号

## Slide 73
μOP控制信号形成—各子字段单独译码
子字段1 … 子字段p
顺序控制
*字段直接编码方式：
编码—子字段编码，微命令用某个 子字段的编码表示；
子字段中的微命令须互斥(同时最多一个有效)，
子字段长度＝log2(定义的微命令数＋1)
…
…
…
所有的μOP控制信号
译码器
译码器
*字段间接编码方式：
编码—子字段编码，微命令用多个 子字段的编码表示
(如子字段p的码7及子字段1的码1)
子字段中的微命令须互斥，子字段个数较少(p＜p)
μOP控制信号形成—子字段单独译码＋逻辑电路组合
子字段1 … 子字段p
顺序控制
…
…
…
所有的μOP控制信号
&
译码器
译码器
所有微命令都无效时

## Slide 74
例1—对单总线结构的Demo_IS数据通路(支持5条指令)，若用微程序控制方式实现CU，请设计微指令格式的操作控制字段。
解：⑴所有指令执行的状态转换图(μOPCmd序列)如下：
PCout,MARin
Read,PC+1,WMFC
MDRout,IRin
GRout,Rsel,MARin
Read,WMFC
MDRout,GRin,End
LD_t4
LD_t5
LD_t6
GRout,Rsel, MARin
GRout,MDRin
Write,WMFC,End
ST_t4
ST_t5
ST_t6
GRout,Yin
GRout,Rsel, op=01,Zin
Zout,GRin, End
SUB_t4
SUB_t5
SUB_t6
PCout,Yin
ExtUout, op=00,Zin
Zout,PCin,End
JNZ_t4
JNZ_t5
JNZ_t6
PCout,MARin
Read,PC+1, WMFC
MDRout,IRin,End
MOV_t4
MOV_t5
MOV_t6
t1
t2
t3
End
JNZ_Zt4
25
26

## Slide 75
⑵微命令互斥性分析： (基于同一状态)
·PCout、MDRout、GRout、ExtUout、Zout互斥(分时输出)
·PCin、IRin、MARin、MDRin、GRin、Yin、Zin互斥(1个接收者)
注：Zin不使用总线通路，可能不互斥，本例互斥
·op、PC+1、Read、Write、WMFC、End中(暂不考虑Rsel)，
op单独编码(00~11)，其余均独立编码(偷懒)
⑶操作控制字段的编码：3个子字段＋5位，共13位
子字段1 子字段2 子字段3 位4 位5 位6 位7 位8
0—全无效
1—PCout
2—MDRout
3—GRout
4—ExtUout
5—Zout
0--全无效
1—PCin
2—IRin
3—MARin
4—MDRin
5—GRin
6—Yin
7—Zin
PC+1
0—op(add)
1—op(sub)
2—op(＋1)
3—op(－1)
Read
Write
WMFC
End
25

## Slide 76
2、微地址形成方式 --顺序控制字段的编码
形成下条微命令地址的方式，决定了微地址形成电路的组成
*顺序控制字段的组成：方式位＋地址参数
*微地址形成方式的种类：(微指令寻址方式)
计数器法—μAR＝(μAR)＋1，地址参数隐含，适于顺序型
下址法—μAR＝(地址参数)，适于顺序型、跳转型
测试网络法—
μAR＝f(测试源,测试参数)，
适于(多路)分支型
地址高位H
测试参数P
地址高位H
地址低位L
测试网络
……
…
测试源
硬件产生法—μAR＝固定地址，适于硬件初始化
*微地址形成方式的常见应用：
增量法—计数器法＋测试网络法，地址参数长度不同
断定法— 下址法＋测试网络法，地址参数长度相同
71

## Slide 77
例2—对单总线结构的Demo_IS数据通路(支持5条指令)，若用微程序控制方式实现CU，请设计微指令格式的顺序控制字段。
解：⑴微程序结构如下，共有19条微指令，有顺序、跳转、多路分支3种指令寻址方式
LD指令微程序
ST指令微程序
SUB指令微程序
JNZ指令微程序
MOV指令微程序
取指令微程序
⑵采用断定法形成微地址：
下址法中，下址值的位数为 log219＝5位，
测试网络法中，测试方法仅有1种，测试源为操作码及ZF
⑶顺序控制字段的编码：1位方式位F＋5位地址参数P
方式位F 地址参数P
F＝0—下址法，P为下址值
F＝1—测试网络法，P空闲
74

## Slide 78
3、微指令格式
采用定长指令字结构，有水平型、垂直型2种风格
*水平型微指令格式： --多个μOP并行(水平)，注重指令功能
采用定长编码，宜采用断定法寻址，微指令字长较长
操作码(多个μOP)
方式位0 下地址
操作码(多个μOP)
方式位x 地址高位 测试参数
转移型:
μOP类型
源地址 目的地址
子功能f
转移类型a
转移条件 地址参数
转移类型b
目标地址
顺序型:
*垂直型微指令格式： --多个μOP串行(垂直)，注重指令字长
采用变长编码，宜采用增量法寻址，微指令字长较短
*常用微指令格式：水平型格式 (CPU的重点是性能)
执行μOP能力强(指令速度快)，代码效率低(数量有限)

## Slide 79
四、微程序控制单元的设计 (不考，只需了解过程)
第1步—列出所有的μOPCmd序列 --基于数据通路
根据各指令功能需求列出(同硬布线控制器)
第2步—设计微指令格式 --基于微程序结构
确定微指令格式类型(常为水平型)，
进行操作控制字段、顺序控制字段的编码
第3步—编制微程序 --基于微指令格式
确定各微程序在CS中的位置，转换所有μOPCmd序列
第4步—设计相关电路 --基于微指令格式
包括微命令译码器、微地址形成电路
1、设计步骤
70

## Slide 80
2、设计举例
*设计背景：单总线结构的Demo_IS数据通路(支持5条指令)
*列出所有的μOPCmd序列：5条指令(课件P74)
*设计微指令格式：采用水平型格式
操作控制字段编码(课件P75)
顺序控制字段编码(课件P77)
子字段1 子字段2 子字段3 位4 位5 位6 位7 位8
0—全无效
1—PCout
2—MDRout
3—GRout
4—ExtUout
5—Zout
0--全无效
1—PCin
2—IRin
3—MARin
4—MDRin
5—GRin
6—Yin
7—Zin
PC+1
0—op(add)
1—op(sub)
2—op(＋1)
3—op(－1)
Read
Write
WMFC
End
方式位F 地址参数P
0—下址法，P为下地址
1—测试网络法，P空闲
75
74
77

## Slide 81
*编制微程序：取指、LD、ST、SUB、JNZ、MOV连续存放
00000
00001
00010
001 011 00 00000 000001
000 000 00 11010 000010
010 010 00 00000 100000
地址 控制存储器CS
取指
微程序
00011
00100
00101
011 011 00 00000 000100
000 000 00 01010 000101
010 101 00 00001 000000
LD指令
微程序
00110
00111
01000
011 011 00 00000 000111
011 100 00 00000 001000
000 000 00 00111 000000
ST指令
微程序
01001
01010
01011
011 110 00 00000 001010
011 111 01 00000 001011
101 101 00 00001 000000
地址 控制存储器CS
SUB指令
微程序
01100
01101
01110
001 110 00 00000 001101
100 111 00 00000 001110
101 001 00 00001 000000
JNZ指令
微程序
10000
10001
10010
001 011 00 00000 010001
000 000 00 11010 010010
011 101 00 00001 000000
MOV指令
微程序
01111
000 000 00 00001 000000
*设计相关电路：微命令译码器、微地址形成电路
OP ZF A4A3A2A1A0
LD 00011 A4＝
ST 00110 A3＝
SUB 01001 A2＝
JNZ 0 01100 A1＝
JNZ 1 01111 A0＝
MOV 10000
…
译码
操作控制
μIR
MUX
测试网络
ID
…
ZF
OP
μAR
方式位F 地址参数P
…
译码
5
74
70

## Slide 82
3、硬布线、微程序控制器组成对比
CU组成—ID、时序信号形成电路、μOP控制信号形成电路
ID组成—按指令格式译码，输出OP、寻址方式信号
时序信号形成电路组成—
μOP控制信号形成电路组成—
CLK
工作脉冲 μOP控制信号
时序信号形成电路
数据通路
……
…
操作状态
ID
…
IR
PSR
中断机构
机器状态
程序状态
工作脉冲 μOP控制信号
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
数据通路
……
ID
…
…
CLK
IR
PSR
中断机构
机器状态
程序状态
操作状态
2级时序，1级时序
组合逻辑电路，微主机
(组合逻辑电路)
…
节拍
μAR
控制存储器CS
μIR
微地址形成电路
微命令译码器
操作
顺序
48

## Slide 83
§5.6 异常及中断的处理
一、异常及中断的基本概念
*事件(Event)：改变程序正常执行顺序的特殊情况
(程序约定的顺序)
CPU必须处理
*事件类型：异常(Exception)、中断(Interrupt) ←按发生位置分类
*事件的处理方法：
执行相应的处理程序
思考1：返回时，哪些信息不能被破坏？ PC/PSR/GPRs
思考2：为什么响应由硬件实现、返回由软件实现？
当前程序
事件i
处理程序i
响应(硬件)
返回(软件)
Notes: 思考1—PC,PSR，GPRs
思考2—软件不知何时改写PC，硬件不知何时处理结束

## Slide 84
1、异常 --内部异常(程序性异常)
由CPU内部执行指令所引起的意外事件 (如除零、断点)
*处理时机：立即处理
*异常分类：按报告方式(请求类型)及返回方式分
 | 故障(Fault) | 陷阱(Trap) | 终止(Abort)
报告结果 | 可能修复①的异常 | 预先安排②的异常 | 不可修复的异常
返回方式 | 当前指令 或 终止程序 (可修复的) (无法修复的) | 下条指令 | 终止程序 或 关机 (能/否定位到程序)
示例 | 缺页，除零、溢出④ | 单步，调用、断点 | 无效表、硬件故障
检测时机 | 随时 | 指令结束时(应用需求) | 随时
说明：①指由程序本身捕获，而Abort只能由系统捕获 ②安排有两种方式(设置触发条件、执行特殊指令) ③溢出常用作可选择的异常(用陷阱指令INTO触发) |  |  | 
如 add R1,R2,R3
…
或 add R1,R2,R3
INTO
…
└→实现方法：常通过检测时机来实现(即一检测到就开始响应)
Notes: 故障无法修复时系统正常工作

## Slide 85
2、中断 --外部中断
由CPU外部的设备产生的请求事件，常称为异步事件
*处理时机：
*返回方式：
*可屏蔽的实现方法： 即实现屏蔽状态/允许状态
状态表示—PSR中设置“中断允许”标志IF
操作实现—指令系统提供开中断(IF←1)、关中断指令
*中断分类：根据事件的紧急程度分
可屏蔽中断—可暂不处理的中断，如键盘中断、打印机中断
不可屏蔽中断—须立即处理的中断，如MEM校验错、电源故障
下条指令或终止程序(不可屏蔽中断才有)
即两个指令周期之间，如T指令＝5/2GHz＝2.5ns <<请求间隔(ms级)
同步事件与指令执行相关
※异常及中断的内涵：包括事件类型、程序控制流改变
(不同系统的定义不同)
7
不可屏蔽中断—当前指令周期结束时(便于实现)
可屏蔽中断—当前或多个指令周期结束时
Notes: P7看中断周期在指令周期之间

## Slide 86
二、异常及中断的处理过程
*事件处理过程：
响应—从当前程序转到处理程序的过程
处理—执行处理程序的过程
返回—从处理程序回到当前程序的过程
指令
地址
a i i或i+1 k k+n
处理程序
当前程序
响应
处理
返回
时间
响 处理 返
应 回
*术语：响应、处理、返回、异常处理程序、中断服务程序等
*异常/中断的处理需求：
①同时有多个事件(多种)，但同时只能处理1个
②不同事件的紧急程度、检测时机、响应操作不同
(实现处理时机)

## Slide 87
1、异常及中断的响应
*任务：①保存断点及程序状态，②关中断， ←与所选事件无关
③识别事件类型并转入处理程序 ←须选择某一事件
*实现要求：硬件实现，整个过程不应被打断
└←如状态转换图的连续状态
*保存断点及程序状态(PSW)：
目标—事件返回时，当前程序能继续执行(PC/PSR/GPRs不变)
断点—事件的返回地址，便于事件返回的实现(恢复所存内容)
实现—
*关中断：目标—处理过程不被新的事件打断
└←仅中断事件(异常同时只有一个)
实现—
⑵如何保存?
断点、程序状态用后援寄存器保存，
异常类型用异常类型寄存器保存(中断类型由外设负责保存)
⑴如何取值？
对可屏蔽中断：使IF＝0
对不可屏蔽中断：仅有1个事件 ←概率小、轮询
⑶关中断可放在第①步吗？
Notes: ⑴异常为PC-1、中断为PC；⑵处理程序保存于恢复；⑶不可以，IF在PSR中，次序颠倒后返回的IF为0

## Slide 88
*识别事件类型并转入处理程序：
子任务—识别事件类型(最紧急的)、
获取相应处理程序入口地址、PC←获取的入口地址
实现策略—向量方式、非向量方式
非向量方式—所有事件共用一个处理程序，入口地址固定
实现方法：PC←入口地址，其余由处理程序完成
(硬件实现) (软件实现)
保存现场
事件A的处理程序
开始
读事件A的状态
有请求？
N
Y
事件B的
读事件B
N
Y
恢复现场
中断返回
…
事件Z的处理程序
读事件Z的状态
有请求？
N
Y
事件的紧急程度：由查找顺序决定

## Slide 89
2、异常及中断的返回
*任务：恢复断点及程序状态
*实现：处理程序中用专用指令实现
(硬件不知何时返回) └→指令功能为：PC及PSR←(后援寄存器)
向量方式—每个事件有一个处理程序，
各入口地址保存在中断向量表(IVT)中
IVT：由OS管理，放在主存中
(CPU中有REG保存首址)
实现方法：判优、查表、PC←入口地址
(全部由硬件实现)
IVT
…
…
IntiPrgAddr
…
主存
…
Int0PrgAddr
判优逻辑：查找相关REG、选择事件(i)
└←异常类型REG、各中断源的状态REG
查表逻辑：形成表项地址、访问主存
└←＝首地址＋i×表项长度
87
Notes: P87看后援寄存器内容

## Slide 90
Event
判优逻辑
检测逻辑
…
事件类型号
后援寄存器堆(栈)
异常类型寄存器
CU
≥1
数据通路
…
PC及PSR
中断向量表
(主存中)
外设状态REG
NMI
INTR
INTA
EPC
3、中断机构的组成
*功能：实现异常及中断事件的检测及响应
*组成：
*事件检测逻辑：分类检测及产生事件 (实现不同检测时机及响应策略)
事件返回过程
87
*事件响应过程：①保存断点及PSW、或产生异常类型 ②关中断
③判优—
④查表—
⑤转入处理程序— PC←处理程序入口地址
统一判优、分类获取事件类型号(并撤销所选事件)
(异常～异常类型REG、NMI～固定值、INTR～外设状态REG[由INTA控制])
形成表项地址、访问主存(获取中断向量)
③
④
①
IF←0
①
②
③
④
⑤
用于向量方式
Notes: P87看保存断点、关中断的功能

## Slide 91
三、支持异常处理的CPU设计 (不考，只需了解过程)
*设计背景：支持7条MIPS指令的数据通路及控制单元
支持溢出、非法操作码异常的处理
*MIPS的要求：事件采用非向量方式处理(入口地址为80000180H)，
事件类型由硬件获得(异常REG及状态REG[Status]中)
*异常检测的设计：
*异常响应的设计：
响应部件—
响应时间—
响应操作—
用EPC保存断点，用Status保存程序状态，
用Cause保存异常类型(分别为12、10)
EPC←(PC)－4、Cause←12或10、PC←8000 0180H
(暂不考虑Status的操作，无需关中断)
87
88
检测到异常的下个节拍 (中断仅检测时机不同)
异常逻辑＝OF＋ErrCode(非法操作码信号线)
Notes: P88看非向量方式处理过程，P87看响应部件及过程

## Slide 92
*数据通路的设计：增设EPC、Cause及相应路径(输出路径略)
80000180H
MUX
12
10
Cause
MUX
EPC
中断机构
CauseWr
IntCause
EPCWr
RetType
*异常响应过程的组织：可在一个节拍内完成
响应μOPCmd—ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝3、ALUctr＝1、RetType＝1，
IntCause＝12或10、CauseWr，PCsrc＝3、PCWr
GPRs
rd
rt
rs
ALU
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
ExtU
MUX
imme
IRWr
Extctr
ALUAsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegAsrc
addr
PC
IMEM
A
B
MUX
SL2
ALUOut
OF
MUX
Splice
MUX
IR
≥1
&
4
PCWr
PCWrB
RegDsrc
PCsrc
ALUOWr
ALUBsrc
IMRd

## Slide 93
wb_m
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
mem_r
mem_w
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, WMFC, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
MemRd, WMFC
MemWr,
WMFC, End
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr, End
PCsrc(2), PCWr, End
lw sw
int_u
int_o
other
ALUAsrc(1),
ALUBsrc(3), ALUctr(1),
RetType, IntCause(12),CauseWr, PCsrc(3),PCWr
ALUAsrc(1),
ALUBsrc(3), ALUctr(1),
RetType, IntCause(12),CauseWr, PCsrc(3),PCWr
OF
NOF
指令执行过程状态转换图— (假设OF＝1时也写GPRs)
*CU的设计：增加一个节拍信号(由Event触发产生)，其余类似
作业5-4：P238— 25
52
Notes: P52看增加时序信号

## Slide 94
§5.6 指令流水线技术
一、指令流水线概述
*指令执行过程的部件使用状况：
*并行性：包括同时性、并发性
执行
过程:
取指
(IF)
取操作数
(OF)
执行操作
(EX)
写结果
(WB)
使用
部件:
PC、IR、
ALU、MEM
GPRs
或MEM
ALU及PSW
GPRs或PC
或MEM
译码
(ID)
ID、PSW
特征—部件很少复用(ALU、MEM)，复用的频率很低
└←不冲突的操作除外(GPRs读/写)
*指令执行性能的优化：
重叠指令执行过程，缩短指令周期的平均值
(如IF+ID、OF+EX+WB)

## Slide 95
1、指令流水线的概念
*基本思想：
*基本组成：
*工作原理：
指令执行过程分为多个阶段， ←基础(同多周期)
每个阶段使用专门部件实现， ←改进(段分离)
每条指令可依次通过各个阶段 ←效果(段并行)
多个段(功能段)按序组成
每条指令按序通过各段，不同指令执行过程重叠
0 1 2 3 4 5 n n+4
拍
I1
段(级)
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
WB
EX
OF
ID
IF
指令
拍
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I1
I2
I3
I4
程序执行时间—T串行＝n·(mΔt)，
T流水＝mΔt＋(n－1)Δt
译码(ID)
取指(IF)
执行(EX)
取数(OF)
写回(WB)
←适于CISC
译码(ID)
取指(IF)
访存(MEM)
执行(EX)
写回(WB)
←适于RISC

## Slide 96
2、流水线组成的基本要求
(1)各个段的操作相互独立 ←重叠的基础
要求—
实现—
各个段的源数据来自时序部件、结果存到时序部件
增设段间寄存器
└←数量＝后续每个段需要的每个数据/地址/命令
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
指令
k
指令
k+1
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
1 2 3 4 5 6
拍
k→k+1
RD1
OP1
RD1
OP1
RD2
OP2
RD2
OP2
B2
B2
RD3
OP3
MDR
RDR
RD3
OP3
MDR
RDR

## Slide 97
(2)各个段的操作同步 ←重叠的保证
要求—段间寄存器同时写入(边沿触发)
实现—
设置公共的时钟信号
拍长＝max{段i操作时间}＋段间REG时延
(3)各个段的操作无冲突
冲突—流水线因某些原因无法正确执行后续指令的现象，
又称冒险(Hazard)
实现—
增设部件及控制器，处理各种冒险(稍后讨论)
冒险的种类—结构冒险、数据冒险、控制冒险
例如： 部件复用 源OPD-目OPD相关 分支指令
IF
IF/ID REG
ID
ID/EX REG
EX
EX/MEM REG
MEM
MEM/WB REG
WB
拍时钟

## Slide 98
3、流水线的性能
假设—流水线有m段、拍长为Δt，共执行n条指令
*吞吐率：单位时间内完成/输出的指令条数或结果数量
时机吞吐率—
最大吞吐率—
*加速比：流水方式相对于串行方式的速度比
最大加速比—
*效率：部件使用时间与整个执行时间的比值(平均值)
最高效率—
当n>>m时，TP max＝1/Δt，即拍长的倒数
当n>>m时，S max＝m，即流水线段数
当n>>m时，E max＝1
95

## Slide 99
4、流水线的分类 --即属性
*按功能分类：
*按工作方式分类：
*按结构分类：
*按流入/流出次序分类：
*按处理的数据类型分类：
单功能流水线、多功能流水线
静态流水线、动态流水线
线性流水线、非线性流水线(复用部件[非数据])
标量流水线、向量流水线
S1
S2
S3
S4
S5
MUX
拍
I1
段
S5
S4
S3
S2
S1
I2
In
…
I①
I②
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I①
I②
…
I①
I②
…
拍
I1
段
I2
In
I①
I②
I1
I2
In
I1
I2
In
I1
I2
In
I①
I②
I①
I②
…
…
…
…
…
…
…
S5
S4
S3
S2
S1
ID
EX
MEM
WB
IF
MUX
顺序流水线、乱序流水线
95

## Slide 100
二、指令流水线的冒险处理
1、结构冒险
由于争用硬件资源，引起流水线停顿的现象
如：MIPS通路中，冯·诺依曼结构、(PC)＋4实现、数据路径等
*处理策略： (2种)
①重复设置部件—性能好(线性流水线)，适于高频率冲突
②分时使用部件—成本低(非线性流水线)，适于低频率冲突
*重复设置部件策略的实现：
①增设部件—每个部件只能使用一次
如：采用哈佛结构、增设Adder、互连采用点点结构
指令周期长度：取决于最后一个操作所在段的位置
②固定部件的使用时间—每个部件只在同一个段使用
如：只在WB段写GPRs，否则lw、add指令会冲突
92
97
96
Notes: P92看PC+4等现象，P100看GPRs在同一个段写

## Slide 101
2、数据冒险
由于指令所需数据不可用，引起流水线停顿的现象
*冒险类型：写后读(Read After Write, RAW)冒险
拍
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I1:add $4,$5,$6
I2:sub $7,$4,$6
I3:or $8,$4,$6
I4:slt $9,$4,$6
I5:and $3,$4,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
冲突指令
*处理方法：阻塞法、转发法、乱序执行法
场景—食堂排队打饭，甲(还没到窗口)蹲下系鞋带时，后面人怎么办？
处理— a.一起等，甲系好鞋带后，大家一起走 (后面人排队时间增加)
b.正常走，甲系好鞋带后，插到原位置 (后面人排队时间不变)
c.正常走，甲系好鞋带后，插到最近位置 (后面人排队时间减少) ←小结

## Slide 102
*阻塞法：使冲突指令及其后续指令停顿，直到RAW冒险消除
停顿方法—
实现机制—
停顿拍数—
插入气泡(nop指令的命令)
只要(ID段)检测到RAW，
就暂停IF段、使ID段产生气泡
封锁时钟信号→┴→不写IF/ID寄存器 └←写入ID/EX寄存器
数据欲读-可读的间隔拍数
I1
I2
I3
I3
I1
I2
I2
I2
I1
bub
I2
I2
I1
bub
I2
I1
bub
I2
I3
bub
bub
bub
bub
bub
bub
WB
MEM
EX
ID
IF
I3
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7
I1:add $4,$5,
stall
stall
stall
I2:sub $7,$4,
I3:or $8,$4,
IF
ID
IF
ID
EX
ID
ID
ID
IF
IF
IF
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
97
下一拍到EX段
后续段需正常流动
Notes: P97看暂停IF段方法

## Slide 103
例1：MIPS流水线中，写GPRs放在WB段，在下一拍才能够读出所写的数据。现有如下MIPS指令序列：
I1: add $4, $5, $6 ；$4←$5＋$6
I2: sub $7, $4, $5 ；$7←$4－$5
I3: or $8, $4, $7 ；$8←$4 | $7
I4: sw $6, 20($4) ；M[$4＋20]←$6
I5: lw $9, 20($8) ；$9←M[$8＋20]
问：①哪些指令之间存在RAW冒险？
②采用阻塞法处理RAW冒险，指令序列的执行时间为多少拍？
解：①RAW冒险有：I1-I2、I1-I3、I1-I4，I2-I3，I3-I5
②I1-I2冒险停3拍，I1-I3、I1-I4停0拍(随I1-I2自动消除)；
I2-I3冒险停3拍；I3-I5冒险停2拍；
指令序列执行时间＝[5Δt＋(5－1)Δt]＋(3＋3＋2)Δt
＝17Δt

## Slide 104
*转发法：使冲突指令可从数据产生段获取数据，来消除冒险
获取方法—
实现机制—
停顿拍数—
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8
I1:add $4,$5,$6
I2:sub $7,$4,$6
I3:or $8,$4,$6
I4:slt $9,$4,$6
I5:and $3,$4,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
增加转发线路、同一拍中提前写
(WB段)写GPRs
(ID段)写ID/EX
读GPRs
拍时钟
能转发时为0拍，否则为阻塞法停顿拍数
MUX
IF
ID
EX
MEM
WB
拍时钟
IFstall
ALUBsrc
102
正常从数据写入段(WB)
在使用时(如EX)获取，以简化实现(等价于取自EX)
阻塞法实现
Notes: P102看阻塞法的实现机制（暂停IF段、ID段产生气泡）

## Slide 105
例2：续例1，采用转发法处理RAW冒险，写GPRs放在前半拍，①设置有EX→EX、MEM→EX的转发线路，②仅设置EX→EX的转发线路，指令序列的执行时间分别为多少拍？
解：RAW冒险有：I1-I2、I1-I3、I1-I4，I2-I3，I3-I5，
①前半拍写GPRs可消除I1-I4冒险，
EX→EX线路可消除I1-I2、I2-I3冒险，
MEM→EX线路可消除I1-I3、I3-I5冒险，
指令序列执行时间＝[5Δt＋(5－1)Δt]＋0Δt＝9Δt
②I1-I4、I1-I2、I2-I3冒险无需停顿，
I1-I3、I3-I5冒险只能采用阻塞法处理，各停顿2拍
指令序列执行时间＝[5Δt＋(5－1)Δt]＋(2＋2)Δt＝13Δt

## Slide 106
load-use冒险—由lw指令引起、与相邻指令间的RAW冒险
非紧邻lw指令的冒险处理：转发法
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8
I1:lw $4,20($5)
I2:sub $7,$4,$6
I3:or $8,$4,$6
I4:slt $9,$4,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8
I1:lw $4,20($5)
I2:sub $7,$4,$6
I3:or $8,$4,$6
I4:slt $9,$4,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
load-use的冒险处理：阻塞法，
或软件方法(插入nop指令)
104
Load-use冒险
Notes: P104看阻塞法的实现

## Slide 107
*乱序执行法：只停顿冲突指令，后续无RAW冒险的指令可先执行
实现机制—
停顿拍数—
流入顺序
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R1)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R6←(R2)+(R7)
流出顺序(乱序)
I1: R3←(R1)+(R2)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R6←(R2)+(R7)
I2: R4←(R3)+(R1)
支持乱序流动
的流水线
增设指令窗口、采用动态调度方法
(提供选择平台) (OPD就绪时才能正常流动)
0拍
新增冒险类型—
读后写(Write After Read,WAR)冒险、
写后写(Write After Write,WAW)冒险
冒险处理方法：动态调度方法
进入顺序(示例)
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R5)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
101
Notes: P101小结数据冒险的处理方法

## Slide 108
3、控制冒险 --分支冒险
由于指令执行顺序改变，引起流水线停顿的现象
└←下条指令地址≠(PC)＋1
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7
I1:add $4,$5,$6
I2:bne $5,$6,L1
I3:or $8,$7,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
假设：bne指令在MEM段写PC
*处理方法：阻塞法、分支预测法、延迟分支法
冲突指令

## Slide 109
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
or
add
bne
bne
add
bne
or
or
bub
add
bne
bub
add
bub
bub
bub
bub
bne
or
bne
bub
bub
bub
or
or
or
*阻塞法：使分支指令之后的指令停顿，直到控制冒险消除
(RAW冒险中冲突指令也停顿)
停顿方法—插入气泡
实现机制—
停顿拍数—
一旦(ID段)检测到控制冒险，
就立即暂停IF段、ID段下拍起产生气泡
不写IF/ID寄存器←┘ (需等待bne信息通过ID段)
从ID段到PC可用的间隔拍数
性能优化方法—尽早判断是否转移， ←利于不转移时
尽早计算分支目标地址 ←利于转移时
102
再隔一拍到EX段

## Slide 110
例3：MIPS流水线中，有EX段→EX段转发线路，bne指令在MEM段写PC。现有如下MIPS指令序列：
addi $4, $5, 100 ；I1: $4←$5＋100
L1: add $8, $6, $7 ；I2: $8←$6＋$7
sw $8, 20($6) ；I3: M[$6＋20]←$8
addi $5, $5, 1 ；I4: $5←$5＋1
bne $5, $4, L1 ；I5: $5≠$4时PC←L1
addi $9, $9, 10 ；I6: $9←$9＋10
问：①哪些指令之间存在RAW冒险？
②采用阻塞法处理控制冒险，指令序列的执行时间为多少拍？
解：①RAW冒险有：I2-I3、I4-I5 (I1-I5不存在冒险)
②I2-I3、I4-I5冒险可用转发法处理，停0拍；
控制冒险用阻塞法处理时，I5每次时流水线停3拍；
指令序列执行时间＝[5Δt＋(402－1)Δt]＋3Δt ×100
＝706Δt

## Slide 111
*分支预测法：预测转移方向，并执行该方向的指令，
猜对时继续执行后续指令，
猜错时回头执行另一方向上的指令
停顿拍数—
实现机制—
预测方法—
猜对时≥0拍(IF/ID)，猜错时＝阻塞法＋1拍
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I6
I4
I3
add
bne
I3
add
I3
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I6
I6
预测
猜对
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I4
I3
add
bne
add
I4
I5
I9
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
I9
bub
bub
预测
猜错(回头)
IF段或ID段预测，猜对时不写PC，
猜错时清空流水线(每个段产生气泡)
静态预测、动态预测(根据该指令的转移历史)
└→所需硬件：BTB、更新逻辑
应用：动态预测＋静态预测(首次执行时)
109
Notes: P109看阻塞法停顿拍数

## Slide 112
*延迟分支法：延迟槽中的指令总是被执行
(逻辑上延长了分支指令的执行时间)
延迟槽—分支指令执行完前，可流入流水线的指令位置
停顿拍数—
实现机制—
延迟槽中指令全为nop指令时，＝阻塞法；
延迟槽中指令含有用指令时，＜阻塞法
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
add
bne
add
bne
I6
add
bne
add
I6
I6
延迟槽
I6
I6
软件实现(编译时重排序指令序列)
└←分支指令前无相关性指令移入延迟槽
使用场合—延迟槽大小＝1条指令时， ←性能损失小
否则常用分支预测方法(两者不兼容)
分支指令“执行时间”为8拍
108
Notes: P108小结控制冒险

## Slide 113
作业5-5：P238— 26、27
※指令流水线技术小结：
基本思想—各操作串行─→各操作重叠(同时操作的是不同指令)
基本组成—
要求：
实现：
操作冲突的处理—
冲突类型：
处理方法：
操作分离、操作同步、操作无冲突
①结构冒险 ②数据冒险 ③控制冒险
①部件不复用，同一部件在同一拍使用
②阻塞法、转发法、乱序执行法
③阻塞法、分支预测法、延迟分支法
段间REG，公共拍时钟，部件＋控制器
95

## Slide 114
三、指令流水线的并行技术
*超级流水线技术：增加流水线级数(段数) ←CPI＝1
└→缩短TC(执行过程相同时)
发展过程—级数不宜太多(486→PⅢ→P4→Core)
*多发射流水线技术：同时流动(执行)多条指令 ←CPI＜1
指令调度—静态调度(阻塞/转发)、动态调度(乱序执行)
指令发射—静态发射、动态发射
(静态调度) (静态/动态调度)
流水线类型—超长指令字VLIW、超标量
(编译时调度) (执行时调度)
*指令级并行性表示：IPC(Instructions Per Cycle)，IPC×CPI ＝1

## Slide 115
*超标量流水线：硬件完成指令打包、冒险处理
关键技术—动态调度、分支预测、推测执行 ←增加IPC
WB
EX3
EX2
EX1
ID
IF
I1
I2
I3
I4(b)
I1
I2
I1
I2
I3
I5(猜)
I6(猜)
I3
I1
I2
普通流水线
I1
I2
I3
I4(b)
WB2
WB1
EX3
EX2
EX1
ID2
ID1
IF2
IF1
I1
I2
I1
I2
I3
I4
I1
I2
I5(猜)
I6(猜)
I3
I4
超标量流水线
*VLIW流水线：软件完成指令打包、冒险处理
关键技术—静态调度(重排序＋阻塞)、延迟分支 ←增加IPC
IW中操作字段:
LD/ST
FADD
FMUL
主
存
RF (寄存器组)
LD/ST
FMUL
FADD
I1
I2
I3(b)
WB
EX-3
EX-2
EX-1
ID
IF
I1
I2
I1-1
I2-2
I3
I4
I1
I2
I4(猜)
I3
I4
VLIW流水线
I1-2
I2-3
I3