## Slide 1
第六章 总 线

## Slide 2
※主要内容
⑴总线概述
分类，特性(4点)，性能指标，操作过程(连接/步骤)
⑵总线的仲裁
类型—集中式仲裁(3种)、分布式仲裁(×)
内容—基本思想，信号线连接，仲裁时机、仲裁方法
⑶总线的定时与传输
定时方式(3种)，传输模式(功能/实现)，总线标准(并/串,×)
└←总线组成示例
⑷总线的结构与互连 (×)
总线结构(单/双/多)，总线互连(方法/接口电路功能)

## Slide 3
§6.1 总线概述
*部件的连接方式：分散连接、总线连接
分散连接—通信性能好(同时通信)，可扩展性差(引脚固定)
☆总线连接—可扩展性好，通信性能略差(分时通信)
└→同时通信的概率较低
*总线：连接多个设备用于信息传输的一组公共信号线
同时只能一个设备发送信息←┘
└→各设备出端通过三态门连接总线
I/O设备1
I/O设备n
…
CPU
主存
输入设备
输出设备
…
CPU
主存
*总线事务：总线上一对设备之间的一次信息交换过程
组成—一系列交互操作，如送地址/命令、响应、传送、结束

## Slide 4
1、按信号线功能分类
一、总线的分类
*数据总线：承载传送的数据，双向传输线
数据总线宽度＝同时传送的二进制位数
*地址总线：指明目标部件(主存或外设)地址，单向传输线
地址总线宽度＝log2(可寻址的地址个数)
*控制总线：
有多种分类方式，如并行/串行总线、同步/异步总线
控制传输过程(如何使用DBus及ABus)，单向传输线
类型—控制信号线(主设备发出)、状态信号线(从设备发出)
示例—MEM读、MEM写(操作控制)，
就绪、完成(操作状态)，
时钟(操作同步)，总线请求、总线允许(总线使用权管理)

## Slide 5
2、按连接部件分类
*系统总线的发展：多总线结构 ←提高传输性能
示例—分为HOST总线(CPU-主存总线或主机总线)、I/O总线，
总线互连通过总线桥实现
*片内总线：用于连接芯片内部的元器件，只有数据线
*系统总线：用于连接计算机的主要部件(CPU/主存/外设)，
有地址总线、数据总线、控制总线
*通信总线：
用于连接外设或其它系统，有数据线[及控制线]
主存
I/O接口1
外设1
I/O接口n
外设n
…
ALU
CU
BIU
CPU
系统总线
ABus
DBus
CBus
桥
HOST总线
I/O总线

## Slide 6
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
地址
数据
CLK
ABus
DBus
CBus(WR)
地址
数据
二、总线的特性
*物理特性：
*功能特性：
*电气特性：
*时间特性：
(逻辑特性)
指各信号线的功能，如地址线、数据线、时钟线等
指信号传递方向、信号电平有效范围
电平约定—地址/数据线为1、0，控制线为有效、无效
电平表示—单端(如TTL)、差分(如USB)
指传输过程中，各信号线上信号有效的时序
主设备
…
从设备
…
指部件连接时的特性，如连线类型、数量、线距等
Notes: 连线类型--电缆式、主板式、底板式
TTL电平--接收端用≥2.0V、≤0.8V表示
USB电平接收端用＞＋200mV、＜－200mV表示

## Slide 7
*总线宽度：指数据总线的位数，常用bit表示
三、总线的性能指标
*总线带宽：指总线的最大数据传输率，常用Mbps(Mb/s)表示
数据传输率＝总线宽度×数据传输次数/秒
例—某32位同步总线的时钟频率为100MHz，每个时钟可传输一次数据，该总线的带宽＝32bit×(100MHz/1)=3.2Gbps。
若需将该总线带宽提高一倍，有哪些方法？
*总线负载能力：指信号电平保持在有效范围内时，所能连接的设备数量，常用个表示
总线工作频率
总线宽度 总线时钟频率 所需时钟周期数/数据传输
“最大”—不考虑非数据传输操作的时间，如地址传送、仲裁等
同步总线的总线带宽—B ＝w×f /m
Notes: 方法—从3个因子着手

## Slide 8
四、总线的操作过程
*术语：
总线操作—总线上完成一次数据传输的所有操作
总线事务—总线上一对设备间一次数据传输的所有操作
(不包含总线仲裁)
*设备连接：传输信号线，主设备还有总线使用权管理信号线
└←≤1个主设备使用
总线传输周期
总线周期
主设备1
空闲
总线使用权：
主设备2
空闲
总线传输周期
总线周期
仲裁 总线传输 仲裁 总线传输
主设备1
总线仲裁器(控制器)
主设备2
从设备1
从设备2
BR1
BG1
BR2
BG2
BR—Bus Request
BG—Bus Grant
3
总线使用权管理方式—常采用请求-分配方式
└→仲裁

## Slide 9
*总线操作过程： (每个阶段都是一次交互)
①请求及分配阶段— (常称仲裁阶段)
各个主设备：
总线仲裁器：
有操作需求时，发出总线请求信号BRi
确定下个总线传输周期的总线使用权归属，向所选主设备发出总线允许信号BGj
总线传输周期
总线周期
主设备1
主设备1请求BR1
主设备2请求BR2
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
总线使用权
总线仲裁器
主设备
空闲
主设备2
空闲
空闲
总线传输周期
总线周期
仲裁时机：有请求(或传输周期结束)、总线空闲时
│ ├→需收回使用权 (暂不讨论)
└→传输结束时应撤销请求 └→便于理解

## Slide 10
②寻址阶段—
有总线使用权的主设备：
各个从设备：
③传送数据阶段—
传送时机：
④结束阶段—
结束时机：
发出目标地址和操作命令
判断是否被选中，被选中时响应总线操作
地址x
数据a
地址期
数据期
总线传输周期
主、从设备各自发送/接收数据
源设备准备就绪(读时用ACK表示、写时用WR表示)
主、从设备各自恢复所控信号线状态(高阻)
目设备接收完毕(读时用RD表示、写时用ACK表示)
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
地址总线
数据总线
读命令线RD
写命令写WR
状态线ACK
系统总线
总线仲裁器

## Slide 11
思考：总线操作4个阶段中，从设备哪些不参与、哪些都参与？
*总线仲裁的性能优化： (传统方法的传输周期不连续)
隐藏式仲裁—
地址x
数据a
总线传输周期
总线周期
地址y
总线传输
隐藏式仲裁的实现需求—
总线仲裁器需监视总线状态、仲裁时延需固定
└→确定何时开始→─┘ └←保证按时结束
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
地址总线
数据总线
读命令线RD
写命令写WR
状态线ACK
系统总线
总线仲裁器
*总线相关技术：仲裁方法、定时方式、传输模式(传送功能)
总线仲裁与总线传输重叠
Notes: 思考—仲裁阶段，

## Slide 12
§6.2 总线仲裁
一、集中式仲裁 --有统一的总线仲裁器
1、链式查询方式
*基本思想：自动轮询各个主设备，被询问时可获得使用权
*仲裁线连接：信号线有BR、BS(＝1表示总线忙)、BG
总线仲裁器
BG
主设备0
主设备1
主设备n-1
BS
BR
DB
AB
CB
…
总线使用权归属的表示—获得时BSi＝1
(传输周期结束时应释放[使BSi＝0])
9
Bus Request、Bus Grant、Bus State
仲裁线连接—BR＝∑BRi，BS＝∑BSi，BG(i+1)IN＝BGiOUT
“线或”连接 链式连接(自动轮询)

## Slide 13
*仲裁时机：
*仲裁方法：
*仲裁实现：
BS＝0、BR＝1时开始仲裁(使BG←1)，
BS＝1(传输中)时结束仲裁(使BG←0)
自动轮询各个主设备、主设备自行裁决，
裁决算法为被询问、有请求时获得使用权(使BSi＝1)
仲裁器— BG＝BS·BR
主设备— BSi＝BGiIN·BRi、BGiOUT＝BGiIN·BRi
∑BRi＝BR
BR0
BR1
BS·BR＝BG
BG＝BG0IN
BG0OUT＝BG1IN
∑BSi＝BS
BG0IN ·BR0＝BS0
BG1IN ·BR1＝BS1
传输周期
空闲
传输周期
空闲
空闲
被询问、无请求时传递询问权
*特点：静态优先级策略，易产生断链现象
①
②
②
②
①
①
①仲裁器延迟
②主设备延迟
Notes: 只有一根线时，只能自动轮询；多根线时，可手动轮询

## Slide 14
2、计数器定时查询方式
*基本思想：轮询，避免链式查询的断链现象
*仲裁线连接：信号线有BR、BS、设备号(log2n根)
*特点：静态或循环优先级策略(k＝0或i+1)，无断链现象
*仲裁时机：
*仲裁方法：
*仲裁实现：
同链式查询方式，开始时使DevNo＝k(如0)，
结束时使DevNo＝error(如1…1)
仲裁器—BS·BR＝1时，每隔Δt使DevNo＝DevNo＋1
主设备—BSi＝(DevNo=i)·BRi
定时轮询各个主设备、主设备自行裁决，
裁决算法为DevNo=ID、有请求时获得使用权(使BSi＝1)
12
≥响应延迟
总线仲裁器
DevNo(设备号)
主设备0
主设备1
主设备n-1
BS
BR
DB
AB
CB
…

## Slide 15
作业6-1：P258— 3、4、6
3、独立请求方式
*基本思想：根据请求线的连接次序仲裁
*仲裁线连接：信号线有n对BR及BG (未使用BS线)
*仲裁时机：
*仲裁方法：
*仲裁实现：
∑BRi＝1、总线空闲时开始，传输周期开始时结束
总线仲裁器统一裁决(不需要主设备参与)，
裁决算法可为任意算法(使BGi＝1)
*特点：动态优先级策略，可实现隐藏式仲裁，仲裁线多
总线仲裁器内部电路实现(时延固定)
13
11
总线仲裁器
主设备0
主设备1
主设备n-1
BRn
BGn
DB
CB
AB
…
BR1
BG1
BR0
BG0

## Slide 16
二、分布式仲裁 --无统一的总线仲裁器 (不考)
1、自举式
*基本思想：优先级用请求线表示，仲裁时检查高优先级请求线
*仲裁线连接：各主设备(≤n个)按优先级连接一部分仲裁总线
(高优先级请求线)
*特点：静态优先级策略，仲裁线较多，不易扩展
每个主设备有自己的仲裁号(唯一)及仲裁器(使用仲裁总线)
*仲裁时机：对于仲裁器i，BS·BRi＝1时开始，BS＝1时结束
*仲裁方法：对于仲裁器i，所连∑BRk＝0时获得使用权(使BSi←1)
思考：哪个主设备优先级最高？
主设备1
BS
BR1
…
BRn
…
…
…
仲裁器1
…
主设备2
仲裁器2
…
主设备n
仲裁器n
仲裁总线
Notes: 教材勘误∑BSk改为∑BRk

## Slide 17
*仲裁时机：同自举式，BS·BRi＝1时开始，BS＝1时结束
*仲裁方法：逐位发送cn并与bn比较，都相等时获使用权(使BSi←1)
*仲裁实现：
*特点：静态优先级策略，仲裁线较少，易扩展
线或的实现方法
2、竞争式
*基本思想：优先级用仲裁号表示，仲裁时逐位竞争、败者退出
*类型：有并行竞争、串行竞争2种，基于仲裁号的产生方式
…
…
主设备i
…
≥1
主设备j
&
&
bn7
C7
≥1
&
&
bn6
C6
…
≥1
&
&
bn0
C0
C1
cn7
cn6
cn0
CR
1
仲裁器i
仲裁器j
BS
AB7
…
AB0
仲裁总线
注：cn为主设备仲裁号，bn为总线上仲裁号，CR为仲裁结果
*并行仲裁线连接：各主设备(≤2n个)连接所有仲裁总线
(与门)(与非门) (或门) (不等时发1[逻辑0])

## Slide 18
§6.3 总线的定时与传输
一、总线定时方式
*总线传输协议：指总线事务的操作及时序约定
1、同步定时方式
*定时原理：由统一的时钟信号CLK实现，时长固定(CLK周期)
*同步传输协议原理：
各步骤都以CLK为基准(如信号采样)
*应用特点：适合设备速度相近、距离较短的数据传输
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD#
控制线WR#
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD#
控制线WR#
※约定：参考PCI总线，用#表示低电平有效，RD#等价于RD

## Slide 19
2、异步定时方式
*定时原理：通过联络信号的握手(应答)实现，时长可变
*异步传输协议原理：
各步骤都采用异步定时方式
定时过程—有请求、响应、撤消请求、撤消响应4个阶段
请求信号Req
应答信号Ack
①
一次异步定时
②
③
④
*应用特点：对设备速度、传输距离无要求，传输周期较长
(握手次数过多)
传送地址/命令 等待操作 传送数据
地址总线
数据总线
RdReq
RdAck
WrReq
Ack
操作步骤
①
③
地址
数据
⑥
⑧
②
④
⑤
⑦
从设备操作时延
(无需等到④后)

## Slide 20
*异步定时的应答方式：全互锁、半互锁、不互锁方式
Req
Ack
①
②
Req
Ack
①
Req
Ack
*异步传输协议示例：起止式异步串行通信协议
(面向字符传送、不互锁应答方式、无联络信号)
特点—传输速度、传输可靠性有所不同
约定的时延
需约定时延(波特率)
需设置起始位/停止位
需约定格式
1
1
0
1
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
一个字符
或空闲停止位
起始位
校验位
停止位
(低) 数据位 (高)
0/1
或空闲起始位
下个字符或空闲

## Slide 21
3、半同步定时方式
*定时原理：
*半同步传输协议原理：
通过时钟信号、联络信号的握手共同实现，
以时钟周期为基准(基础为同步)、时长可变
各步骤都以CLK为基准，
步骤时延可以延长(多个CLK)
T1 T2 T3 T4 T1 T2 TW TW T3 T4
A1
A2
D1
D2
时钟CLK
地址总线
数据总线
控制线RD#
就绪Ready
*应用特点：适合距离较短的数据传输，对设备速度无要求
18
优化—主设备、从设备都允许采用异步方式
(如PCI总线的定时信号有时钟CLK、主就绪IRDY、从就绪TRDY)

## Slide 22
二、总线传输模式 --总线的传输功能设计
*传输需求：设备个数、操作类型、寻址范围、数据位数
(一对一/多) (读/写/读改写) (单/双地址) (常规/突发)
*传输功能的实现：支持多种传输模式，用总线事务类型表示
PCI总线的事务类型—
MEM读、MEM写—MEM空间的一个或多个数据，用MEM地址
I/O读、I/O写—I/O空间的一个数据，用I/O端口地址
配置读、配置写—配置空间的一个数据，配置空间地址
MEM行读—MEM空间的一个SCache行的数据 ←如Cache缺失
MEM多行读—MEM空间的多个SCache行的数据 ←如DMA传送
MEM写并无效—主存空间一个SCache行的数据，通知CPU作废该行
中断响应—从中断控制器读中断类型号，隐含寻址
双地址周期—地址期为2个时钟周期(操作类型在第2个时钟周期)
特殊周期—向外设通报CPU的工作状态，地址无效(广播模式)
*传输模式的实现：约定多种传输协议，适应不同总线事务

## Slide 23
*访问空间：
(功能特性)
*总线仲裁：
*总线定时：
*总线事务：
三、总线标准 (不考，总线组成示例[帮助关联知识点])
*总线标准：设备连接和传输时，应遵守的协议与规范
(即4种特性)
1、ISA总线 (Indusry Standard Architecture)
16位半同步总线，96根信号线(16D＋24A)，信号电平为5V
MEM地址空间为16M，I/O地址空间为64K；
数据宽度为8/16位(用SHBE控制)
主设备有CPU、DMA设备(≤8个)，
仲裁由CPU实现(链式)
半同步定时方式(用OWS#联络)，时钟频率为8MHz
7种类型，总线传输周期≥4个时钟周期
└→MEM读/写、I/O读/写、中断响应、DMA传送、MEM刷新
21

## Slide 24
*访问空间：
*总线仲裁：
*总线定时：
*总线事务：
2、PCI总线 (Peripheral Component Interconnect)
32位半同步总线，100根信号线(A/D复用)，信号电平为5V、3.3V
MEM、I/O地址空间均为4G，每个配置空间为64；
数据宽度为8/16/32位(用数据期的C/BE[3:0]控制)
支持多个主设备(不区分是否为CPU)，
仲裁由仲裁器实现(独立请求式)，可隐藏式仲裁
半同步定时方式，时钟频率有33.3MHz、66.6MHz
12种类型，总线传输周期可变(突发＋半同步)
总线时钟CLK
帧周期FRAME#
地址/数据AD[31:0]
命令C/BE[3:0]
主就绪IRDY#
从就绪TRDY#
设备选择DEVSEL#
地址期 过渡期 数据期 数据期 数据期 数据期
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
A1
读
D1
字节使能
D2
D3
D4
22
21
Notes: PCI—外部设备互连，每条总线的配置空间数量≤32个，DEVSEL有效是数据期的前提，写操作没有过渡期

## Slide 25
3、串行总线
*并行总线的缺点：速率有限(线间信号需同步、有干扰)、距离短
*串行总线的优势：速率高、距离长，灵活性大，可并行传输
(位间信号易处理) (帧格式可变) (多个串行总线)
*设备互连方法：并行总线为共享互连，串行总线常为点点互连
(分时通信) (可同时通信)
*QPI(Quick Path Interconnect)总线：点对点的全双工 同步串行总线
(同时双向)(多个字节)
每个方向20位信号线(16b数据＋4b其他)，
信号采用同步方式定时、差分方式表示
每帧有80位信息，传送需2个时钟周期(2次/CLK)
f＝3.2GHz时，B＝[16b×(3.2GHz/0.5)]×2＝25.6GB/s
限制了CLK频率
I/O Hub
QPI
CPU
CPU
主存
主存
…
PCI
20
收齐后才算完成
信号线—
传送方式—
总线带宽—
Notes: P20看同步串行总线(不互锁、无联络线)
FSB带宽—f=800MHZ时，双通道内存时的带宽为(800*64/8)*2=12800MB/s=12.8GB/s

## Slide 26
§6.4 总线互连结构
一、总线结构 (不考，了解概念)
1、单总线结构
*单总线结构：CPU、主存、外设通过一条总线互连的结构
系统总线—连接CPU、主存等主要部件的总线
*单总线结构的特征：①操作控制简单，可扩展性较强
②传输性能较差(时钟频率＝min{部件速度})
CPU
主存控制器
显卡
…
系统总线(如ISA总线)
I/O插槽
内存条
键盘接口
…
I/O插槽
LCD
键盘
扩展卡
…
*提高传输性能的方法：增加传输并行性、提高总线带宽
(并行通信[多总线]) (多总线/集成电路)

## Slide 27
2、多总线结构
(1)双总线结构
*以CPU为中心的双总线结构：通过CPU的BIU互连
*以MEM为中心的双总线结构：通过总线桥互连
CPU核心
主存
…
后端总线
BIU
L2 Cache
L1 Cache
CPU芯片
前端总线FSB
优点—传输速率高(同时访问、两种速度)
└非并行通信
缺点—两组总线接口，仅适于CPU
…
CPU
主存
IO桥
显卡
HOST总线(CPU-主存总线)
I/O总线
串口
并口
网卡
优点—传输速率高(设备与总线匹配)
适于所有主设备，接口通用
缺点—无法并行通信(访存)
总线桥功能—①所管辖总线的总线控制器(仲裁器、操作中转)
②所连接总线的主/从设备(发起/响应总线操作)
Notes: 并行通信—如DMA方式，集成技术--芯片内传输无总线标准(如地址传送)

## Slide 28
*总线命名方法：可以按应用功能、按总线标准，不统一
按总线标准—PCI、ISA、AGP总线等，
PCI Express、QPI、InfiniBand总线等，
USB、SCSI、IEEE1394、CAN总线等
按应用功能—HOST总线、I/O总线，MEM总线、CPU总线等
MEM总线
主存
控制器
显卡
…
内存条
LCD
…
内存条
HOST总线(CPU-主存总线、前端总线FSB、主机总线)
CPU1
IO桥
I/O总线
CPU0
CPU总线
HOST桥
思考：USB总线有几根数据信号线？是串行/并行总线？
信号电平的表示方法？

## Slide 29
(2)多总线结构
*三总线结构：有细分设备速度、连接多个CPU等多种方法
主存
CPU
HOST总线
…
并口
串口
显卡
AGP桥
视频卡
AGP总线
网卡
PCI桥
ISA桥
PCI总线
ISA总线
…
…
CPU总线
主存
CPU0
…
并口
串口
显卡
网卡
I/O桥
I/O总线
…
CPU1
Cache
HOST桥
HOST总线
*南北桥结构：集成电路技术(提高带宽)、网络技术(并行通信)
开关矩阵
APG接口
主存
控制器
Hub接口
CPU接口
北桥
内存条
CPU 0
高速接口
CPU总线
PCI总线
北桥MCH
CPU 1
南桥IOH
…
PCI Express接口
MEM总线
显卡
LAN连接器
USB连接器
固件
内存条
MEM总线
内存条
内存条
…
通用I/O连接器
中断请求线
AGP插槽
Notes: 并行通信技术—MCH交换机结构，MEM层次结构，多通道内存

## Slide 30
⑴总线侧操作控制—
⑵信息缓冲—
二、总线互连 (不考，了解概念)
*与总线互连方法：通过总线接口电路(转换电路)实现
速度/格式/时序/电平等←┘
*总线接口电路的功能：中转对设备的操作 (先收下、再转发)
按照总线标准 ←接收操作信息
侦测总线状态(空闲/地址期/数据期)；
决定是/否发起或响应总线操作，并完成总线操作
利用内部的寄存器 ←解决速度差异
暂存来自总线或设备的信息(命令/数据、数据/状态)
ALU
CU
BIU
显示器
显示适配器
主存控制器
内存条
HOST/PCI桥
键盘
PS/2接口
硬盘
硬盘控制器
HOST总线
PCI总线
…
…
USB设备
USB控制器
内存条

## Slide 31
⑶设备侧操作控制—
⑷记录设备状态—
⑸信息格式转换—
按照设备传输协议 ←中转总线操作
根据设备状态，发送命令/数据，或接收数据
(总线桥含总线允许信号) ←仲裁总线请求
按照设备传输协议 ←减小响应延迟
监视设备工作状态，保存到内部寄存器
(总线桥含总线请求)
按照传输目标方要求 ←解决信号差异
将暂存信息转换为传输目标方的信息格式
│ └→串并转换、电平转换、时序转换等
└─→常为总线侧信息格式(减少1次转换、快速接收)
*总线接口电路的实质：信号及时序转换器
作业6-2：P258—9、10、15